建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 云南元谋亚美建材有限公司新建年产40万平

方米免烧瓦生产线项目

建设单位（盖章）：云南元谋亚美建材有限公司

编制日期：2019年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国家填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出环境保护目标，性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云南元谋亚美建材有限公司新建年产40万平方米免烧瓦生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 云南元谋亚美建材有限公司 |
| 法人代表 | 何小梅 | 联系人 | 李志超 |
| 通讯地址 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇牛街村（牛街砖厂内） |
| 联系电话 | 15288107497 | 传真 | / | 邮政编码 | 651300 |
| 建设地点 | 元谋县黄瓜园镇牛街村 |
| 立项审批部门 | 元谋县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造C3039 |
| 占地面积 （平方米） | 5000 | 绿化面积(平方米) | 460 |
| 总投资 （万元） | 1276.05 | 其中:环保投资(万元) | 29 | 环保投资占总投资比例 | 2.27% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 伴随我国城市化的进程，城乡建设正在迅猛发展。在建筑业高速发展的同时，房屋顶层的保温、隔热等问题却未能很好解决，于是，元谋城乡建筑屋顶“平改坡”开始得到大力推广和迅速发展，这一变化给制瓦业带来了无限商机。然而粘土瓦及小青瓦色彩平淡单一，粗糙无光度，已不适于现代人们审美的需要，加上国家为保护土地资源，已限时禁用粘土瓦。而各地新兴的水泥彩瓦只有表面涂层为彩色、粗糙、无光度、抗渗性差，时间一长，表层色彩易褪落，露出水泥真面目，且设备投资需几十万元，工艺十分复杂。随着经济的发展，市场进一步增大，使用高质量、节能源，环保型彩瓦已是必然趋势。鉴于此，云南元谋亚美建材有限公司投资1276.05万在元谋县黄瓜园镇牛街村利用细砂、水泥建设年产40万平方米免烧瓦生产线项目。 项目用地原为元谋县龙鑫建材有限公司砖厂取土场，后租用给元谋国好胶框制造有限责任公司使用，由于经营不善停产，现租给本项目云南元谋亚美建材有限公司生产免烧瓦，本项目与元谋县龙鑫建材有限公司签订了租赁合同，详见附件。该砖厂原有生产设备已拆除，并已清运出厂区，原材料及产品已清运出厂区，本项目租用该场地后，新建免烧瓦生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）规定，本项目应编制环境影响报告表。项目建设单位委托我公司为本项目编制环境影响报告表。环评单位在接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《云南元谋亚美建材有限公司新建年产40万平方米免烧瓦生产线项目环境影响报告表（送审稿）》，供建设单位上报审批。 二、工程内容及规模 本项目建设性质：新建（已经建成），属于未批先建。厂区总占地面积5000m2，总建筑物面积2000m2，其中：生产车间占地面积1500m2（包含水泥罐和料仓），原料堆场占地面积300m2，成品堆场占地面积1300m2，晾晒场占地面积1100m2，道路及停车场占地面积300m2，办公楼100m2、职工宿舍400m2，绿化面积460 m2。 （1）主体工程 ①生产区：位于厂区西北部，生产区占地面积1500m2，其中包括：免烧瓦生产线，配料仓，水泥储罐； ②原辅材料堆放场：位于厂区中部，原料堆场占地面积300m2，为砂石硬地； ③成品堆放区：位于在厂区西北和北面，成品堆场占地面积1300m2； ④晾晒场：位于厂区偏东南面，晾晒场占地面积1100m2，便于为产品提供晾晒、保养、装卸、运输场地。 （2）辅助工程 职工宿舍位于厂区西北，建筑面积400m2，办公楼靠近生产车间，建筑面积100m2，道路及停车场占地面积300m2。 （3）公用工程 ①给水系统：项目生活用水和生产用水由市政自来水管网供给。 ②排水系统：项目厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排附近箐沟。箐沟往西南流入小丙令干河，小丙令干河往西南流入龙川江。水系图详见下图： 图1-1 项目周边水系图 生产废水经沉淀后回用生产，项目无废水外排。项目采取雨污分流，环评要求在厂内原辅料、成品堆场及厂区边界修建排水沟，初期雨水经雨水收集池沉淀后全部作为制瓦原料拌合水利用。 ③电力设施：项目供电搭接黄瓜园镇电网，经场内配备的变压器降压后使用，生产和生活用电能满足。 ④通讯设施：厂区处在移动、电信、联通网络覆盖区内，可满足项目通讯需要。 ⑤消防设施：以项目水池水（工业用水）作为给水水源，并按消防部门要求，布置相关消防设置。 （4）环保工程 ①废水处理措施：项目营运期产生的生产废水经沉淀池处理后作为原料回用于生产，不外排；项目厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排。 ②废气处理措施：2个水泥储罐各设一个布袋除尘设备，储罐产生的粉尘由水泥罐仓自带的布袋除尘设备处理后由15m高的呼吸口排放；无组织粉尘原料堆场需要增设顶棚及围墙，进行防风、防尘、防雨淋控制粉尘；配料仓设置仓门，生产过程中关闭仓门，配备喷雾洒水降尘设备，对生产车间和堆料场定期进行洒水降尘等措施。 ③固废处理措施：水泥储罐除尘器收下的粉尘直接回落入储罐内作为原料用于生产；不合格产品在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工；沉淀池沉渣定期清理后作为原料回用于生产；废瓦片提供给修路时铺路使用；生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置。 项目工程组成详见表1-1所示。 表1-1 建设项目工程组成一览表 工程名称 建设内容(占地面积及建筑面积) 备注 主体工程 生产区 生产厂房建筑面积1500m2，其中包括：免烧瓦生产线，水泥储罐 钢架彩钢瓦屋面，主要由水泥、细砂、水混合定型后生产免烧瓦，年生产免烧瓦40万平方米 配料仓 设置2个，每个料仓最大可容纳物料1200L 为生产配料所用 水泥储罐 设置2个，为封闭式的圆筒支架结构，每个可储存散装水泥100t，其上部带有布袋除尘设备，并配套有15m高的呼吸口，呼吸口直径为0.5m 储存水泥，每个水泥储罐最大储存量为100t 原辅材料堆放场 占地面积 300m2 半封闭式料棚（原为砂石硬地，未设围墙及半封闭式料棚） 成品堆放区 占地面积1300m2 钢结构 晾晒场 占地面积1100m2 提供晾晒、保养、装卸、运输场地 辅助工程 职工宿舍 建筑面积400m2，包括公厕、厨房 砖混结构一层 办公楼 建筑面积100m2 砖混结构一层 厂区道路、停车场及其他 占地300m2 砂石路面 公用工程 给水 项目生活用水和生产用水由市政自来水管网供给 排水 项目厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排。生产废水经沉淀后回用生产，项目无废水外排。 供电 项目供电搭接黄瓜园镇电网，经场内配备的变压器降压后使用， 通讯 通讯讯号良好 消防 按消防部门要求，布置相关消防设施 能源 电能 环保工程及措施 隔油池 1个，容积1m3 对厨房含油污水的收集及处理（环评增建） 油烟机 1个 处理厨房油烟废气（环评增建） 布袋除尘器 两个水泥储罐自带2个布袋除尘器 对水泥储罐仓产生的粉尘进行除尘处理（已建） 化粪池 1个，容积5m3 生活污水的收集与处理（已建） 一体化污水处理设备 1座，规模5t/d 对生活污水收集与处理（环评增建） 沉淀池 1个，容积5m3 生产废水的收集及处理（已建） 雨水收集池 1个，容积20m3 对初期雨水收集与沉淀（已建） 垃圾收集池 1个垃圾收集池，垃圾桶若干 垃圾收贮点（环评增建） 绿化 460m2 三、项目主要设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备间表1-2。 表1-2 本项目主要设备 序号 设备名称 型号规格 台数 1 配料仓 最大可容纳1200L 2 2 皮带输送机 / 4 3 振动筛 / 1 4 搅拌机 / 4 5 成型机 QWS-120 4 6 装载机 20型 1 7 压缩机 / 4 8 喷釉机 / 1 9 水泥储罐 最大可容纳100t水泥 2 10 叉车 2.5吨和3.5吨 3 四、主要原辅料来源及消耗 项目主要原辅材料有细砂、水泥、水三种。 细砂：由元谋当地砂石场购买。 水泥：由富民华新水泥厂提供，外购的水泥为成品散装水泥，采用专用散装水泥罐车运输至水泥储罐，将散装水泥罐车的输送管路与水泥储罐的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥储罐内。水泥储罐顶部装有布袋除尘装置，将卸水泥时产生的粉尘收集于布袋内，并采用电振机振打清灰，将收集的水泥粉尘通过回收管直接回落到仓内作为原料用于生产。 根据建设单位提供的资料，每块免烧瓦水泥占比为34.5%，细砂占比为65%，水占比为0.5%。该项目主要生产原辅材料、能耗及其年消耗情况如下： 表1-3 本项目原辅材料及能耗表 名称 年消耗数量 备注 细砂 8431.8t/a 当地砂石场购买 水泥 4475.34t/a 由富民华新水泥厂提供 水性金属漆 3t/a 由当地购买 电 45万度/a 接黄瓜园镇电网 水 6226.86t/a 接市政自来水管网（包括自然蒸发及产品养护等用水） 水性金属漆主要成分：丙烯酸共聚物、颜料、助剂、水。 水性金属漆性质：水性金属漆是由特种树脂加超强耐候颜料及多种进口助剂经科学调配精制而成，能有效抵御酸、碱雨水对漆膜的侵蚀，具有非常优秀的抗紫外线能力，独特的憎水透气性和极佳的自洁功能。清水稀释、不含苯系物、甲醛、酯类、酮类等有毒刺激性挥发溶剂；不含游离TDI致癌物质，环保健康。 水性金属漆储存方式：采用密闭桶装储存。 五、产品方案 根据市场需求以及国家建材工业技术政策，按照《免烧瓦国家标准》提倡的产品规格，本项目免烧瓦产品有三种。具体见表1-4。 表1-4 项目产品方案 产品名称 产品尺寸（mm） 孔洞率（%） 重量（kg） 年产（t） 免烧瓦 760×488 ≥25 4 1.2972万 350×250 ≥25 4 325×250 ≥25 12 六、项目总平面布置 项目总用地区域为不规则形状，入口布设在场区西侧，厂内分为原料堆场、生产区、成品堆放区、办公生活区四个功能区。办公生活和办公楼位于进场道路入口处，原料堆场位于项目中部；生产区位于项目西北侧；成品堆场位于项目区东北侧和北侧，周围种植有绿化树种。整个厂区布局紧凑便捷，交通通畅。具体详见附图2：项目总平面布置图。 七、项目主要经济指标 项目主要经济技术指标详见表1-5。 表1-5 项目主要经济指标一览表 序号 指标内容 单位 指标值 一 产品名称及规模 / / 1 免烧瓦 万t 1.2972 二 员工人数 人 50 三 年工作天数 天 300 1 工作班数 班 1 2 班工作时间 小时 8 四 项目总投资 万元 1276.05 八、工作制度及劳动定员 1、工作制度 全年工作日为300天，车间生产班均为1班工作制，每班工作8小时，每天具体工作时间为8:00～12:00,14:00～17:30。 2、公司定员 项目定员为12人，其中管理人员2人，办公室及财务2人，生产人员8人，包括生产设备操作人员、驾驶员等。 九、项目施工安排 项目工程建设工期为2018年10月～2019年2月，总施工期为4个月；施工人员为12人。 十、项目投资 1、总投资 项目总投资1276.05万元。资金来源：企业自筹。 2、环保投资 项目环保投资共计29万元，占总投资的2.27%。具体详见表1-6。 表1-6 项目环保设施及投资构成情况 项 目 内 容 投资 （万元） 备注 施工期环保投资 施工期污染防治费用（废气、废水、废渣和噪声等防治） 2.0 项目已建 营运期环保投资 废气 治理 喷雾降尘设施 0.5 环评新增 半封闭式料棚 3.0 环评新增 布袋除尘器 2 项目已建 抽油烟机（1套） 0.4 环评新增 废水 治理 沉淀池(1个5m3) 1 项目已建 一体化污水处理设备（1个规模5t/d） 10 环评新增 雨水收集池（1个20m3） 1 项目已建 隔油池（1个1m3） 0.5 环评新增 化粪池（1个5m3） 1 项目已建 噪声治理 搅拌机、成型机基座减振、隔声屏 1 项目已建 固体废物 垃圾收集池 0.1 环评新增 绿化建设（460m2） 2.5 环评新增 环境影响评价费 2.0 环评新增 竣工环保验收监测费 2.0 环评新增 合计 / 29 占总投资2.27% |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题: 项目选址于元谋县黄瓜园镇牛街村，项目用地原为元谋县龙鑫建材有限公司砖厂取土场，后租用给元谋国好胶框制造有限责任公司使用，由于经营不善停产，现租给本项目云南元谋亚美建材有限公司生产免烧瓦，本项目与元谋县龙鑫建材有限公司签订了租赁合同，详见附件。该砖厂原有生产设备已拆除，并已清运出厂区，原材料及产品已清运出厂区，本项目租用该场地后，新建免烧瓦生产线。属于新建项目，基本不存在原有污染物情况及环境问题。 本项目属于新建（已建成），属于未批先建，根据现场勘查，现场出现的环境问题如下。 1、参照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）对水泥行业的控制要求，粒状物料（如矿渣、硅石、铁尾矿、熟料等）储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷水装置，在物料装卸时洒水降尘、棚内应设置横向防雨天窗。目前项目所用原材料露天堆放，未按照要求设置棚顶及喷水装置等降尘装置。原材料堆场产生的粉尘没有得到防治。 2、目前项目厂区空地及道路未进行硬化，道路未定期清扫、洒水，粉尘没有得到治理，产生水土流失。 3、未建设绿化。 4、厨房未设置隔油池，厨房污水直接汇同生活污水经化粪池处理后外排附近沟渠，不能做到达标外排。 治理措施： 1、原材料堆场设置料棚，设置水喷淋装置，原料卸车时洒水抑尘。 2、对项目厂区、生产车间、原料库地面进行硬化；出入厂道路硬化，安排专人定期清扫、洒水，运输车辆加盖布并不得超载。 3、厂区加强绿化，在厂区内及厂界种植灌木，减少水土流失。 4、厨房新增隔油池、对厨房污水进行隔油处理，新增一体化污水处理设备，对生活污水进行收集处理，做到达标外排。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 元谋县位于云南省中北部，地处东经101°35′～102°06′，北纬25°23′～26°06′之间，东倚武定，南接禄丰，西临大姚，北越金沙江与四川省会理县交界。国土面积2021.69平方公里。距州府楚雄市103公里，距省会昆明市169公里。全县有70个行政村通公路，73个村委会通电、通程控电话。县内公路通车里程1014公里，其中等级公路616公里。龙川江纵贯南北，金沙江萦绕北部，历史上一度名为“滇北大门”。其交通较为便利，成昆铁路横穿而过，对元谋的发展发挥着极其重要的作用。公路网以永武高速公路、108国道、牟元公路、元大公路、元双公路为干线，县、乡公路为辅线，形成了四通八达的公路网络，是楚雄州内交通较为便捷的县。 项目所在地位于元谋县黄瓜园镇牛街村，地处东经101°51′04.6″、北纬25°47′15.73″，项目西面75m为京昆线，交通便利，具体详见附图1：建设项目地理位置图。 2、地质、地形、地貌 元谋县东西宽42km，南北长78km，呈南北向长条形展布。境内四周山峦环抱，东南高，西北低，中部为元谋盆地，海拔在898~2835.9m之间，金沙江、龙川江、猛岗河纵穿中部而过。元谋县境属大雪山系，其分支有三台山脉，白草岭山脉和鲁南山脉，三台山自南而北，伸入元谋；白草岭山脉由牟定、大姚延伸入境；鲁南山脉自北而南由四川会理延伸入境。雄距县境东部的东山的主峰是县境最高点，海拔2835.9m，最低点为金沙江的黑者村，海拔899m，相对高差1946.9m。 项目总体地形东北高西南低，海拔标高1098m，相对高差20m。 3、气候、气象 元谋属南亚热带干热季风气候，年平均气温21.9 度，极端最高温度42 度，最低温度零下0.1 度。年日照时数2670.4 小时，年平均日照时数7.3 小时/天，日照百分率60%。山区无霜期305~314 天，半山区302~331 天，坝区平均霜日2 天。年蒸发量为降水量的6.4 倍。年平均相对湿度为53%。常年主导风向为东南风，风向稳定。平均风速为2.5m/s，静风频率为29%。年平均降雨量613.8mm。根据项目区气象资料统计，项目区20 年一遇的1h 最大降雨量为55.2mm，6h 最大降雨量为105.7mm，24 小时最大降雨115.4mm。 4、水系 元谋县境内河流属金沙江水系，常流河15条、季节河23条。主要河流有金沙江、龙川江。金沙江自西北进入本境，转东北部出境，呈“Ｕ”字状，在境长度46.5公里。龙川江由县境西南入境，北流汇入金沙江，在境长度63 公里。三山起伏，二水奔流，形成山区、半山区、坝区3 个地域。 距离本项目最近的地表水体为西北面600m处小丙令干河，小丙令干河往西南流入龙川江，属于龙川江支流，龙川江是元谋县的主要河流，属于金沙江水系，其主要水环境功能为农业用水、工业用水。 5、植被及生物 元谋县植被类型属干热河谷稀树灌草丛，在海拔1300m以下，盆地内主要是荒山荒坡，种类少，主要生长稀疏灌木草丛，草本占大部分。常见树种有攀枝花、西果树、密油枝、霸王鞭、仙人掌、酸角树、小相只、车桑子、合欢；在海拔1300m~1800m之间，有部分云南松幼树、疏林出现；在海拔1800m~2200m之间有云南松、思茅松、栗树和黑果裸、灰叶子等灌木丛及山草、山茅草等；在海拔2200m~2500m之间有云南松、白栎、野八角、马缨花、山茶花等阔叶混交中幼林。 项目占地区域不涉及国家及云南省级公益林。场内未发现国家级重点保护野生植物，也未发现云南省级重点保护野生植物，无名木古树分布。 项目区及周边没有成片的原始森林，区内以次生植被和人工植被为主，因此，评价区的动物以疏林、灌丛和草地为主要生境，兽类以小型的啮齿类动物为主，主要有松鼠科和鼠科的种类。鸟类以鹭科、鸠鸽科、鹡鸰科、鹎科、伯劳科、莺亚科和文鸟科的种类为主，也可偶见鹰科的种类在空中盘旋觅食；两栖类中蟾蜍科、雨蛙科、蛙科和姬蛙科的为常见种类；爬行类以鬣蜥科、石龙子科以及游蛇科的一些种类为常见种。 现场调查在项目占地范围内未见野生保护动物，工程区域不是其适宜生境。 6、土壤 元谋县土壤共分9类，25属51种。由于受母质、地形、生物、气候、时间的影响，从最低海拔基带土壤开始，随海拔增高、纬度增大，依次出现相似土壤类型的规律，其分布为：1000～1300m为燥红壤；1300～1600m为燥红壤与红壤过渡型的褐红壤（红壤亚类）；1600～1900m形成地带性黄壤。黄壤分布在流域的西部和东北部，大部分是山区、半山区，土壤质地差，土层薄（一般在30～50cm），肥力低，植物以栎树等灌木为主。 项目区土壤以红壤为主。 7、风景名胜及文物保护单位 项目所在区域200m范围内不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，区内无国家规定的濒危保护动植物。

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本项目未进行环境现状监测，项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村，经现场踏勘，项目所在区域环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 项目所在区域为农村地区，项目周围无重大工业大气污染源排放，周围扩散条件较好，根据现场勘察，西面紧邻京昆线，当有汽车经过时有流动性汽车尾气产生，目前项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水质量现状 距离本项目最近的地表水体为西北面600m处小丙令干河，项目废水排放口出水流入箐沟，箐沟往西南流入小丙令干河，小丙令干河往西南流入龙川江，属于龙川江支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》龙川江-“毛板桥水库-黄瓜园”段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，水环境功能为农业用水、工业用水。小丙令干河未进行水环境功能区划，按照支流不低于干流的原则，水质执行标准不应低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域为农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。 项目所在地周围无大的工业或其它噪声源，项目西侧紧邻京昆线，当有汽车经过时有交通噪声产生，交通噪声为偶发噪声，目前项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境质量现状 元谋县境内植物共有123个科462种，以禾本科和菊科居多。有热区特色的植物有：攀枝花、凤凰树、西果树、霸王鞭、仙人掌、金合欢等。境内还盛产龙须草（又名山草），分布广，生长量大，是造纸、搓绳子的极好原料。珍稀植物有酸角、红椿、龙眼、苦楝树，野生动物已发现的主要有70多种。 1）植被 评价区域位于元谋县黄瓜园镇牛街村，项目已建成，区域受人为干扰较大，已无天然植被存在，无国家和云南省重点保护野生植物物种和珍稀植物，也无地方狭域特有物种分布；区内总体植被覆盖率低，生态环境脆弱，生态调节能力较差。 2）动物 评价区域位于元谋县黄瓜园镇牛街村，项目已建成，区域受人为干扰较大，已不具备野生动物良好的栖息条件，区域无国家和云南省保护大型野生动物存在，主要为适应性广、活动强的小型动物，如麻雀、田鼠等。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村，主要环境保护目标具体见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 序号 保护目标 规模 相对位置 厂界 距离（m） 保护标准 空气环境 中山村 58户，203人 东面 380 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 中山寺庙 15人 东南面 630 牛街村 20户，70人 西面 260 上淇柳村 66户，231人 西北面 810 中淇柳村 148户，518人 西北面 1120 声环境 牛街村 200m范围内无噪声敏感点 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区噪声标准 水环境 小丙令干河 － 西北面 600m 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中IV类标准 龙川江 － 西面 1340m 生态环境 野生动、植物，水土保持 项目建设占地范围外延200m范围内 不改变区域的生态功能

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目位于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体见下表。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 二氧化硫(SO2) 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 氮氧化物(NOx) 年平均 50 μg/m3 24小时平均 100 1小时平均 250 3 总悬浮颗粒物(TSP) 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 4 PM10 年平均 70 μg/m3 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 2、水环境质量标准 距离本项目最近的地表水体为西北面600m处小丙令干河，小丙令干河往西南流入龙川江，属于龙川江支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》龙川江-“毛板桥水库-黄瓜园”段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，位于黄瓜园断面以上，水环境功能为农业用水、工业用水。小丙令干河未进行水环境功能区划，按照支流不低于干流的原则，水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类水标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（ 除pH外，均为mg/L） 项目 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷 总氮 石油类 Ⅳ类 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.5 3、声环境质量标准 项目所在处于农村地区，环境噪声质量执行《声环境噪声标准》(GB3096－2008)中2类区标准，标准限值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 营运期排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）中作业场所无组织排放监控点浓度不得超过厂界外20m处0.5mg/m3。 2、废水 生产过程中产生的废水主要为搅拌机等设备清洗产生的废水，通过设置沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 运营期厨房含油污水经隔油池处理连同其他生活污水一起经化粪池处理，处理后排入一体化污水处理设备处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准，标准值见表4-4。 表4-4 污水综合排放二级标准 单位：mg/L 污染物 PH COD BOD5 石油类 SS NH4-N* 挥发酚 动植物油 浓度限值 6～9 150 30 10 150 25 0.5 15 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1的2类，具体标准限值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq [dB(A)] 时段厂界外 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 4、固体废弃物 本项目运营期固废为废弃瓦片、生活垃圾等，属一般固体废物，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 一、总量控制建议： 1、废气：本项目产生的废气主要为粉尘，因此不设置总量控制指标。 2、废水：主要有生产废水和生活污水两部分：生产废水主要是设备清洗，经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排；厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排。废水排放总量288m3/a，总量控制指标分别为COD0.043t/a、氨氮0.007t/a。 3、固废：固废处置率100%。 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程 本项目施工期4个月，施工内容主要包括基础工程、主体工程、竣工验收等几个工序，其中基础工程包括土地开挖、场区平整等，本项目污染物产生节点的具体工艺流程图见图5-1。 图5-1、施工期工艺流程及产污位置框图 注：W—废水、N—噪声、G—废气、S—固体废弃物 目前项目已施工完成，并已投入运行。项目施工期各类污染物均得到及时有效的处理，并已随施工期结束影响而消失，项目建设阶段未收到任何关于项目施工污染投诉，项目施工产生的影响及分析本环评主要进行回顾性评价。 二、运营期工艺流程 1、工艺说明： ①原料进厂后，根据其特点采取不同的方式储存：其中生产所用细砂料外购后由封闭的运输车辆运至项目区的原料堆场堆放；水泥由水泥厂的水泥罐车密闭运输至项目区，采用压力输送方式通过输送管道连接水泥储罐仓输送口自下而上输入水泥。 ②原料配料及混合 该系统主要由原料的配料及混合搅拌两部分组成。原料配料部分设有配料秤及微机控制配料系统，细砂料通过料仓自带的配料秤计量后按设定的配方计量进入密闭振动筛筛分后，振动产生的碎石用于项目场地平整，进入搅拌机，水和水泥通过微机控制配料系统计量后按设定的配方计量进入搅拌机（水泥：细砂：水的比例为1：1.8：0.5），进行充分搅拌。整个配料过程由计算机系统集中控制，准确配料。 ③成型车间 该车间是本生产线的关键部位，主要设备QWS-120型全自动砌块成型机，成型制品、成品的转运由链式输送机、自动升板机和程序车来完成。 ④养护车间（晾晒场）及成品堆场 成型制品先放在车间保养架上保养一段时间，然后堆放在晾晒场后进行洒水养护。 ⑤喷釉机 通过喷釉机对免烧瓦进行喷涂处理，喷釉加热固定，自然冷却，送至成品堆场暂时存放后外售。 2、工艺流程 本项目生产工艺流程及产污节点图详见下图所示。 图5-2 本项目生产工艺流程及产污节点图 3、物料平衡 本项目物料平衡见图5-3。 主要污染物工序： 施工期污染工序 目前项目已施工完成，并已投入运行，施工期产生的各类污染物均得到及时有效的处理，影响已随施工期结束而消失。项目建设阶段未收到任何关于项目施工污染投诉，项目施工产生的影响及分析本环评主要进行回顾性评价。 1、大气污染源分析 施工期大气污染物主要来自土地清理，工程土石方挖掘、回填及现场堆放所产生的扬尘；建筑材料（石灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放产生的扬尘；施工建筑垃圾的清理及堆放产生的扬尘；车来车往造成的道路扬尘；工程机械所排废气（含CO、HC、NOX等污染物）。 2、水污染源分析 （1）建筑废水 施工期水污染物主要来自房屋建筑及施工机械冲洗废水。根据《云南省用水定额标准— 建筑业用水定额》中框架与砖混结构建筑，每1m2建筑面积总用水量为0.8m3（不含施工管理人员生活用水）估算，项目总建筑面积为2000m2，则本项目施工总用水量约1600m3，废水产生量按用水量的10%估算，施工废水的产生总量约160m3，沉淀池处理后用于洒水降尘。 （2）生活污水 施工人员在工地上产生的生活污水，项目平均施工人数12人，均不在施工厂地内食宿，施工期4个月，生活用水量按10L/人·d计，其产生的污水量按其用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为14.4m3。沉淀池处理后用于洒水降尘。 3、声污染源及振动源分析 施工期噪声主要来自土石开挖、混凝土浇筑等施工活动，可分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖土机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。以及进出项目区内的车辆产生的交通噪声，其声压级约为70～90dB(A)。 固体废物污染源 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中会产生建筑垃圾（如：碎石、泥土、混凝土、灰碴等）。项目总建筑面积为2000m2，类比同类项目施工弃渣产生量每平方建筑面积按0.02m3计，则本项目建筑垃圾产生量为40m3。土石方全部回填，没有外排。 （2）生活垃圾 主要来自施工人员产生的生活垃圾。施工人员12人，均不在项目区内吃住，生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生总量为6kg/d，本项目施工期为4个月，整个施工期产生的生活垃圾约为0.72t。 二、运营期 1、废水 （1）生产废水 ①拌合过程中添加的水，根据配比0.5%，生产用水水用量约为0.2m3/d、64.86m3/a，搅拌过程中有时会有少量滴漏的废水，经沉淀池收集后回用于生产，其余均进入到产品中。 ②机械设备清洗用水，本项目原料运输车辆均为采购方的车辆，不需要在项目区内进行清洗，主要的清洗设备为搅拌机，每天冲洗，用水量约为1.5m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则废水排放量为1.2 m3/d、360m3/a。经过沉淀池沉淀之后作为原料回用于生产过程，不外排。 ③养护用水，在免烧瓦养护阶段采取薄膜养护进行养护，产品堆放区占地1300m2，养护区按堆放区的50%计，根据项目业主提供资料，洒水量约3.1L/m2，则用水量为2m3/d、600m3/a，水分吸附在瓦片的表面，自然蒸发进入空气中，无废水产生。 （2）生活废水 本项目员工为12人，均在项目区内食宿，根据《云南省用水定额标准—居民生活用水定额》城镇居民用水定额100L/(人·d)，则用水量为1.2m3/d，废水排放量按照用水量的80%计算，则废水排放量为0.96m3/d、288m3/a。厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经的化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排。 项目生活污水中含有的污染物主要是COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，根据类比调查，污水中主要污染物浓度约为：COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、氨氮 26mg/L、总磷 7mg/L、动植物油31mg/L，化粪池出水水质为：COD 255mg/L、BOD5135mg/L、SS 140mg/L、氨氮 25mg/L、总磷6mg/L、动植物油30mg/L。经一体化污水处理设备处理后出水水质为：CODCr92mg/L，BOD528mg/L，SS25mg/L，氨氮20mg/L，总磷2.6mg/L，动植物油4mg/L。项目水污染物排放情况见表5-1。 表5-1 办公、生活污水水质情况表 名称 单位 CODcr BOD5 NH3-N SS 总磷 动植物油 产生浓度 mg/L 300 150 26 200 7 31 产生量（288t/a） t/a 0.086 0.043 0.007 0.058 0.002 0.009 经化粪池处理里后 排放浓度 mg/L 255 135 25 140 6 30 排放量（288t/a） t/a 0.073 0.039 0.007 0.040 0.002 0.009 经一体化污水处理设备 排放浓度 mg/L 92 28 20 25 2.6 4 排放量（288t/a） t/a 0.026 0.008 0.006 0.007 0.001 0.001 （3）绿化用水 项目绿化面积约460m2，根据元谋县气象资料，多年平均非雨天为216天，绿地浇灌需要的用水量按非雨天三天浇灌一次，即72天/年进行核算；根据《云南省地方标准-用水定额》（GB53/T168-2013），非雨天项目区绿化用水定额为3L/(m2·次)计，则项目绿化用水量为1.38m3/次，99.36m3/a（按72d/a计），雨天绿化用水量为0。项目绿化浇灌用水只要控制在植物所需水量，通过渗透、蒸发或植物吸后，基本没有浇灌污水产生。 项目的给排水平衡图见图5-4。 图5-4 项目水量平衡图（单位m3/d） （4）初期雨水 本项目采用雨污分流系统排水，根据元谋县日最大降雨量115.4mm，根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，场地初期雨水量的计算，按下述经验公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/4 式中：Wi——初期雨水量（m3/次）； Q——最大日降雨量×0.1（mm）； S——汇水面积（m2）。 项目汇水区面积约为1400㎡，按照每次收集15min厂区降雨径流作为初期雨水计，根据上式，厂区每次最大初期雨水量4.04m3/次。初期雨水通过外截排水沟收集后经雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排。 2、废气 粉尘是制瓦厂的主要污染源，其特点是排放点多，已无组织形式排放。 （1）水泥筒仓粉尘 水泥为密闭运输，扬尘很小，但罐车向厂里的水泥储罐内用泵卸水泥时，罐顶会产生粉尘，粉尘由水泥储罐顶安装的布袋除尘器进行处理。布袋除尘器利用罐车向泵送的压力排气，采用电振机振打清灰，布袋收下来的粉尘直接落在仓内作为原料回用于生产。本项目水泥用量为4475.34t/a，粉尘产生量按用量的0.1%，水泥储罐仓粉尘产生量为1.86kg/h，4.475t/a，根据业主提供资料，除尘器风量为3000m3/h， 2台水泥储罐上的2套除尘器，则计算得粉尘产生浓度为310mg/m3，除尘器的除尘效率可达98%，则经除尘器除尘后排放口（高15m）粉尘排放量为0.037kg/h，89.5kg/a，排放浓度为6.2mg/m3。 （2）原料堆场粉尘、生产车间粉尘 本项目无组织粉尘主要产生在原料堆场，运输、配料仓配料处等。 ①原料堆场扬尘 目前原料堆场为露天，不符合规定，必须设置围墙及顶棚，进行防风、防尘和防雨淋。原料堆存没有挡墙，会产生少量的粉尘，堆场扬尘采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算： Qp=4.23×10-4×U4.9×Ap 式中：Qp—起尘量，mg/s； Ap—起尘面积，m2； U—平均风速，m/s，风速为2.5m/s； 项目原料堆场占地面积为300m2，根据上式估算堆场起尘量约为11.3mg/s，堆场扬尘产生量为0.325kg/d，0.098t/a。采取在设置围墙及棚顶的同时喷雾洒水的防尘措施后，扬尘量可减少70%，粉尘排放量约为0.098kg/d，0.029t/a。 ②生产车间粉尘 本项目水泥自动计量以封闭式输送机输入搅拌机，水、细砂和水泥根据配比自动计量合理的流入搅拌机。由于扰动小，半封闭下进行，粉尘产生较少。搅拌机在半封闭式及原料润湿的情况下运行，几乎不产生粉尘。且生产车间半封闭式，车间保养过程产生的粉尘量不大，粉尘主要产生在细砂料往封闭的料仓投放和输送过程中产生的粉尘，粉尘排放呈无组织形式。本项目细砂年用量8431.8t/a，本环评根据类比同类型的建设项目，粉尘的产生量占物料的0.005%计算，则本项目粉尘产生量为1.4kg/d，0.42t/a。向料仓投放和输送物料时采取洒水降尘，并及时关闭料仓门等措施后，降尘率可达70%以上，则粉尘的排放量约为0.42kg/d，0.126t/a。 无组织排放情况汇总见表5-2。 表5-2 无组织排放情况 污染源 污染因子 粉尘产 量占物料比例(%) 粉尘产生量（t/a） 排放量占粉尘产生量比例(%) 无组织排放量 （t/a） 原料堆场 粉尘 —— 0.098 - 0.029 生产车间料仓 粉尘 0.005 0.42 - 0.126 合计 - - 0.518 - 0.155 （3）运输废气 运输车辆也会产生少量废气。主要污染物为烃类物质(HC)、一氧化碳(CO)等，呈间歇性无组织排放，通过大气扩散处理。 （4）油烟废气 项目内设有职工食堂，劳动定员12人，均在厂区食宿，年生产天数约300天，项目主要采用电能作为能源，属于清洁能源，根据推荐的居民饮食排污因子参考数据，每吨食用油烹饪时产生油烟1.035kg，按平衡膳食推荐食用油量为30g/人·天来计算，则厨房每天用油量为0.36kg/d、0.108t/a（按300d/a计），则排放油烟量为0.11kg/a，因项目日常烹饪量较小，产生的油烟量也较小，通过增设的抽油烟机处理后经油烟管道超高屋顶排放。 3、噪声 运营期的噪声源主要为振动筛、搅拌机、砌块成型机、装载机等设备，设备噪声及噪声值见表5-3。噪声治理措施为设备基座加固，安装减振垫，合理安排产噪设备作业时间以及房屋自然隔声、墙壁吸声，并经距离衰减、建筑物阻隔后降噪。 表5-3 主要产噪设备一览表 序号 产噪设备 台数 噪声值（dB） 运行情况 1 振动筛 1台 90dB(A) 连续 2 搅拌机 4台 85dB(A) 3 砌块成型机 4台 80dB(A) 4 皮带输送机 4台 75 dB(A) 5 装载机 1台 85dB(A) 6 运输车辆 1台 80dB(A) 间断 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要来自生产和生活过程。 （1）不合格产品 在制瓦过程中废品的产生量不大，根据项目业主提供资料，砌块成型过程中产生的不合格产品，为总生产量的1‰，项目年产12972吨免烧瓦，则废瓦片产生量为12.97t/a，产生的不合格产品，在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工；配料等过程中产生的粉尘沉降在地面，收集后可继续作为原料使用。 （2）废瓦片 根据项目业主提供资料，废瓦片产生量为总生产量的2‰，项目年产12972吨免烧瓦，则废瓦片产生量为25.94t/a。废瓦片提供给修路时铺路使用。 （3）沉淀池泥沙 沉淀池渣产生量约为5kg/d，1.5t/a，沉淀池产生的水泥细沙为一般固废等，定期清理后作为原料回用于生产。 （4）生活垃圾 工人在日常办公中产生生活垃圾，现有职工12人，均在项目内食宿，食宿人员生活垃圾产生量按每天1.0kg/人计，产生量为12kg/d，3.6t/a（300d/a计），生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点堆存。 （5）餐饮泔水 项目设置一职工食堂，食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤。类比同类工程项目，产生餐饮泔水按0.2kg/（人次·d），项目设有工作人员12人，则产生泔水量2.4kg/d、0.72t/a（300d/a计），采用密闭桶收集后委托有处理资质的单位回收利用，做到日产日清。 隔油池废油 项目设置一职工食堂，废弃油脂产生量按用油量的15%计算，则产生量为0.05kg/d，0.016t/a。废弃油脂委托有相关处置资质的单位定期打捞和回收处置。 （7）化粪池污泥 项目污水产生量为288m3/a进入化粪池进行处理，运营过程中会产生一定的污泥。化粪池进水含SS浓度为200mg/L，经化粪池处理后SS浓度为140mg/L，则本项目化粪池污泥产生量约为0.02t/a，由厂区附近农民清运用作农肥。 （8）涂料桶 水性金属漆用桶装储存，废涂料桶产生量为0.5t/a，废涂料桶交由供货商回收使用。

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m³） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m³） | 排放量（t/a） |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 机械、运输车辆 | NO2、CO、CH | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 营运期 | 水泥储罐 | 粉尘 | 310mg/m³ | 4.475t/a | 6.2mg/m³ | 0.089t/a |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | / | 0.098t/a | 厂界颗粒物浓度≤0.5mg/m3 | 0.029t/a |
|  |  | 生产车间 | 粉尘 | / | 0.42t/a |  | 0.126t/a |
|  |  | 运输车辆 | 尾气 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 厨房 | 油烟废气 | / | 0.11kg/a | / | 0.11kg/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | / | 160m3 | / | 0（沉淀后洒水除尘，不外排） |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | / | 14.4m3 | / |  |
|  | 运营期 | 设备清洗 | 冲洗废水 | / | 360m3/a | / | 0（沉淀后作为原料回用于生产，不外排） |
|  |  | 员工生活 | 生活污水 | / | 288m3/a | / | 288m3/a（厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排） |
|  |  | 项目区 | 初期雨水 | / | 4.04m3/次 | / | 0（经雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排） |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | / | 0.72t | / | 经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | / | 40m3 | / | 回收利用，不能利用的及时外运至当地建设行政主管部门指定的合法场所处置 |
|  | 运营期 | 除尘器 | 沉渣 | / | 1.188t/a | / | 0（作为原料回用于生产） |
|  |  | 沉淀池 | 沉渣 | / | 1.5t/a | / |  |
|  |  | 生产车间 | 不合格的产品 | / | 12.97t/a | / | 0（在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工） |
|  |  | 生产车间 | 废瓦片 | / | 25.94t/a | / | 0（作为铺路使用） |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | / | 3.6t/a | / | 0（经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置） |
|  |  | 厨房 | 餐饮泔水 | / | 0.72t/a | / | 0（委托有资质的单位进行处置） |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | / | 0.016t/a | / | 0（委托有资质单位打捞回收处置） |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | / | 0.02t/a | / | 0（由厂区附近农民清运用作农肥） |
|  |  | 涂料 | 涂料桶 | / | 0.5t/a | / | 0（交由供货商回收使用） |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声值为70～95dB(A) | 达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营 期 | 生产区、运输车辆 | 噪声值为75-90dB（A） | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 项目用地为荒草地，目前项目已建成，区域受人为干扰较大，已无天然植被和野生动物存在，无国家和云南省重点保护野生动植物，也无当地特有物种分布。 项目的施工会对地表植被造成一定的破坏，在大雨天气存在水土流失。但本项目的工程量不大，设备基础开挖面积较小，主要是对场地进行平整、建设构筑物和设备安装，地面硬化，绿化等，由于占地面积不大，项目建筑占地造成的植被植物损失不涉及国家和云南省重点保护野生动植物，也无地方特有物种，仅是当地普遍存在的杂草，施工时间较短，施工废水通过设置截排水沟和沉淀池收集废水回用于生产，本项目的建设对生态环境影响较小。 |

# 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据调查，本项目生产车间已建设完成，主要的生产设备也安装完毕；料仓、水泥储罐、原料堆场建设完成，工程施工期为4个月。在施工过程中会产生废气、噪声、固废以及少量的废水等。项目已施工完成，并已投入运行，施工期的各类污染物均得到及时有效的处理，其产生的影响已随施工期结束而消失。项目建设阶段没有发生污染事故，未收到任何关于项目施工污染投诉，项目施工产生的影响及分析本环评仅进行回顾性评价。 1、大气环境影响分析 （1）场地扬尘 施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输车辆及施工机械产生的尾气。施工扬尘采取了：①对临时料场采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；②在施工期大风情况下暂停施工，避免施工扰动粉（扬）尘随风飞扬；③定时对施工场地进行洒水降尘，项目在采取以上相关措施后，施工粉尘对周围环境没有产生大的影响。 （2）施工机械废气属于无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。由于项目区施工范围空旷，大气扩散条件相对较好，有利于污染物的稀释扩散，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的尾气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响小。加之汽车尾气排放均符合国家标准要求，汽车尾气对区域环境影响较小。 总之，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治后，减缓了施工期扬尘的影响，其影响随着施工的结束已经消失，影响不大，影响的时间不长。 2、地表水环境影响分析 （1）建筑废水 主要包括基础结构阶段施工设备车辆冲洗等混凝土养护排水，水中的污染物主要为SS，导致废水的浑浊度和色度等物理性指标较高。此外还有清洗机械设备、车辆设备、场地冲洗等排放的污水，含有一定的油类污染物。项目施工在结构建筑等阶段废水的产生量约160m3。项目整个施工过程中产生的施工废水不大，为进一步减少其影响，建设方已采取于项目施工场地内设置一废水沉淀池，将施工期产生的施工废水引入该沉淀池进行沉淀处理后回用于建筑材料的设备冲洗、备料生产废水和施工场地喷水降尘，没有对外排放，对环境影响不大。 （2）生活污水 施工工人均不在厂区内食宿，区域内产生的生活污水主要为洗手、洗脸等洗漱产生的较为清洁的清洗污水，已采取相应措施，并入机械冲洗废水一起经沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘。设置旱厕定期清掏后，用作项目周边农肥，对地表水环境的影响不大。 由于本项目工程量较小，施工时间较短，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生的长期不利影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声，前者主要是施工运输车辆产生，为间歇性噪声，后者为持续性噪声，主要噪声源有推土机、挖土机等施工机械设备。根据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。 项目已采取以下措施：①尽可能选用功能好、低噪音设备；②机械设备安装减振、消声器等；③合理安排工作时间，避开人群休息时间，夜间不做业；④加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。项目施工期施工噪声对周边保护目标没有造成大的影响。 项目进入设备安装阶段主要噪声污染为钻机、切割机及吊车等装修设备运作产生的噪声，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。装修期设备安装主要在厂房内进行，产生的声环经建筑隔音、距离衰减，对周围敏感目标境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 已采取相应措施，项目在施工过程中产生的建筑废料进行了分类收集，可回收部分卖给废品公司，不可回收的部分用于厂区及厂区道路低洼处填补，对环境影响不大。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工人员的生活垃圾产生量为0.72t，产生的生活垃圾统一收集后自行清运至牛街村垃圾堆放点处置，对环境影响不大。 综上所述，由于施工期影响时间相对较短，施工结束后施工造成的环境影响即终止，因此在采取了上述防治措施后，施工期固体废弃物没有对周围环境产生不利影响。 二、营运期环境影响分析 1、地表水影响分析 （1）废水源强 本项目生产废水主要产生于机械设备清洗废水，生产废水产生量1.2 m3/d、360m3/a；本项目所产生的生活污水总量为0.96m3/d、288m3/a，经一体化污水处理设备处理后，各污染物排放量分别为COD0.026t/a、SS0.007t/a、NH3-N 0.006t/a、BOD0.008、总磷0.001t/a，动植物油0.001t/a。 （2）排水方案 搅拌过程中会有少部分跑冒滴漏的废水，经沉淀池收集后回用于生产，其余均进入到产品中。生产中机械设备清洗废水经增设的沉淀池沉淀之后作为原料回用于生产过程，不外排。厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经增设的化粪池处理，进入增设的一体化污水处理设备处理后达标外排。初期雨水通过外截排水沟收集后经增设的雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排。 （3）各污水处理设施容积合理性 ①化粪池：根据工程分析，项目生活污水产生量为0.96 m3/d。根据GB50015-2003建筑给水排水设计规范（2009版）4.8.6中规范，化粪池停留时间为12~24小时，本项目化粪池要求容积5m3，可容纳约5d的生活污水，满足污水在化粪池停留时间24小时的要求。 ②沉淀池：本项目设置沉淀池容积5m3，废水总产生量约为2.82 m3/d，可以满足一天半储存量，满足废水处理回用的要求。 ③雨水收集池：根据工程分析，项目厂区每次最大初期雨水量4.04m3/次，项目雨水收集池容积为20m3，满足初期雨水收集处理要求。 ④隔油池：项目食堂含油废水产生量为0.54m3/d，项目增设隔油池容积为1m3，可以满足餐饮废水在隔油池的水力停留时间0.5h的要求。 ⑤一体化污水处理设备：本项目废水量为0.96m3/d，项目增设一个一体化污水处理设备，处理规模设置约为5t/d，项目规划设置的一体化污水处理设备完全能够满足一天污水处理规模。环评要求一体化污水处理设备的设计、施工需委托有资质单位进行建设，一体化污水处理设备的处理规模需满足纳污范围内的污水处理量，污水管网等纳污设施采取防渗措施，确保污水得到有效收集和处理，出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准，外排。 生活污水处理可行性分析 本环评中水工艺中的主要处理单元污染物去除效率主要类比同类项目。废水水质为：CODCr92mg/L，BOD28mg/L，SS25mg/L，氨氮20mg/L，总磷2.6mg/L，动植物油4mg/L。出水水质能够达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准。 2、环境空气影响分析 （1）水泥储罐粉尘 项目运行期对环境影响的主要为水泥储罐产生的粉尘。水泥运输罐车为系统密闭，在运输中水泥不会溢出产生粉尘。产生粉尘主要发生在运输罐车向厂里的水泥储罐内用泵转卸水泥时，当运输罐车密闭的卸料系统与水泥储罐进料口连接，并用压力泵罐车向仓内泵送时，水泥储罐输送水泥期间，在水泥储罐顶部会产生粉尘。为防止水泥粉尘对环境造成污染，泥储罐仓顶自带布袋除尘器对粉尘进行收集处理。除尘器收下来的粉尘经电振机振打清灰，通过目标对回收管道直接落水泥储罐内作为原料回用于生产。因此大部分粉尘被除尘器回收，仅有少量粉尘从呼吸口排放。对环境影响不大。 原料堆场及生产车间粉尘 本项目无组织粉尘主要产生在原料堆场及生产车间的产生的粉尘。 ①原材料堆场 根据工程分析，原材料堆场粉尘排放量约为0.098kg/d，0.029t/a，通过采取喷雾洒水防尘措施，堆料场采取增设围墙及顶棚措施后可以降低粉尘的产生量，减小对环境影响。 ②生产车间 根据工程分析，粉尘主要产生在细砂料往封闭的料仓投放和输送过程中产生的粉尘，粉尘排放呈无组织形式。粉尘产生量为1.4kg/d，0.42t/a，在采取洒水降尘，并及时关闭料仓门等措施后生产车间粉尘量约为1.4kg/d，0.42t/a。 （3）粉尘预测分析 本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式- AERSCREEN。估算模式 AERSCREEN 是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 本次环评评价因子和评价标准表、估算模型参数表分别见表7-1、表7-2。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m³） 标准来源 TSP 1小时平均 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市 人口数 3450* 最高环境温度（℃） 42 最低环境温度（℃） -0.1 土地利用类型 商业用地 区域湿度条件 平均相对湿度75% 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否√ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否√ 岸线距离/m / 岸线方向/° / 项目面源参数表见表7-3。 表7-3 项目矩形面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源高度/m 与正北向夹角° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 甲苯 生产车间、堆料场 101.852145°E 25.787569°N 1101 60 30 20 10 2400 正常工况 0.065 1）无组织粉尘 ①预测模式选择 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，采用估算模式进行估算。估算模式即为AERSCREEN模型。 ②预测参数选择 根据项目工程分析结构，评价选取TSP作为评价因子；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中估算模式的要求，项目大气污染源预测参数见表7-4。 ③无组织废气影响预测 项目无组织废气主要为生产车间和堆料场产生的粉尘等。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，采用估算模式进行估算。估算模式即为AERSCREEN模型。 表7-4 本工程无组织废气估算模式一览表 距离下风向距离 TSP 浓度（μg/m3） 占标率（%） 1 0 0 25 23.161 2.573 50 27.449 3.050 52 27.483 3.054 75 24.626 2.736 100 23.001 2.556 150 17.657 1.962 200 14.229 1.581 300 11.446 1.272 400 9.609 1.068 500 8.360 0.929 600 7.821 0.869 700 7.267 0.807 800 6.783 0.754 900 6.354 0.706 1000 5.971 0.663 1100 5.625 0.625 1200 5.312 0.590 1300 5.042 0.560 1400 4.867 0.541 1500 4.704 0.523 1600 4.553 0.506 1700 4.411 0.490 1800 4.277 0.475 1900 4.152 0.461 2000 4.033 0.448 2100 3.920 0.436 2200 3.813 0.424 2300 3.712 0.412 2400 3.615 0.402 2500 3.523 0.391 最大值 27.483 3.054 最大落地浓度对应的距离 52m A、预测结果分析 根据上述计算结果可知，本项目无组织排放PTSP=3.054%，TSP最大落地浓度为27.483μg/m3，本次建设项目所排放的污染物最大占标率均1%≦Pmax<10%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目大气评价等级确定为二级评价。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不需进行进一步预测和评价。 B、大气防护距离 根据预测结果可知，项目所排放的无组织废气的预测输出结果为“无超标点”，则本项目所排放的面源废气污染物可不需设置大气环境防护距离。 ②无组织排放厂界浓度预测与评价 采用AERSCREEN估算模式，对主要无组织排放污染物粉尘的厂界浓度进行预测，结果及达标分析见表7-5。 表7-5 生产车间无组织排放污染物厂界浓度预测及达标分析 污染物名称 排放量（t/a） 粉尘 粉尘（TSP） 无组织排放源距各厂界距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 50 25 25 1 厂界预测结果（μg/m3） 27.449 23.161 23.161 0 执行标准 0.5mg/m3；《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 达标分析 满足 满足 满足 满足 根据上表计算可知，粉尘的厂界预测浓度最大值均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值的要求，不超标。 （4）大气环境影响评价自查表 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求及本项目运营特点，项目大气环境影响评价自查表如下表所示： 表7-6 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 三级 评价范围 边长=5km 评价因子 SO2+NOX排放量 ＜500t/a 评价因子 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他污染物：TSP 不包括二次PM2.5 评价标准 国家标准及附录D 现状评价 环境功能区 二类区 评价基准年 2017年 环境空气质量现状调查数据来源 主管部门发布的数据 现状评价 达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 环境监测计划 污染源监测 监测因子：TSP 无组织废气监测 评价结论 环境影响 可以接受 大气防护距离 不需设置大气防护距离 污染源年排放量 TSP：0.0895t/a 3、声环境影响分析 （1）主要噪声源 生产过程的主要噪声源来自于制瓦生产线生产设备的运行噪声，其主要生产设备噪声值见表7-7。 表7-7 主要设备噪声强度 单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声源强 防治措施 降噪量 排放噪声 1 振动筛 90 基座加固、安装减振垫、定期保养维护 10-15 80 2 搅拌机 85 10-15 75 3 砌块成型机 80 10-15 70 4 皮带输送机 75 10 65 5 装载机 85 10 75 （2）预测模式 本次环评的噪声预测根据项目特点，按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的要求选用点声源噪声预测模式，考虑声源几何扩散衰减和建筑物隔声衰减等，噪声随距离衰减的公式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)－△L (r2＞r1) 式中：L1——距声源r1处的噪声值，dB(A)； L2——距声源r2处的噪声值，dB(A)； r1——参考点r1距声源的距离； r2——预测点r2距声源的距离； △L——其它衰减因素造成的噪声衰减值，本评价取10dB(A)。 （3）声源参数 各声源及其所在生产车间距离周边厂界的方位关系，具体见表7-8。 表7-8 声源参数一览表 声源 名称 源强 [dB（A）] 与厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 振动筛 80 70 40 75 30 2 搅拌机 75 72 38 72 28 3 砌块成型机 70 72 38 72 28 4 皮带输送机 65 71 41 73 28 5 装载机 75 73 40 70 30 （4）预测计算结果及评价 ①预测计算结果 在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。根据以上给出的预测模式，代入相关的声源资料，分别计算出项目对厂界的噪声贡献值，预测结果见表7-9。 表7-9 噪声源厂界贡献值一览表 声源 名称 源强 [dB（A）] 噪声源贡献值[dB（A）] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 振动筛 80 43 48 42 50 2 搅拌机 75 38 43 38 46 3 砌块成型机 70 33 38 33 41 4 皮带输送机 65 28 33 28 36 5 装载机 75 38 43 42 45 多声源叠加值 / 45.5 50.5 46.1 52.7 昼间 60 达标 达标 达标 达标 夜间 50 达标 超标 达标 超标 ②预测结果 预测结果表明：各厂界贡献值昼间能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区排放限值要求，昼间≤60dB（A），本项目夜间不进行生产，因此，区域声环境质量不会因项目的建设而产生较大的影响；因此本项目的运营对周边敏感点影响甚小。 为了进一步降低生产噪声对厂界声环境及周边环境的影响，并确保厂界及周边环境敏感点的声环境质量达标，（1）选用低噪声设备，并设置减震垫，（2）定期对设备进行检查、养护，（3）建设单位应加强在厂界内种植一定宽度的高大、茂密的常绿乔木，不仅可以对生产噪声起到一定的阻隔降噪作用，进一步削减厂界噪声及降低噪声对周围敏感建筑的影响，又可以美化环境。 采取以上综合治理措施后，其有效噪声削减效果达10dB（A）以上，故可将生产噪声对厂界的影响降到最低程度，并确保厂界及周边声环境质量达标。 4、固体废物影响分析 （1）不合格产品 据工程分析，项目在制瓦过程中产生的不合格产品量为12.97t/a，在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工；配料等过程中产生的粉尘沉降在地面，收集后可继续作为原料使用，对环境的影响不大。 （2）废瓦片 项目生产过程中会有部分不合格的瓦片产生，废瓦片产生量为25.94t/a，废瓦片提供给修路时铺路使用。对环境影响不大。 （3）沉淀泥沙 设备清洗废水经沉淀池沉淀的泥沙，均为水泥及细沙，据工程分析，其产生量为1.5t/a，经打捞起来返回工序作为原料循环使用，对环境的影响不大。 （4）生活垃圾 根据工程分析可知，项目营运期产生的生活垃圾量为3.6t/a，生活垃圾经设置垃圾桶统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置，对环境的影响不大。 （5）食堂泔水 项目设置一职工食堂，食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤，产生泔水量0.72t/a，采用密闭桶收集后委托有处理资质的单位回收利用，做到日产日清，对环境影响不大。 （6）隔油池废油 根据工程分析，隔油池废油脂产生量约为0.016t/a，废弃油脂委托有资质单位进行打捞回收处置。 （7）化粪池污泥 根据工程分析可知，项目化粪池污泥产生量约为0.02t/a，定期清掏由厂区附近农民清运用作农肥。对环境影响不大。 （8）涂料桶 水性金属漆用桶装储存，废涂料桶产生量为1t/a，废涂料桶交由供货商回收使用。对环境影响不大。 综上，项目产生的固体废弃物能做到妥善处置，综合利用，因此固体废物经处置后对外环境影响不大。 四、产业政策相符性分析 本项目以免烧瓦生产销售为主，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家现行产业政策。 五、选址合理性分析 该项目所在地为元谋县黄瓜园镇牛街村，项目所在片区道路、供水、供电较完善，项目建设场地条件、交通运输和水、电、通信等条件较好。 项目选址于元谋县黄瓜园镇牛街村，项目用地原为元谋县龙鑫建材有限公司砖厂取土场，后租用给元谋国好胶框制造有限责任公司使用，由于经营不善停产，现租给本项目云南元谋亚美建材有限公司生产免烧瓦，本项目与元谋县龙鑫建材有限公司签订了租赁合同，详见附件。项目建设不涉及居民搬迁、不占用基本农田等问题。厂址西侧75m为京昆线，交通运输条件较为便利。 环境质量现状评价结果表明，项目厂址所在区域大气环境、声环境均能满足当前环境功能区划的要求。环境影响评价结果表明，项目所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大。则本项目利用各功能布置合理，设置围墙、绿化等，再采取相关措施后产生的各类污染物对周围环境的影响不大，从项目所在地理位置和周围环境分析，无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等，无重大的环境制约因素，故本项目选址是合理的。 六、布局合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。 项目总用地区域为不规则形状，入口布设在场区西侧，厂内分为原料堆场、生产区、成品堆放区、办公生活区四个功能区。由于项目区域多东南风，西北面布置为生产车间，中间布置堆料场，现状西北面为一片空地，可以减轻生产区产生的粉尘影响；生产设备由东向西依次布设，设备之间距离能够满足生产需求，整个厂区布局紧凑便捷，保证了人流、货流互不干扰，交通通畅。项目所需原辅材料和产品由西面出入口进出，西面靠近京昆线，交通便利。 因此，项目布局较为合理。具体详见附图2：建设项目平面布置图。 七、规划符合性分析 与《元谋县城市总体规划》(2015-2030)符合性分析 根据《元谋县城总体规划》（2015-2030）提出规划形成“一轴四片、一带一心”的城市空间结构。以发展生态农业、文化旅游和综合服务为主的山水田园城市，规划范围涉及元马镇、黄瓜园镇的镇域范围，规划区域总面积255.01平方公里。 本项目选址位于元谋县黄瓜园镇牛街村，属于元谋县城总体规划范围内。本项目属于建材项目建设，租用元谋县龙鑫建材有限公司闲置用地，符合《元谋县城市总体规划》(2015-2030)的要求。 八、运营期环境监测 项目在投入营运后，为掌握污染物的排放情况，应对主要污染源及主要污染物进行定期或不定期的监测，此项工作可委托当地的环境监测部门，或有资质的第三方检测机构进行。根据本项目污染物产生及排放特征，提出污染物监测计划如下： 1、废气监测 无组织排放监测 监测点：项目区上风向10m和下风向10m处。 监测项目：TSP。 监测频率及方法：按照国家相关监测标准进行。 废水监测 监测点：一体化污水处理设备废水进出口各设置1个监测点。 监测因子：pH（无量纲）、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物，共7项。 监测频率及方法：按照国家相关监测标准进行。 3、噪声监测 监测对象：厂界东、西、南、北各设一个点。 监测项目：等效连续A声级。 监测频率及方法：按照国家相关监测标准进行。 表7-13 环境监测计划一览表 监测对象设置 监测点 监测内容 监测频率 废气 无组织排放 场界上下风向10m处各设一个监测点位 TSP 按照国家相关监测标准进行 废水 一体化污水处理设备废水进出口各设置1个监测点 pH、CODcr、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、悬浮物 按照国家相关监测标准进行 噪声 厂界东、西、南、北各设一个点 Leq[dB（A）] 按照国家相关监测标准进行 九、竣工环保验收 项目建成试运行后，根据国家“三同时”的有关规定，由企业自行组织验收，根据该项目的污染特征以及本报告表规定的环境保护措施，本项目竣工环保验收污染防治设施措施详见表7-14。 表7-14 项目竣工验收一览表 类别 污染源 污染物 环保设施、措施 效 果 废气 水泥储罐 颗粒物 布袋除尘设备1套，15m高呼吸口 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 原料堆场、生产车间 TSP 加强管理，原料堆场增设为一个半封闭式料棚，原料堆场和生产车间各设置1套喷雾设施，定期洒水降尘，加强厂区周围的绿化面积 废水 生产废水 SS 沉淀池1个，容积为5m3 以及相应的排放管道（或沟道） 污水经沉淀池收集处理后，回用于生产工序，不外排，对环境影响较小 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、悬浮物 雨污分流管网，隔油池1个、容积1m3，1个5m3化粪池，一座5t/d一体化污水处理设备 达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准 初期雨水 SS 雨水收集池1个，容积20m3 初期雨水经雨水收集池处理后，回用于生产工序，不外排 噪声 设备噪声 噪声 安装减振垫、合理布置产噪设备，加强绿化 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 固体废物 生产过程 不合格产品、除尘器和沉淀池沉渣 作为原料回用于生产过程 100%处置 废瓦片 作铺路使用 员工 生活垃圾 垃圾收集池1个，垃圾收集桶若干 隔油池废油脂 委托有资质单位打捞回收处置 化粪池污泥 1个5m3化粪池 涂料桶 交由供货商回收使用 环境管理 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全环保规章制度。

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 主要污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地扬尘 | 洒水降尘、物料封闭堆存 | 厂界达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  |  | 机械、运输车辆尾气 | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 水泥储罐仓粉尘 | 经除尘器除尘后通过15m高呼吸口排放 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 |
|  |  | 原料堆场、生产车间粉尘 | 加强管理、设置专门的有顶棚及围墙的半封闭堆场，喷雾降尘设施 |  |
|  |  | 运输车辆尾气 | 大气稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 厨房 | 经抽油烟机处理通过油烟管道超高屋顶排放 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水、生活污水 | 沉淀处理后用于施工工序和洒水降尘 | 废水不外排，对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 生产废水 | 生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排 | 废水不外排，对周围环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | 厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排 | 达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准 |
|  |  | 初期雨水 | 经雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排 | 废水不外排，对周围环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置 | 处置率100%，对周围环境影响较小 |
|  |  | 建筑垃圾 | 回收利用，不能利用的外运至当地建设行政主管部门指定的合法场所处置。 |  |
|  | 运营期 | 除尘器和沉淀池沉渣 | 收集后作为原料回用于生产 | 处置率100%，对周围环境影响较小 |
|  |  | 不合格产品 | 在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工 |  |
|  |  | 废瓦片 | 作铺路使用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置 |  |
|  |  | 餐饮泔水 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 隔油池废油脂 | 委托有资质单位打捞回收处置 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 由厂区附近农民清运用作农肥 |  |
|  |  | 涂料桶 | 交由供货商回收使用 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 使用低噪声设备、加强管理、合理布置、距离衰减 | 达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
|  | 营运期 | 机械设备噪声 | 基座安装减震垫，合理布置产噪设备，通过建筑隔音及距离衰减 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目用地为元谋县龙鑫建材有限公司的闲置用地，区域受人为干扰较大，已无天然植被和野生动物存在，无国家和云南省重点保护野生动植物，也无地方狭域特有物种分布。 项目的施工会对地表植被造成一定的破坏，在大雨天气存在水土流失。但本项目的工程量不大，设备及建筑物基础开挖面积较小，主要是对场地进行平整、建设构筑物和设备安装，地面硬化，绿化等施工，由于占地面积不大，项目建筑占地造成的植被植物损失不涉及国家和云南省重点保护野生动植物，也无地方特有物种，仅是当地普遍存在的杂草，不会造成该区域植被及植物品种的消失，施工时间较短，施工废水通过设置截排水沟和沉淀池收集废水回用于生产,本项目的建设对生态环境影响较小。项目进行一定绿化，对生态环境有一定改善作用。 本环评建议项目尽可能利用空地进行绿化工作，使绿化率达20％以上，种植乔、灌、花、草结合的立体绿化，既可美化环境，又可减少粉尘污染和阻隔噪声传播，同时还可起到改善生态环境的作用。 |

# 9、结论与建议

一、评价结论 通过对拟建项目所在区域的环境质量现状的调查和评价以及对项目施工期和营运期进行的环境影响分析，本次评价得出以下结论： 1、项目概况 本项目位于元谋县黄瓜园镇牛街村，厂区总占地面积5000m2，总建筑物面积2000m2，年生产免烧瓦40万平方米。 2、环境质量现状 （1）大气环境：项目区环境空气质量现状良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水： 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》龙川江-“毛板桥水库-黄瓜园”段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，水环境功能为农业用水、工业用水。小丙令干河未进行水环境功能区划，按照支流不低于干流的原则，水质执行标准不应低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 （3）声环境：项目区声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。 （4）生态环境：项目区属于受人类活动影响较大的区域，周围野生动物多为麻雀、田鼠等常见小型动物，未发现珍稀国家和地方保护动植物。评价区无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在，生物物种较少，生态环境一般。 3、产业政策 本项目以免烧瓦生产销售为主，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家现行产业政策。 4、项目选址及平面布置合理性结论 该项目所在地为元谋县黄瓜园镇牛街村，项目所在片区道路、供水、供电较完善，项目建设场地条件、交通运输和水、电、通信等条件较好。评价区域内无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等。项目周围没有制约性因素存在，项目选址合理。 项目总用地区域为不规则形状，入口布设在场区西侧，厂内分为原料堆场、生产区、成品堆放区、办公生活区四个功能区。由于项目区域多东南风，西北面布置为生产车间，中间布置堆料场，现状西北面为一片空地，可以减轻生产区产生的粉尘影响；生产设备由东向西依次布设，设备之间距离能够满足生产需求，整个厂区布局紧凑便捷，保证了人流、货流互不干扰，交通通畅。项目所需原辅材料和产品由西面出入口进出，西面靠近京昆线，交通便利。因此，项目布局较为合理。 5、环境影响分析结论 施工期： （1）水环境：施工期废水主要是施工人员的生活污水、施工废水。通过沉淀池沉淀处理后回用于施工工序和场地洒水降尘等环节，不外排，对周围环境影响较小。 （2）大气环境：施工期废气主要有扬尘、汽车和施工机械尾气尾气。通过采取洒水降尘、加强施工管理、选择环保材料等措施后，施工期废气对环境空气的影响较小。 （3）声环境：施工单位通过加强施工设备的维护，对高噪声设备采用一定的围护结构，合理安排施工时间，夜间禁止施工后，对周围环境影响是可以接受的。 （4）固体废物：建筑垃圾由施工单位分类收集处置，可回收利用的回收利用，不能回收利用的统一由建设单位运至当地建筑垃圾指定地点处置；施工人员生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置；固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 营运期： （1）大气影响分析：经预测，本项目产生的无组织粉尘预测可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，即≤0.5mg/m3，无组织粉尘通过加强管理，堆料场设置围墙顶棚，配备喷雾降尘设施，对环境影响不大。 （2）水影响分析：生产废水污水经沉淀池收集处理后，回用于生产工序，不外排，对环境影响较小；厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排，达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准；初期雨水经雨水收集池处理后，回用于生产工序，不外排，营运期对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析：项目营运期噪声经安装减振垫、合理布置产噪设备，加强绿化等措施后在厂界处能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，营运期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物：不合格产品、除尘器和沉淀池沉渣作为原料回用于生产过程；废瓦片提供给修路时铺路使用；生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点堆存；餐饮泔水委托有资质的单位进行处置；隔油池废油脂委托有资质的单位打捞回收处置；化粪池污泥由厂区附近农民清运用作农肥，本项目营运期产生的固体废弃物均能得到有效处置，营运期固体废弃物对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目营运期的废水、废气、噪声、固体废物，在采取报告提出的措施后，都得到了有效处理和控制，对周围环境影响较小。 6、总结论 （1）本项目符合国家现行的产业政策、符合相关规划、项目选址合理。 （2）项目污染物的排放符合国家环保局规定的排放标准。 （3）项目施工期、运营期产生的污染物能够得到合理的处置，对外环境的影响较小。 因此，本环评认为本项目对环境的影响不大，在严格按照报告表中提出的环保防治措施实行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，该建设项目是可行的。 二、环境保护对策措施 （一）施工期 施工期已采取的污染防治措施 1、废气： （1）非雨天定时洒水抑尘，保持土壤水分，控制地表扬尘。 （2）建筑材料运输车辆在运输过程中，用篷布遮盖，防止抛洒。 （3）装卸渣土、水泥等时，严禁抛撒；对散装物料运输作业的车辆不装载过满，使用封闭式车厢，避免物料散落造成扬尘污染。 （4）加强对施工和运输机械的管理，合理安排运输车辆的运输时间和班次等，避免造成短时间内尾气大量汇集，对周围空气环境造成不良影响，减少交通事故发生机率。 2、废水： （1）建筑施工废水全部返回施工工序，不外排； （2）生活污水用于施工场地洒水降尘，不外排。 3、噪声： （1）选用低噪声施工机械，合理安排产噪较大的设备的作业时间。 （2）夜间不进行施工。 （3）运输车辆进出项目区缓慢通行，减少鸣笛次数。 4、固废： （1）建筑垃圾能回收利用回收利用，不能利用部门及时清运至相关部门指定地点； （2）生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置。 （二）运营期 1、废气防治措施 （1）原料堆场设置顶棚，配备喷雾降尘设施，定期进行洒水降尘。 （2）水泥储罐生产时密闭运行，输入水泥产生的粉尘通过布袋除尘器进行除尘，除尘效率大于98%，除尘后的粉尘经15m高的呼吸口排放。 （3）生产车间料仓，投料时喷水降尘，生产时关闭设备仓门；车间定期进行洒水降尘。 （4）物料运输时避免超载，并进行蓬布覆盖。 （5）及时清扫生产车间、道路区的粉尘，定期进行洒水降尘。 （6）增加项目区的绿化面积，在项目区边界处和空地处种植乔、灌、花、草结合的立体绿化，既可美化环境，又可减少粉尘污染和阻隔噪声传播，同时还可起到保护生态的作用。 2、废水防治措施 （1）生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。 （2）初期雨水经雨水收集池沉淀后回用于生产，不外排。 （3）厨房污水经隔油池处理后连同其他生活污水经化粪池处理，进入一体化污水处理设备处理后达标外排，达到《污水综合排放标准》(GB 8978－1996)中二级标准。 （4）定期清掏沉淀池沉渣，防止沉淀池废水灌满外溢。 （5）强化生产用水环节管理，对各个用水点及时调节分配，实现水量动态平衡，确保废水闭路循环，实现零排放。 3、噪声防治措施 （1）主要的噪声源采取安装基座减振器、放置于厂房内。 （2）在设备选型方面，选用低噪声设备。 （3）提高设备安装精度，并对设备基础采取减振处理。 （4）对设备进行定期检修和保养，维持机械正常运行。 （5）在厂区四周种植树木，可起到一定的降低噪声作用。 4、固废防治措施 （1）不合格产品在尚未凝固前可及时返回砌块成型机再加工、除尘器收下的粉尘直接落入罐仓内作为原料用于生产。 （2）沉淀池沉渣定期清理后作为原料回用于生产。 （3）废瓦片提供给修路时铺路使用。 （4）餐饮泔水委托有资质的单位进行处置。 （5）隔油池废油脂委托有资质的单位打捞回收处置。 （6）涂料桶交由供货商回收使用。 （7）生活垃圾经统一收集后自行清运至牛街村垃圾收集点处置。 5、管理措施 （1）设置环保管理岗位，负责全厂的环保工作，并加强环保教育、培训。 （2）加强日常监督管理，确保环保设施正常运行。 三、建议 （1）加强厂区环保管理，建立、健全环保制度和环境管理机构，配备专职环保监测管理人员并落实相关责任，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 （2）项目在营运过程中严格落实各项环保措施建设，争取在审批后三个月内完成验收工作。 （3）生产车间设置有顶棚，为防治粉尘对周围环境影响，建议生产车间周围设置围墙或围挡设施，减轻废气和噪声对周围环境的影响。 （4）尽可能的利用厂区空地进行绿化，尽量少硬化，多绿化，以减少对生态环境的破坏；在生产区四周种植枝繁叶茂的高大乔木，既可以美化厂区环境，还可起到一定的抑尘、滞尘作用，以最大限度的降低无组织粉尘排放对厂界附近环境空气质量的影响。 （5）原料和成品运输应在白天进行，运输车辆经过沿线居民点时应减速慢行，以减轻运输对居民的影响；同时加强维护，保持良好的路况。 （6）对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放。

预 审 意 见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

审 批 意 见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目总平面布置及环保设施布置图

附图3  项目环境保护目标示意图

附图4  项目周边水系图

附件：

附件1  备案证

附件2  营业执照

附件3  租地协议

# Text boxes

水泥8431.8

细砂4475.096

输送

储存

计量

搅拌

运输

无组织粉尘0.155

水 64.86

图5-3  物料平衡图

单位： t/a

免烧瓦12972

12971.756

水泥罐仓除尘器

沉渣4.386

沉渣

4.386

粉尘0.089

粉尘4.475