《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

项目名称 元谋县城乡供水一体化工程 建设单位 元谋县水务局 法人代表 联系人 杨立科 通讯地址 云南省楚雄州元谋县水务局 联系电话 传 真 -- 邮政编码 651300 建设地点 楚雄州元谋县元马镇、平田乡、新华乡 立项审批部门 元谋县发展和改革局 批准文号 建设性质 新建 √ 改扩建 技改 行业类别及代码 自来水的生产和供应（D4610） 占地面积（m2） 绿地率（%） — 总投资(万元) 12800 其中：环保投资(万元) 120 环保投资占总投资比例 0.94% 评价经费 (万元) -- 预期投产日期 2022年4月 1.1项目建设背景及由来 元谋县位于云南省中北部，东倚武定县，南接禄丰县，西邻大姚县，北连四川省会理县；西南与牟定县接壤，西北与永仁县毗邻。最大纵距82km，横距42km，总土地面积2021.69km2。其中坝区面积占55.7%，山区面积占44.3%。元谋县地处金沙江干热河谷地区，海拔低、气候干燥、光热资源丰富，坝区终年无霜，素有“天然温室”之称，是我省发展热带经济作物及冬早蔬菜的生产基地之一，同时也是人类祖先“元谋人”的发祥地。 元谋县城乡供水一体化供水工程供水范围，以龙川江为界，涉及东、西两个片区。东片区可分为元马片、黄瓜园东片，老城片、江边片（主要是启宪移民安置点），区内现状2018年总人口为13.51万人。西片区可分为黄瓜园苴林片、新华片、平田片、物茂片、凤凰山片，现状2018年总人口为5.14万人。挨小河水库供水量844.1万m3，坛罐窑水库供水量495.3万m3。 当滇中引水进入前考虑由挨小河水库和坛罐窑水库均作为县城供水主水源共同供给；滇中引水进入后挨小河水库做为县城供水主水源，坛罐窑水库作为县城供水应急备用水源和西片区的集镇、农村人饮及凤凰山片供水主水源，辅以区内现有供水水源，实现规划区内城乡供水一体化。 元谋县城现状供水存诸多问题，急需另寻水源，选址建设。在供水水源无任何水处理设施，供水安全隐患大；现供水量无法满足元谋县的发展要求，需另选水源。清水输水管建设时间久远，管道腐蚀、结垢严重，管径偏小，输水能力低，无法满足供水需求，亟待新建。高位水池修建时间长，容积小、局部开裂、渗漏严重。配水管网管径小、分布零乱，急需重新布管和完善等一系列问题。元谋县自来水供水现状已不能满足其发展要求，加快元谋县城乡供水一体化工程建设十分必要。 2019年9月，楚雄欣源水利电力勘察设计有限责任公司编制完成了《元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告》，2019年9月16日，元谋县发展和改革局《关于元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告》（元发改字〔2019〕138）对可研报告作出了批复； 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律、法规的规定及要求，本项目的建设应开展环境影响评价工作。再对照《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理目录〉（环境保护部令第44号）部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目为自来水生产供应项目，建设地点位于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，归入类别：第三十三“水的生产和供应业”自来水生产和供应工程，应编制环境影响评价报告表。因此，2020年7月8日元谋县水务局委托我公司进行本项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织技术力量、安排人员，进行了资料收集、分析和现场踏勘，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照环评导则、技术规范和相关要求，编制了《元谋县城乡供水一体化工程建设项目环境影响报告表》（送审稿），根据2020年8月专家技术评审意见，对《元谋县城乡供水一体化工程建设项目环境影响报告表》（送审稿）修改完善后，形成了《元谋县城乡供水一体化工程建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审查。 1.1.1项目编制依据 （1）法律法规依据 ①《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； ②《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行； ③《中华人民共和国水污染防治法（修正）》，2017年6月27日修订通过，2018年1月1日施行； ④《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； ⑤《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016年11月7日； ⑥《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； ⑦《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理目录〉（环境保护部令第44号）部分内容的决定》，2018年4月28日； ⑧《建设项目环境保护管理条例》，国务院2017年10月1日，第682号令； ⑨《产业结构调整指导目录》（2011年，2013修正）。 （2）相关资料 ①《关于元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告》（元发改字〔2019〕138）对可研报告作出了批复； ②《元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告》； ③《挨小河水库水资源论证报告》； ④《楚雄州水务局关于元谋县挨小河水库工程水资源论证报告的审查意见》（楚水资源〔2012〕16号）； ⑤《坛罐窑水库水质监测》； ⑥其他相关资料。 1.2建设项目概况 1.2.1项目基本情况 项目名称：元谋县城乡供水一体化工程 建设地点：楚雄州元谋县元马镇、平田乡、新华乡 建设单位：元谋县水务局 建设性质：新建 建设内容及规模：由2条输水主管工程，5条输水支管工程组成；输水主管工程：东片区输水主管1条，总长9.24km，设计流量0.401m3/s。西片区输水主管1条，总长39.60km，设计流量0.636～0.401m³/s；输水支管工程：新华水厂输水支管、平田水厂输水支管、物茂水厂输水支管、苴林水厂输水支管、凤凰山水厂输水支管组成，总长18.50km，设计流量0.025～0.1m3/s。 水厂服务范围：本工程主要的供水范围为：元谋县元马镇、平田乡、新华乡三个乡镇。 总投资：项目总投资12800万元，其中环保投资120万元，占总投资的0.94% 1.2.2建设规模及项目组成 1）建设内容及规模： 新建项目由2条输水主管工程，5条输水支管工程组成。 1.2条输水主管工程：东片区输水主管1条，为挨小河输水管，总长9.24km，设计流量0.401m3/s。西片区输水主管1条，总长39.60km，其中坛罐窑输水管段设计流量为0.636m³/s，新华输水管段设计流量为0.606m³/s，弯腰树输水管段设计流量为0.606m³/s，大班果输水管段设计流量为0.555m³/s，平田输水管段设计流量为0.526m³/s，凤凰山输水管段设计流量为0.501m³/s，元马输水管段设计流量为0.401m³/s，管材为螺旋钢管，管径D630～D426。 2.5条输水支管工程：输水支管为连接输水主管至水厂的管道，共由5条输水支管组成，分别为新华水厂输水支管、平田水厂输水支管、物茂水厂输水支管、苴林水厂输水支管、凤凰山水厂输水支管，管道总长18.50km，各支管设计输水流量为0.025～0.1m3/s，管材为螺旋钢管，管径D219～D273。 本工程主要建设内容见下表： 表1-1 工程建设内容一览表 项目名称 建设内容 2条输水主管工程 东片区输水管 为挨小河输水管，总长9.24km，设计流量0.401m3/s，管材为螺旋钢管，管径D630～D426。 西片区输水管 1、坛罐窑输水管（TY0+000.00～TY6+600段） 取水口闸阀房内设置工作闸阀及检修闸阀，并设置流量计。从已建坛罐窑水库导流泄洪输水隧洞出口预留直径0.6m放水钢管处取水，沿坛罐窑水库下游大河、途经龙街河输水隧洞至新华水厂。该段设计流量为0.636m³/s，长6.6km，采用D630螺旋钢管，明管布置；过隧洞段采用钢制横梁架空通过。在TY6+600.00处设置分水阀室，分水至新华水厂，分水流量0.03m³/s。 2、新华输水管（TY6+600.00～TY13+000段） 新华输水管段设计流量为0.606m³/s，长6.4km，采用D630螺旋钢管。其中TY6+600～TY9+700、TY12+100～TY13+000段管道沿元大公路布置，采用明管铺设；TY9+700～TY12+100段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m，跨河处采用架空通过。在TY13+000处建调压池1个，调压池容积50m³。 3、弯腰树输水管（TY13+000.00～TY20+800段） 弯腰树输水管段设计流量为0.606m³/s，长7.8km，采用D630螺旋钢管。其中TY14+000～TY20+000段管道沿元大公路布置，采用明管铺设，跨河处采用架空通过；TY13+000～TY14+000、TY20+000～TY20+800段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m。在TY20+800.00处设置分水阀室，分水至平田水厂，分水流量0.051m³/s。 4、大班果输水管（TY20+800.00～TY21+400段） 大班果输水管段设计流量为0.555m³/s，长0.6km，采用D630螺旋钢管。此段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m。在TY 21+400.00处设置分水阀室，分水至物茂水厂，分水流量0.029m³/s。 5、平田输水管（TY21+400.00～TY24+500段） 平田输水管段设计流量为0.526m³/s，长3.1km，采用D630螺旋钢管。此段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m，跨班果河处沿河底采用砼包管通过。在TY24+500.00处设置分水阀室，分水至苴林水厂，分水流量0.025m³/s。 6、凤凰山输水管（TY24+500.00～TY34+200段） 凤凰山输水管段设计流量为0.501m³/s，长9.7km，采用D630螺旋钢管。此段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m，跨普登河处沿河底采用砼包管通过。在TY34+200.00处设置分水阀室，分水至凤凰山水厂，分水流量0.1m³/s。 7、元马输水管（TY34+200.00～TY39+600段） 元马输水管段设计流量为0.401m³/s，长5.4km，采用D426螺旋钢管。其中TY34+600～TY36+700段管道为陡坡段，采用明管铺设，跨龙川河处采用架空通过；TY34+200～TY34+600、TY36+700～TY39+600段管道穿过田地，埋管铺设，管底以上埋深1.0m。 5条输水支管工程 输水支管工程共由5条输水支管组成，分别为新华水厂输水支管、平田水厂输水支管、物茂水厂输水支管、苴林水厂输水支管、凤凰山水厂输水支管，管道总长18.50km。管道设计流量0.025m³/s～0.1m³/s，选用D219～D273螺旋钢管。 （1）新华水厂输水支管段（XHSC0+000.00～XHSC0+050.00段） 管道从西片区主管新华分水阀取水，至新华水厂，设计流量为0.03m³/s，长0.05km，采用D219螺旋钢管，明管布置。 （2）平田水厂输水支管段（PTSC0+000.00～PTSC0+350.00段） 管道从西片区主管平田分水阀取水，至平田水厂，设计流量为0.051m³/s，长0.35km，采用D219螺旋钢管，明管布置。 （3）物茂水厂输水支管段（WMSC0+000.00～WMSC10+500.00段） 管道从西片区主管物茂分水阀取水，至物茂水厂，设计流量为0.029m³/s，长10.50km，采用D219螺旋钢管。其中WMSC 0+000.00～WMSC 1+450.00段穿元大公路，经大班果至新队，该段穿过田地，采用埋管布置；WMSC1+450.00～WMSC 10+500.00段途经旧结新村、腊古、上马吼、下马吼、挨昌、虎溪至物茂水厂，该段顺路铺设，采用明管布置。 （4）苴林水厂输水支管段（ZLSC0+000.00～ZLSC7+300.00段） 管道从西片区主管苴林分水阀取水，至苴林水厂，设计流量为0.025m³/s，长7.30km，采用D219螺旋钢管。其中ZLSC 0+000.00～ZLSC2+700.00段沿元大公路，经平田乡至斑恺，该段穿过田地，采用埋管布置；ZLSC2+700.00～ZLSC7+300.00段沿元大公路途经五福村至苴林水厂，该段顺路铺设，采用明管布置。 （5）凤凰山水厂输水支管段（FHSSC0+000.00～FHSS 0+300.00段） 管道从西片区主管凤凰山分水阀取水，至凤凰山水厂，设计流量为0.1m³/s，长0.30km，采用D273螺旋钢管，顺路明管布置。 1.2.3工作制度和人员编制 工作制度：本项目全年生产时间为365天。 人员编制：本项目只建设管道，不涉及水厂的建设，管道的维护由各自来水厂人员负责，故本项目无人员编制。 1.2.4工程占地及移民安置 1、工程占地 元谋县城乡供水一体化工程占地面积共计49.25hm2，其中永久占地8.21hm2，临时占地41.04hm2，占地情况详见表1-2。 表1-2 工程征占地情况统计表 单位：公顷 分区/项目区 占地地类 合计 水田 水浇地 旱地 林地 园地 水域及水利设施用地 交通设施用地 小计 管道工程区 西片区供水 供水主管永久占地 0.82 0.30 0.20 5.00 0.09 0.10 0.02 6.54 31.02 供水主管临时占地 8.95 3.84 1.09 9.19 0.40 0.96 0.05 24.48 东片区供水 管道永久占地 0.04 0.03 0.07 10.95 管道临时占地 8.44 0.06 0.81 1.58 10.88 交通道路区 西片区供水永久公路 1.60 1.60 3.44 西片区供水临时道路 1.84 1.84 施工生产生活区 西片区供水施工生产生活区 0.41 0.62 2.31 3.34 3.84 东片区供水施工生产生活区 0.50 0.50 合 计 18.66 4.15 1.97 21.24 2.11 1.06 0.07 49.25 49.25 2、移民安置 经分析计算，元谋县城乡供水一体化供水工程建设征地补偿投资估算为1857.03万元。其中，农村部分补偿费为1263.75元，其他费用147.84万元，预备费225.86万元，有关税费219.58万元。 元谋县城乡供水一体化工程为带状工程，征地涉及村组较多，较为分散，征收耕地比重较小，征地后人均剩余耕地面积仍然较大，对农村生产生活影响较小。经征求建设单位意见，结合工程建设征地区和工程实际，采取合理补偿的基础上由移民自行安置恢复生产。征地涉及农户原有生活、生产地点基本不变，在利用原有剩余资源的同时，可利用征地补偿资金自行调剂耕地或进行中低产田改造、从事副业或第三产业以增加自身收入和大力发展高价值经济作物提高经济收入，从而恢复和提高生产生活水平。 1.2.5建设进度 工程施工总工期为24个月，其中施工准备期2个月，主体工程施工期22个月。 根据本工程特点，划分本工程各施工阶段及工作内容如下： （1）工程筹建期：施工准备、招投标等工作，本阶段应完成征地、施工场地和施工条件的准备，完成委托监理，接受质量监督和项目的招投标工作。 （2）工程施工准备期：主要完成主体工程“三通一平”的前期工作，完成临时征地及水、电及通讯工程、临时房屋等工程的施工等工作，为主体工程施工奠定良好的基础。 （3）主体工程施工期：完成输水管道主体工程的施工。 （4）工程完建期：进行扫尾工作，施工场地恢复，整理资料，准备验收。 结合本工程特点，计划工程项目准备期2个月；主体工程施工为20个月，完成主体工程施工，完成工程的设备安装调试；2个月时间完成环境整治及扫尾、工程竣工验收。 1.2.5项目投资及环保投资 本项目总投资12800万元，根据本项目拟建环保设施和本次环评要求的环保设施，环保投资估算为120万元，占总投资的0.94%，具体情况见下表； 表1-3 环保投资估算一览表 时段 项目名称 项目 规模 合计 备注 施工期 废水治理 沉淀池 6m3*5 5.0 环保设计 固废处理 固体废弃物设施 / 6.0 环保设计 噪声 限速标志及临时隔声屏等 / 1.0 环保设计 降噪声设备 / 4.0 环保设计 废气治理 洒水车 2辆 10.0 环保设计 遮挡篷布 / 1.0 环保设计 植被恢复 / 82.0 可研设计 施工期环境监测及竣工验收 / 6.0 环保设计 营运期环境监测 / 2.0 环保设计 环境影响评价费 / 3.0 环保设计 合计 120.0 1.2.6产业政策符合性分析 通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程属于鼓励类。本项目符合国家产业政策要求。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，场地内不涉及居民搬迁，无与本项目有关的原有污染问题存在。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 元谋县位于云南省中北部，东倚武定县，南接禄丰县，西邻大姚县，北连四川省会理县；西南与牟定县接壤，西北与永仁县毗邻。最大纵距82km，横距42km，总土地面积2021.69km2。其中坝区面积占55.7%，山区面积占44.3%。元马镇为元谋县委、县政府所在地，距省会昆明189km，距州府楚雄市103km。108国道、永武高速、成昆铁路、江边乡至攀枝花市金沙江航线过境，铁路、公路、水路构成了县内便利的交通网络，交通十分便利，具有较好的区位优势。元谋县地处金沙江干热河谷地区，海拔低、气候干燥、光热资源丰富，坝区终年无霜，素有“天然温室”之称，是我省发展热带经济作物及冬早蔬菜的生产基地之一，同时也是人类祖先“元谋人”的发祥地。 本项目楚雄州元谋县元马镇、平田乡、新华乡。项目所在地理位置详见附图1。 地形、地貌、地质 西片区输水工程可分为两个不同的地貌单元，以西山沟输水隧洞山脊为界，输水管道起点至西山沟隧洞出口为中高山浅切割侵蚀河谷地貌；西山沟隧洞出口至管道末端为中山剥蚀盆地地貌。西山沟输水隧洞山脊水系斜交隧洞轴线展布，龙街河位于洞进口西侧，由南向北径流。工程区内最高海拔西山沟隧洞以南平坡哨大尖山山顶1957.3m，最低海拔河尾水库库内1500.8m，相对高差456.5m。前段山高谷深，溯源侵蚀强烈；后段山顶浑圆，地形起伏不大,以风化薄蚀为主,山顶及山脊堆积部分第四系全新统、更新统洪积砂质粘土夹砂砾石层，属构造剥蚀地形Ⅱ级夷平面。工程区范围内以风化剥蚀为主、岩层露头呈强风化～全风化状态，微型冲沟发育、地表水冲刷侵蚀强烈，滑坡、坍塌及岩石蠕动变形少见。坛罐窑河、龙街河河底基岩裸露，第四系冲积层覆盖厚度不大，两岸边坡陡峻地段时有岩块崩落。 东片区输水工程管道线前段沿挨小河水库坝下右岸布置，河谷狭窄、断面呈“V”字形，河床坡降69‰。河床两岸阶地发育差、分布不连续，高出河床2～2.5m，阶面平整。两岸出露白垩系马头山组地层，自然边坡35°～45°，挨小村下游河床开阔、阶地沿河岸连续分布、断面呈平缓的“U”字形。河谷狭窄段冲刷侵蚀强烈、局部陡壁发育、偶有掉块崩塌。河谷开阔段冲刷侧向侵蚀仍在继续，局部河岸偶有表层坍塌发生。挨小河右岸山脊最高海拔2134m，挨小河河床最低高程1328m，相对高差806m，属中山侵蚀构造地形。管道线后段位于挨小河下游盆地中，沿线地形相对平缓，相对高差小于50m，自然边坡8°～15°，沿线分布第四系全新统冲积、洪积、坡积层（Qh），小型冲沟发育、溯源侵蚀强烈，无坍塌、滑坡，属低山缓坡地形。 根据工程区地质构造、岩性特征和地下水的赋存条件、涌水量、和泉流量，可将地下水划分为： （1）第四系冲积层孔隙含水层：分布于坛罐窑河、龙街河、班果河、挨小河河床及两岸冲积阶地，厚度1～3m不等，由细砂砾石组成。岸阶地发育不连续，高出河漫滩1～2m、阶面平坦、细砂砾层中赋存地下孔隙水。地下水位埋深0.8～1.5m，地下水化学类型多为HCO3.SO4－Ca.Na型，矿化度小于0.5g/L。雨季由大气降水补给，旱季由上游河水补给，向下游径流排泄，最终汇入龙川江。 （2）白垩系马头山组（K2m）、高丰寺组（K1g），侏罗系蛇甸组（J3s）基岩裂隙水，裂隙水沿长石砂岩与泥岩界线附近呈股状溢出，出水量约0.2L/s。分布于龙街河两岸、西山沟输水隧洞进、出口段及挨小河两岸一带，裂隙水由大气降水补给，水量的大小受含水层出露面积和裂隙发育程度的控制。 （3）江底河组（K2j）、妥甸组（J3t）以泥岩、粉砂岩为主夹钙质泥岩的含水层，广泛分布于新华北西及挨小河水库库尾一带,因富含钙质，脉状及团块状方解石往往被溶蚀成蜂窝状及晶洞，富水性不均，受岩性控制，随钙质含量和溶蚀程度而变化。地下水径流模数一般0.5～0.7 L/s.km2, 泉水流量0.1～1L/s,矿化度小于1g/L。 （4）元古界上昆阳群第一段（Pt1kn21）片麻岩片岩段，分布于苴林至凤凰山一带大部，花岗片麻岩、云母石英片岩片理发育，并有多期火成岩侵入。富水性受岩性和片理发育强度控制。泉水流量一般0.2～0.5L/s，为弱富水等级。 3、气候、气象 流域属南亚热带干燥季风气候区，干湿季分明。干季主要受西方干暧空气以及高压气流控制，雨季受西南暧湿气流控制。受金沙江河谷影响，海拔1350m以下属“金沙江河谷燥热气候区”，旱季和雨季界线分明，季风气候显著。受地形及气候条件影响，降水量年际变化不大，但年内分配不均匀；因山势陡峻，常造成气流急骤抬升，降水较多，是地表径流的主要来源。根据元谋气象站1956~2018年63年的实测资料统计，多年平均气温23℃；最高月平均气温出现在5月，为27.0℃；最低月平均气温出现在12月，为14.7℃；极端最高温42℃；极端最低气温-0.8℃；多年平均日照时数2662小时；相对湿度54%，多年平均风速2.4m/s，实测最大风速23m/s（风向S），多年平均最大风速14.2m/s，；多年平均蒸发量（20cm观测值）3034mm，多年平均降雨量628.2mm。 4、水文 元谋县城乡供水一体化工程，涉及的供水水源为坛罐窑水库和挨小河水库。 水文分析主要涉及邻近凤屯、黄瓜园水文站实测径流及降雨等资料；元谋气象站有年限较长的降雨、短历时点暴雨及蒸发等资料；且与水库同流域及邻近流域的丙间、麻柳、猛连、河尾、新村等水库站及仓房、戌街、大树村等雨量站有较为完整的降雨资料。 本次径流计算主要涉及坛罐窑水库和挨小河水库，由于两水库初步设计报告均已经相关主管部门审查认可并已批复，且两水库已竣工验收，本次仅对两水库径流成果进行复核。 表2-1 水库径流成果表 设计流域 年径流统计参数 设计年径流 多年平均径流量 （万m³） Cv Cs/Cv 25% 50% 75% 95% 坛罐窑水库 1486 0.50 2 1898 1364 942 508 挨小河水库 1060 0.5 2Cv 1360 978 676 462 5、植被、生物多样性 元谋县境内植被多种多样，植物共有123科，462种。在海拔1300米以下，盆地内主要是荒山草坡，种类少，主要生长稀树灌木草丛，草本占大部分，覆盖度大于90%，灌木少而稀，乔木更少见。在海拔1600米以下的天然种类有85科、279属、450种，其中主要的有乔木本科71种、豆科64种和菊科42种。在海拔1300米以下地段有、西果数、密油枝、霸王鞭、仙人掌、酸角树、小相子、扭黄茅、金合欢；在海拔1300～1800米，植被大体与前相同，而攀枝花、酸角树等渐少，有部分云南幼松、疏林出现；在海拔1600～2000米有云南松、思茅松、栗树和黑果裸、灰叶子等灌木丛以及山草、山茅草等，在海拔2200～2500米有云南松、白栎、水冬瓜、野八角、马缨花、山茶等阔叶混交中幼林；在海拔2500米以上以云南松为主，次为滇青栲、红栎、马缨花、山茶等针阔叶混交中幼林。1958年以前，县境内原始森林较多，全县森林面积达208693公顷，占全县总面积的70.67％。森林覆盖率已由50年代初期的12.8％降至1973年的6.3％，再下降至1985年的5.2％。 6、矿产资源 元谋县有丰富的铁矿，多属褐铁矿，大部分露天开采，销往攀枝花市。硅矿分布广，可露天开采。此外还有粘土矿、铜矿、金矿、铂矿等。元谋县已探明贵金属有黄金、铂、钯、铑等，其中铂、钯矿为中至大型矿床。有色金属有铜、铅、银、镍、钻、钨等，其中，小月旧的铂、铜、镍矿为中型矿床。黑色金属有磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等，大部分为中小型矿床。非金属矿有云母、石英、石墨、石膏、蓝晶石等，其中，石膏、石英为中型矿床，另有褐煤、草煤、泥煤等可做燃料。建材用石料有白色花岗岩、红色花岗岩、大理石储量较大。砂矿有金沙江的砂金，龙川江的石英河沙则尤为丰富。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，沿挨小河水库经过三个乡镇后连接到坛罐窑水库水库，项目设计城区，农村地区及山地。根据楚雄州环境监测站关于2020年3月及第一季度楚雄州环境质量现状结果： 城区环境质量现状中2020年3月空气质量状况：元谋县监测有效天数30天，10天为“优”，20天为“良”，空气质量优良率为100%，PM2.5浓度均值为26μg/m3； 城区环境质量现状中2020年一季度空气质量状况：元谋县监测有效天数88天，54天为“优”，34天为“良”，空气质量优良率为100%，PM2.5浓度均值为23μg/m3。 根据《环境空气质量标准》（GB3095-20012）可知，环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上，环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水质量现状 本项目所在区域地表水环境为取水水源，包括挨小河水库和坛罐窑水库，项目建设管线途径龙川江。项目位于龙川江城区，为龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）断面，龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）段水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据2018年4月10日水质检测报告，坛罐窑水库水质所检测项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中小型集中式供水国家卫生标准，满足城乡生活供水对原水的水质要求。 根据2018年6月22日水质检测报告，挨小河水库水质除硫酸盐超标外，其余检测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水，故水厂处理过程中应加入硫酸盐处理措施。 经现场踏勘情况，水体周边无大型废水污染源工况企业，水质状况为良好。 3、声环境质量现状 本项目选址于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，周围无大型噪声污染类工厂，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场踏勘情况，项目周边无较大工业噪声源，项目周围主要噪声源为交通噪声，邻路一侧主要受交通噪声影响，区域声环境现状良好。 综上，声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、生态环境质量现状 本项目管道的铺设用地为水田、水浇地、旱地、林地、园地、水域及水利设施用地和交通设施用地，植物主要为庄稼、杂草及灌木；常见动物有老鼠、麻雀等。其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目区域及周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 5、水源地环境质量现状 本项目水源地为挨小河书库和坛罐窑水库，根据现场勘查，挨小河水库周围全山包围，水库周围植被主要为杂草、人工种植绿化植被及庄稼；坛罐窑水库周围主要植被包括阔叶林主要有高山栲、木荷、麻栎、栓皮栎、桤木等。针叶林以云南松为主，滇油杉、思茅松零星分布其中，林下灌木有珍珠花、乌饭、水红木等，草本以野古草、虎氏管草为主。少部分以壳斗科栲属的疏齿栲、小果栲、腾冲栲和石栎属的截头石栎、壳斗石栎为主，林下灌木为岗柃、山矾、小杜鹃等，草本多为黄姜、莎草。水库建设后受到保护，无明显污染。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境空气保护目标 控制本项目大气污染物的排放，保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，使项目所在区域不因本项目的建设而受到明显影响。 2、水环境保护目标 项目附近地表水龙川江执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准；挨小河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；坛罐窑水库执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中小型集中式供水国家卫生标准。本项目主要污染来源于施工期产生的废水，本项目对施工期产生的废水进行处理收集，防止本项目对附近自然水体水环境污染，使其不因本项目的建设而水质恶化。 3、声环境保护目标 确保该建设项目建成后，其声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态保护目标 保护该项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。 5、环境敏感点保护目标 项目环境保护目标详见下表3-1：项目区周边关系示意图详见附图3。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标（县） 保护目标（乡镇） 保护目标（村委会） 保护级别 环境空气 声环境 大姚县 赵家店镇 打苴基村委会 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 元谋 新华乡 新华村委会 新平委会 华丰村委会 大河边村委会 平田乡 平田村委会 班果村委会 新昌村委会 华竹村委会 新康村委会 元马镇 摩诃社区 龙泉社区 翠峰社区 清河社区 老城乡 挨小村委会 黄瓜园镇 龙山村委会 苴林村委会 金雷村委会 物茂乡 虎溪村委会 罗兴村委会 物茂村委会 地表水环境 龙川江 跨越 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 生态环境 周边耕地及周边植被

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本项目位于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，沿挨小河水库经过三个乡镇后连接到坛罐窑水库水库，项目设计城区，农村地区及山地，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 （单位：μg/m3） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300 年平均 200 PM10 （粒径小于等于10μm） 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 （粒径小于等于2.5μm） 24小时平均 75 年平均 35 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 项目最近地表水体为龙川江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 项目 pH（无量纲） CODcr BOD5 氨氮 TP 粪大肠菌群 Ⅳ类 6-9 30 6 1.5 0.3 20000个/L 3、声环境质量标准 本项目输水管网及所有配水管网部分沿道路铺设，属交通干线道路两侧，区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准；其余部分执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 （单位：dB（A）） 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 4a类 70 55 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，标准限值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放限值 （单位：mg/m3） 项目 颗粒物最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 1.0 2、水污染物排放标准 本项目施工期废水全部回用，不产生外排废水。 3、噪声排放标准 本项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，标准限值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界噪声标准限值 （单位：dB（A）） 时段 昼间 夜间 标准限值 70 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相应标准和关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标： 废水：项目产生的施工废水全部回用，不外排。 废气：本项目主要产生的废气为粉尘，不纳入污染控制总量指标。 固废：固体废弃物处置率为100%。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程及简述 本项目为输水管道建设项目，故项目不做运营期分析。 一、工艺流程及产污节点 1、施工期污染工序 项目取水利用现状水库下方输水渠，进行取水。预埋取水管，并在拦水坝上设置冲砂闸一座，定期对输水渠中的泥沙进行冲排。所以施工期施工工序主要包括原水和清水输水管道铺设施工工序： 图5-1 水管道铺设施工流程及污染节点示意图 主要产污位置及污染种类 A、基础工程施工：在基础工程施工阶段(包括挖方、填方、地基处理、基础施工等)，产生的污染源主要有混凝土输送泵、挖掘机、装载机、运输车辆等运行时产生的噪声，以及挖方弃土和施工扬尘，同时还有施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。 B、主体工程施工：在工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声，施工及运输过程中的扬尘，施工设备冲洗水(经沉淀后回用)及少量生活废水。 C、安装工程：在管道安装施工过程中将产噪声及少量建筑垃圾、废弃材料等，装修施工人员产生少量生活废水。 综上所述，施工期环境污染问题主要是：土建施工、设备安装等过程中，产生建筑废渣、弃土、扬尘、噪声、施工设备冲洗水、施工人员生活污水和生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度、影响时间不同。 二、污染源强核算 1、施工期 拟扩建项目建设内容为输水管线工程的铺设，其施工期的影响主要包括废水、废气、噪声及固废，分析核算如下： （1）废水 施工期废水来源主要包括施工废水和进驻施工场地的施工人员生活污水。 施工生产废水主要有基础施工过程中的泥浆水，建筑材料冲洗水，车辆出入冲洗水。施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等，废水产生量约为3m3/d。废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右。施工废水中主要含有泥砂，石油类等污染物，废水排放方式为无组织间断排放。通过对施工场地所产生的废水加以管理和控制，施工废水能收集的尽量收集到沉淀池，经适当沉淀后可回用，多余的可用于施工场地洒水降尘，除大部分消耗于蒸发外，少量被土壤所吸收，不向周围水体排放。 本项目施工人员大多是项目周边的农民工，以致在输水管线施工沿线不设置施工营地，且管线施工是山地农田及沿城市现有道路敷设，所以项目管线施工人员可利用城区己有基础设施，其生活污水分散于沿途中。 故施工期产生的废水不会对附近地表水产生影响。 （2）废气 施工期废气主要包括施工扬尘、运输扬尘和尾气。 (施工扬尘 施工期间扬尘主要产生因素：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。由于本项目工程较为分散，各个施工场地规模均不大，大气污染物产生量不大，类比同类工程施工的实测资料，施工场地扬尘浓度为3~10mg/m3。 (运输扬尘 运输车辆频繁进出工地，会给施工场地周围和施工运输沿线环境空气造成一定程度的污染。对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与路面尘量、机动车车型、车速有关，一般难以估计，但又是一个必须重视的问题，本评价主要进行定性评价。如：扬尘量土路比水泥路TSP高2～3倍，尘源30m以内TSP浓度均为上风向对照点2倍以上，影响范围为道路两侧各50m的区域。可以通过加强道路清扫、维护和不定时洒水等措施来减轻道路扬尘对周边大气环境的污染。 (尾气 尾气主要机械产生的尾气和运输车辆产生的废气，车辆行驶所产生的尾气，施工机械产生的废气，均为无组织、不连续排放，对周围大气的污染比较小。 （3）噪声 施工期噪声主要是自场地平整、土石方开挖、施工机械设备噪声、运输物料的汽车交通噪声和施工作业噪声。主要源强噪声见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源声级值一览表 序号 噪声源 测点距施工 机械距离 噪声强度 dB（A） 序号 噪声源 测点距施工 机械距离 噪声强度 dB（A） 1 空压机 1m 100 7 电锯 1m 90 2 破碎机 1m 97 8 焊接机 1m 78 3 挖掘机 5m 85 9 电锤 5m 80 4 推土机 5m 85 10 打桩机 5m 100 5 装载机 5m 85 11 振捣机 1m 95 6 混凝土泵 1m 85 12 载重汽车 10m 85 （4）固体废弃物 施工固体废弃物主要有弃土石方，废弃建筑材料及施工人员生活垃圾。 根据本项目可行性研究报告，元谋县城乡供水一体化工程整个施工期间共开挖土石方29.70万m3（自然方，下同），表土剥离4.95万m3；回填土石方20.04万m3，利用土石方5.45万m3（用于管顶回填），废弃土石方9.16万m3（自然方）。需要处理的废弃土石方9.16万m³（自然方）全部堆放在主管部门指定地方。 建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，全部回收利用。 施工人员生活垃圾按施工期间工程人员数高峰期计算，即施工人员120人，每人每天产生生活垃圾1kg，则生活垃圾日产生量为120kg，委托当地环卫部门定期清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工过程 | 扬尘 | 一定量 | 无组织排放 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NOX、THC | 一定量 |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | 一定量 | 经临时沉淀池收集、澄清，回用于场地洒水降尘、车辆冲洗等施工环节，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 一定量 |  |
| 固体污染物 | 施 工 期 | 场地平整、基础施工 | 土石方 | 9.16万m3 | 主管部门指定地点堆放 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 一定量 | 建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等采用分类处置，可全部回收利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 120kg/d | 施工期生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置 |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工机械、 运输车辆 | LeqA | 78-110dB(A) | 昼间：≤70dB(A) 夜间：≤55dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目区域内基本为农田和林地，主要植物为杂草及灌木，常见动物有老鼠、麻雀等。其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。周边未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 施工期是损坏原地植被，工程建设用地及影响范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失的发生提供了松散堆积物，水土流失强度急剧增加。本项目所处区域地势平坦，项目通过采取一定的水土流失防治措施，可控制水土流失的程度。 综上所述，本项目建设可达到提高土地附加值和利用率的目的，项目建设不会对项目区生态环境带来负面影响。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 施工期主要大气污染物为扬尘和尾气。 （1）扬尘对环境影响分析 施工期间，建材及挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几天，长达几个星期。堆放的建材及裸露泥土将造成扬尘，使周围环境空气中总悬浮颗粒物(TSP)浓度骤增，影响周围环境空气质量。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘，其中，产生扬尘较多的阶段有挖填基础和物料装卸与运输。扬尘主要来自以下几个方面： ①土方挖掘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料(白灰、水泥、砂子、砖)等搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④车辆及施工机械来往造成的道路扬尘。 结合项目场址所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中： Q—物料无组织排放速率，mg/s； V—当地平均风速，m/s，项目平均风速为2.4m/s； S—项目区面积，m2，项目区占地面积； 经过估算，项目施工期堆场扬尘排放量为1.74kg/h，在采取洒水降尘等一系列的措施控制后，施工期扬尘的产生量可削减约为80%左右，则项目施工期间堆场扬尘的实际排放量约为0.348kg/h。 项目区域主要风向为东南风，施工期间天气干燥，施工扬尘产生量较大，须采取有效措施以降低扬尘对外环境的影响。 项目施工期间应采取措施包括： ①加强施工现场扬尘控制。文明卸载施工材料，从源头上减少动力扬尘产生量； ②加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装在货物堆码整齐，不得污染道路； ③在施工过程中，作业场地东面应布置高度2米以上临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散； ④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数； ⑤对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净； ⑥粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒； ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业，根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工； ⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘； ⑨对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。 ⑩建筑施工时应重点关注项目周边环境保护目标，高粉尘施工、粉状物料堆场尽量远离环境保护目标。 采取以上措施，项目的粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准：无组织排放颗粒物周界最大浓度≤1.0mg/m3。 （2）施工机械尾气对环境的影响 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式两种因素的影响最大。 运输车辆和施工机械产生的污染物主要为CO、HC等，在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。 经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.0m/s时，建筑工地的NO2、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6.0倍，其NO2、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达60m，影响范围内NO2、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3和1.05mg/Nm3。NO2、CO是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列的国家标准2.0mg/Nm3）。 施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 综上所述，施工期废气对外界环境影响比较小。 2、地表水环境影响分析 施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。建设单位拟在施工场地设置临时沉淀池（6m3）用于处理施工废水和生活污水。 （1）施工废水影响分析 施工废水包括混凝土养护废水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工区设置临时沉淀池处理后的废水回用于施工过程和洒水降尘、车辆清洗，不外排，对项目区周围地表水体影响不大。 （2）生活污水影响分析 本项目施工高峰期施工人员可达到120人，施工期场地内不设食宿，污水主要为简单的生活污水，本项目施工人员大多是项目周边的农民工，以致在输水管线施工沿线不设置施工营地，且管线施工是山地农田及沿城市现有道路敷设，所以项目管线施工人员可利用城区己有基础设施，其生活污水分散于沿途中，对周边地表水影响较小。 项目地块临近龙川江，为保护附近水体，项目应采取以下措施： ①施工场地周边应设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理； ②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业； ③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，水中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对小河造成大的不利影响。 ④取水口施工时应尽量避免搅动水体，减轻对饮用水源的影响。 综上，通过采取相应措施，本项目施工期废水对地表水环境影响不大。 3、声环境影响分析 （1）噪声源及源强 项目施工期的噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。项目施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，施工期机械噪声源强值见表7-1。 表7-1 施工期机械噪声源强值 （单位：dB(A)） 序号 噪声源 测点距施工 机械距离 噪声强度 dB（A） 序号 噪声源 测点距施工 机械距离 噪声强度 dB（A） 1 空压机 1m 100 7 电锯 1m 90 2 破碎机 1m 97 8 焊接机 1m 78 3 挖掘机 5m 85 9 电锤 5m 80 4 推土机 5m 85 10 打桩机 5m 100 5 装载机 5m 85 11 振捣机 1m 95 6 混凝土泵 1m 85 12 载重汽车 10m 85 （2）预测模式 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，其预测模式如下： L A(r)=L A(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r——距声源的距离，m； 噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 （3）施工期间噪声影响预测结果 项目施工期管道铺设阶段单台设备噪声值最大，施工噪声经过距离衰减、空气吸收后噪声值可降低。项目施工过程中管道铺设阶段噪声值相对较大，本次预测取管道铺设阶段噪声值为源强值进行预测。 由于本项目施工过程均在昼间进行，尽量避免夜间施工，所以本次环评仅预测施工期昼间噪声，不对施工期夜间噪声进行预测。 施工机械噪声预测结果见表7-2： 表7-2 项目施工机械噪声预测结果表 （单位：dB（A）） 噪声源 源强 10m 20m 30m 40m 50m 60m 100m 200m 标准值 空压机 100 80.0 74.0 70.5 68.0 66.0 64.4 60.0 54.0 70 破碎机 97 77 71.0 67.5 65.0 63.0 61.4 57.0 51.0 70 挖掘机 85 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 45.0 39.0 70 推土机 85 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 45.0 39.0 70 装载机 85 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 45.0 39.0 70 混凝土泵 85 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 45.0 39.0 70 电锯 90 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 50.0 44.0 70 焊接机 78 45.0 52.0 48.5 46.0 44.0 42.4 38.0 32.0 70 电锤 80 60.0 54.0 50.5 48.0 46.0 44.4 40.0 34.0 70 打桩机 100 80.0 74.0 70.5 68.0 66.0 64.4 60.0 54.0 70 振捣机 95 75.0 69.0 65.5 63.0 61.0 59.4 55.0 49.0 70 载重汽车 85 65.0 59.0 55.5 53.0 51.0 49.4 45.0 39.0 70 叠加贡献值 84.9 78.9 75.4 73.0 71.0 69.3 64.9 58.9 70 从表7-2可知，项目施工过程中各阶段施工噪声昼间在场界100m以外排放值均可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间排放限值要求。以上预测的噪声值是各个机械同时运行时的噪声叠加值，实际施工中，大型机械不可能都同时使用，噪声值将比叠加值小，同时使用商品混凝土，噪声能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求限值，对周围环境影响较小。由于项目施工期距离敏感目标较远，项目区周边为山地和农田等，噪声影响很小。 为了减少施工噪声对区域声环境的影响，环评建议： a、从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； b、施工场地设置隔声挡板，隔声挡板的高度应高于2.5m，挡板形式应为折弯形，弯向施工场地一侧； c、尽量将强噪声设备远离于居民点布置，远离关心点位置； d、对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中使用，固定的机械设备尽量入棚操作； e、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间； f、清水输水工程和配水管网工程施工时，禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外； g、加强施工队伍的教育，提高施工人员的环保意识施工现场的许多噪声只要施工人员合理操作就可大大降低，如卸货时轻拿轻放，不野蛮作业；用振捣器时应较少与金属物的接触，因此应加强施工人员的环保教育。 综上所述，建设项目在采取上述措施，并加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，与周围居民积极协调，可尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响，项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响不大。 4、固体废物影响分析 （1）土石方 整个施工期间共开挖土石方29.70万m3（自然方，下同），表土剥离4.95万m3；回填土石方20.04万m3，利用土石方5.45万m3（用于管顶回填），废弃土石方9.16万m3（自然方）。需要处理的废弃土石方9.16万m³（自然方）全部堆放在主管部门指定的地点。因此，项目施工期间土石方处置率100%，对外环境基本上没有影响。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，全部回用。 （3）生活垃圾 施工期间工人不在工地上食宿，根据工程分析，项目施工人员产生生活垃圾量为120kg/d，生活垃圾由建设单位组织人员集中收集后由环卫部门统一清运处理，做到一日一清，避免生活垃圾随意堆放产生异味。 本项目在施工期要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处理，对于所产生的固体废物的清运率达100%，施工中产生的固体废物对周围环境影响较小。 施工管道开挖措施及植被恢复措施： (原水输水管采用分段施工，边挖边铺边埋，埋好后在表面进行植被恢复或复耕，防止雨水对埋土造成冲刷。 (为减少工程建设对当地农业及农民生活的不利影响，对原水管道占用的坡耕地、梯坪地进行复耕。施工结束后，清理地表，捡净杂物和石块，再覆土30cm，即可作为耕地。 (为减少工程建设对周边环境的影响，对原水管道临时占用的草地、林地进行植被恢复。施工结束后，清理地表，捡净杂物和石块，再覆土30cm，即可撒草绿化。根据实际施工进度选择夏播播种。 5、施工期生态影响 本工程的建设将带来不同程度的地表扰动、工程开挖回填、临时堆土、堆料等水土流失问题。工程施工周期和影响活动是有限的，则其施工活动的影响是短暂和局部的。根据工程施工特性，以施工高峰期最为突出，其水土流失影响程度较大。 在自然恢复期，由于对已破坏的地面工程防护措施个绿化措施，已发挥固土保水的作用，且水土流失面积大大减小，可以达到保护环境、恢复生态的目的。因此工程建成后，自然恢复期的水土流失可以大大减少。 必须落实水土保持和生态保护措施。项目占用林地及砍伐树木，须得到林业主管部门的批复同意，如在施工作业区有高大乔木，应进行避让或采取必要的保护措施，并注意在建设过程中对周围林地的保护，施工结束后必须对临时占地及时做好覆土植树和土地复垦工作。 6、施工期环境管理措施 （1）取水口施工时应尽量避免搅动水体，减轻对饮用水源的影响。 （2）进一步优化施工方案，输水工程施工过程应尽可能避开村庄，减少占用农田和林地，避免和减小对区域野生动植物的不利影响； （3）水厂工程施工场地设置临时沉淀池，产生的废水经沉砂预处理后处回用于场地抑尘，不得外排，在施工场地采取围挡、喷淋、洒水、原料堆场覆盖防尘布等措施控制施工扬尘； （4）采用先进工艺和低噪声设备控制施工噪声，输水工程施工尽可能避开沿线群众午休施工，禁止夜间（22：00—06：00）从事高噪声施工作业和物料运输，防治噪声扰民现象； （5）施工期工程开挖产生的表层土应妥善保存，用于后期施工迹地恢复，对施工临时占地应及时采取场地平整和植被恢复等生态保护措施，并强化生态恢复过程中的管理和维护工作，保证植被成活率； 二、运营期环境影响分析 本项目运营期不产生废水、废气、噪声、固体废弃物，故不做分析。 1、运营期生态环境的影响 项目施工结束后，对输水管道进行了复垦和植被恢复，水土流失得到有效控制。项目实施了绿化工程，人工种植的多种植物，形成了层次较为丰富的有乔、灌、草结合的绿化植被，使该地的植物种类相对增多，增加了该地的生物多样性。整个项目建成后，使该地的生态环境得到明显改善，对环境起到一定的调节作用，本项目对生态环境的影响总的来说是有利影响大于负面影响。 2、规划区内城乡供水一体化的可行性分析 坛罐窑水库位于龙街河中游的支流黑什里河上，位于坛罐窑村下，龙街河是大姚县与元谋县交界河，属金沙江水系。坝址以上径流面积77.7km2，水库正常库容1064.9万m3，死库容70.3万m3，兴利库容994.6万m3，调洪库容303.7万m3，总库容1368.7万m3，多年平均供水量861.3万m3，P=95%可供水量590.2万m3。根据2018年4月10日水质检测报告，坛罐窑水库水质所检测项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中小型集中式供水国家卫生标准，满足城乡生活供水对原水的水质要求。 挨小河水库坝址位于元谋县老城乡挨小村上游1.2km处的挨小河上，挨小河为龙川江右岸支流，属金沙江水系，坝址控制径流面积42.8km2，水库正常库容389.3万m3，死库容22.9万m3，兴利库容366.4万m3，调洪库容58.1万m3，总库容447.4万m3，多年平均供水量532.9万m3，P=95%可供水量298.6万m3。根据2018年6月22日水质检测报告，挨小河水库水质除硫酸盐超标外，其余检测项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水，故水厂处理过程中应加入硫酸盐处理措施。 根据《滇中引水工程二期工程水资源配置及工程规模专题报告》，拟新建元谋二水厂，设计处理能力分别为4.5万m3/d。现状城镇供水水源为丙间水库，2030年主供水源调整为滇中引水工程，补偿水源为挨小河水库，丙间水库转换为农业灌溉。挨小河水库作为滇中引水的充蓄调节水库，水库总库容447.4万m3，兴利库容366.4万m3，当P=95%时自身可供水量298.6万m3。滇中引水补水后经挨小河水库调蓄后总的可供水量为1262万m3（已包含挨小河水库供水）。 综上，水量方面，经水资源供需平衡分析，在滇中引水进入前坛罐窑水库及挨小河水库供水后存在一定缺口，但滇中引水进入后即可彻底解决规划区内缺水问题，且县城供水水源地由现状的丙间水库、麻柳水库调整为挨小河水库，规划思路与《滇中引水工程二期工程水资源配置及工程规模专题报告》一致；水质方面，挨小河水库原水进入水厂后，经硫酸盐处理措施后可满足要求，环境部门也应加强水质监测，保证水库供水水质；坛罐窑水库现状水库即可满足城乡生活供水对原水的水质要求。 城乡供水工程一体化实施后，建议县政府对挨小河水库、坛罐窑水库划定水源地保护区范围，加强两个水源地规范化建设。挨小河水库、坛罐窑水库供水对象及任务由灌溉供水调整为人饮供水，应协调好两者关系、编制取水许可申请和水工程规划同意书，并通过相关水利部门的审查及批复。挨小河水库原有农灌供水被挤占，近期应加强东片区的水资源调度，考虑由丙间、麻柳水库补给，远期由滇中引水工程补给；坛罐窑水库原有农灌供水被挤占，政府部门应加快鸡冠山水库、龙街河水库的前期工作，争取尽快开工建设，并积极协调上级部门推进小石门水库前期工作的开展。 综上所述，规划区内实施城乡供水一体化工程，从水资源配置及供水水质安全角度是可行的。 3、规划区水资源供需平衡分析 1）现状2018年水资源供需平衡分析 （一）东片区 （1）现状2018年，东片区城乡生活需水总量为823.5万m3，其中城镇生活需水量274.6万m3，集镇生活需水量21.8万m3，农村生活需水量445.3万m3，移民点生活需水量81.8万m3。现有水利工程多年平均可供人饮供水量为823.5万m3，其中挨小河水库供水81.8万m3（主要为三个移民点供水），其余水利工程供水741.7万m3。东片区的城乡生活可基本实现多年平均水资源供需平衡，可保证13.51万人的供水安全。 当P=95%时，由于区内水利工程在满足人饮供水时还兼顾灌溉功能，由于人饮供水保证率要高于灌溉供水保证率P=75%，故特殊干旱年时蓄水工程的人饮供水部分件将挤占灌溉供水，首先满足人饮供水后其余水量才能用于灌溉。故当P=95%时，现有水利工程可供城乡生活供水量为823.5万m3，其中挨小河水库供水117.9万m3（主要为三个移民点供水及老城片农村生活供水），其余水利工程供水705.6万m3。东片区的城乡生活可基本实现P=95%水资源供需平衡，可保证13.51万人的供水安全。东片区现状2018年水资源供需平衡分析见表7-3~7-4。 （二）西片区 （1）现状2018年，西片区城乡生活需水总量为331.0万m3，其中城镇生活需水量21.9万m3，集镇生活需水量30.3万m3，农村生活需水量278.8万m3。现有水利工程多年平均可供人饮供水量为320.6万m3，其中坛罐窑水库供水53.5万m3（主要为新华片的集镇和部分农村人饮供水、凤凰山片的城镇生活供水），其余水利工程供水267.1万m3，水利工程总的可保证5.00万人供水。经水资源供需平衡分析，西片区的城乡生活缺水量为10.4万m3，主要为物茂片的农村生活缺水，缺水农村人口0.14万人。 当P=95%时，由于区内水利工程在满足人饮供水时还兼顾灌溉功能，人饮供水保证率要高于灌溉供水保证率P=75%，故特殊干旱年时蓄水工程的人饮供水部分件将挤占灌溉供水，首先满足人饮供水后其余水量才能用于灌溉。故当P=95%时，现有水利工程可供城乡生活供水量为276.3万m3，其中坛罐窑水库供水60.6万m3（主要为新华片的集镇和部分农村人饮供水、凤凰山片的城镇生活供水），其余水利工程供水215.7万m3，水利工程总的可保证4.19万人供水。经水资源供需平衡分析，西片区的城乡生活缺水量为54.7万m3，合计缺水人口0.95万人，主要为黄瓜园苴林片、物茂片的农村生活缺水，其中黄瓜园苴林片缺水量27.3万m3，缺水农村人口0.48万人；物茂片缺水量27.4万m3，缺水农村人口0.47万人。 西片区现状2018年水资源供需平衡分析见表7-5~7-6。 2）设计水平年2030年水资源供需平衡分析 （一）滇中引水工程进入前水资源供需平衡分析 （1）东片区 设计水平年2030年，东片区城乡生活需水总量为1606.9万m3，其中城镇生活需水量844.1万m3，集镇生活需水量35.8万m3，农村生活需水量614.6万m3，移民点生活需水量112.4万m3。水利工程多年平均可供人饮供水量为1572.5万m3，其中挨小河和坛罐窑水库供水1066.2万m3，其余水利工程供水506.3万m3，水利工程供水总的可保证20.05万人的供水安全。经水资源供需平衡分析，东片区的城乡生活缺水量为34.4万m3，主要为黄瓜园东片的农村生活缺水，缺水农村人口0.48万人。 当P=95%时，水利工程可供城乡生活供水量为1138.1万m3，其中挨小河和坛罐窑水库供水736.3万m3，其余水利工程供水401.8万m3，水利工程供水总的可保证14.26万人的供水安全。经水资源供需平衡分析，东片区的城乡生活总的缺水量为468.8万m3，缺水人口达6.27万人。除老城片可由现有供水水源储麦水库和猛连水库挤占灌溉供水来补充人饮供水部分实现水资源供需平衡，其余片区均缺水，其中元马片缺水量352.3万m3（城镇生活缺水153.2万m3，农村生活缺水量194.6万m3，移民点生活缺水量4.5万m3），缺水人口4.64万人；黄瓜园东片缺水量110.9万m3，全为农村生活缺水，缺水人口1.54万人；江边片启宪移民点缺水量5.6万m3，缺水人口0.09万人。 东片区设计水平年2030年滇中引水工程进入前水资源供需平衡分析见表7-7~7-8。 （二）西片区 （1）设计水平年2030年，西片区城乡生活需水总量为623.3万m3，其中城镇生活需水量186.4万m3，集镇生活需水量49.9万m3，农村生活需水量387.0万m3。水利工程多年平均可供人饮供水量为623.3万m3，其中坛罐窑水库供水328.0万m3（主要为新华片的集镇和部分农村人饮供水、凤凰山片的城镇生活供水），其余水利工程供水295.3万m3，水利工程总的可保证7.17万人供水。西片区可基本实现多年平均水资源供需平衡。 当P=95%时，坛罐窑水库总的可供水量590.2万m3，在供往东片区供水437.7万m3后可供西片区水量为152.5万m3，其余水利工程供水242.4万m3，故水利工程总的可供水量为394.9万m3，可保证4.40万人供水。经水资源供需平衡分析，西片区的城乡生活缺水量为228.4万m3，合计缺水人口2.77万人，主要为黄瓜园苴林片、新华片、平田片、物茂片、凤凰山片的农村生活缺水，其中黄瓜园苴林片缺水量53.4万m3，主要为农村生活缺水，缺水人口0.72万人；新华片缺水量62.9万m3（集镇生活缺水量16.3万m3，农村生活缺水量46.6万m3），缺水人口0.80万人；平田片缺水量16.2万m3主要为农村生活缺水，缺水人口0.17万人；物茂片缺水量62.0万m3（集镇生活缺水量13.4万m3，农村生活缺水量48.6万m3），缺水人口0.72万人；凤凰山片缺水量33.9万m3，主要为城镇生活缺水，缺水人口0.36万人。 西片区设计水平年2030年滇中引水工程进入前水资源供需平衡分析见表7-9~7-10 （二）滇中引水工程进入后水资源供需平衡分析 （1）东片区 规划2030年，东片区人饮需水量为1606.9万m3。当P=95%时，滇中引水进入后，滇中引水经挨小河水库充蓄后总的可供水量1262万m3，故仍需充分利用区内现有的人饮供水工程供水。 计入规划区内的猛连中型水库、储麦小（1）型水库和上你莫、下你莫等6件小（2）型、及引水工程、提水工程、地下水和集雨工程后P=95%总的可供水量344.9万m3，供水人口4.42万人；挨小河水库和滇中引水供水1262.0万m3，供水人口16.11万人；规划区合计供水1606.9万m3，可实现规划区水资源供需平衡，见表9-11。 （2）西片区 规划2030年，西片区人饮需水量为623.3万m3。当P=95%时，坛罐窑水库可供水590.2万m3，由于现状平田水厂的取水水源为弯腰树水库，水质相对差，故滇中引水进入后，坛罐窑人饮供水充足，则将平田水厂的取水水源调整为坛罐窑水库。 经水资源供需平衡分析后，现有其他水利工程供水128.0万m3，供水人口1.47万人；坛罐窑水库供水495.3万m3，供水人口5.69万人；区内水利工程总的供水量623.3万m3，可实现区内水资源供需平衡，见表9-12。 综上，本项目选用挨小河水库和坛罐窑水库作为供水水源是可行的。 三、项目三场布置情况 根据本项目施工工艺，项目建设所需要的砂石料均为购买的商品混泥土，产生的弃渣运往主管部门指定地点堆放，故本项目未设置取土场、弃渣场及砂石料场。 四、水源地的保护与管理。 按国家和地方水污染防治法律法规和技术规范的要求，将该项目取水涉及的挨小河水库及坛罐窑水库划定为饮用水源保护区，并报市人民政府批准。严格落实饮用水源保护管理规定。禁止在饮用水水源一级保护区范围内新、改扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，须报请元谋县人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水源二级保护区内新、改、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，须报请元谋县人民政府责令拆除或者关闭。按照相关技术规范和要求设置饮用水水源保护区界碑和告示牌。按相关技术规范设置水质监测断面，定期进行水质监测，一、二级饮用水源保护区内水质应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II、Ⅲ类标准，并符合《生活饮用水水质卫生规范》对水源地水质的要求。 五、相关符合性、合理性分析 1、产业政策符合性分析 通过查阅《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程属于鼓励类。 因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》的政策要求。 2、规划符合性分析 本项目的实施是按照元谋县总体规划，在规划允许的适宜建设区内，把原有的自来水厂与新建的输水管网有机的结合起来，有利于提高城镇化水平，改善城市形象，提升集 镇可持续发展的能力。 按照水资源保障经济社会可持续发展的原则，镇区现有的供水基础设施过于薄弱，不能满足经济发展和人民生活水平不断提高的需要，将成为地区社会经济持续发展的主要制约因素。因此，结合经济发展和城市建设的需要，必须启动供水工程的建设。 因此，本项目符合元谋县供水规划。 3、项目选线合理性分析 本项目取水自挨小河水库及坛罐窑水库。项目永久占地少，管道主要经过水田、旱地，埋深较深，不影响地面农作物的生长。 根据查阅，输水管线中管线布设不从生态保护红线中穿过，根据《生态保护红线管理办法（暂行）》（征求意见稿）中：第十八[允许类活动]“（二）原住居民正常生活设施建设、修缮和改造”本项目属于原住民生产生活设施建设，符合相关要求。 综上所述，项目选线基本合理。

表7-3  东片区现状2018年多年平均水资源供需平衡分析

表7-4  东片区现状2018年P=95%水资源供需平衡分析

表7-5   西片区现状2018年多年平均水资源供需平衡分析

表7-6    西片区现状2018年P=95%水资源供需平衡分析

表7-7 西片区设计水平年2030年滇中引水工程进入前多年平均水资源供需平衡分析表

表7-8 西片区设计水平年2030年滇中引水工程进入前P=95%水资源供需平衡分析

表7-9 东片区设计水平年2030年滇中引水工程进入后P=95%水资源供需平衡分析

表7-10 西片区设计水平年2030年滇中引水工程进入后P=95%水资源供需平衡分析

表7-11 东片区设计水平年2030年滇中引水工程进入后P=95%水资源供需平衡分析

表7-12 西片区设计水平年2030年滇中引水工程进入后P=95%水资源供需平衡分析

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工过程 | 扬尘 | 洒水降尘、临时覆盖、挡墙等措施后无组织排放 | 无组织排放，对项目区大气环境环境影响很小 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | CO、NOX、THC | 大气稀释扩散、植被吸收 |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | 经临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节，不外排 | 不外排，对项目区地表水环境影响小 |
|  |  | 施工生活污水 | COD、BOD5、SS |  |  |
| 固体污染物 | 施 工 期 | 场地平整、基础施工 | 土石方 | 全部运至主管部门指定地点堆放 | 处置率100% |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾采用分类处置，全部回收利用 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 施工期生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工机械、 运输车辆 | LeqA | 施工围挡阻隔减振垫、使用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值 |
| 生态保护措施及预期处理效果： 本项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。为减轻本项目建设对生态环境的影响，施工单位在施工期应注意以下几点： （1）项目开挖水池过程中，建议采取止水帷幕+坑内明排的方式进行土石方开挖阶段降排水。 （2）做好水土流失的预防工作，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失，特别是要防止对工程征地范围以外水土资源的破坏。 （3）工程建设引起的水土流失区域除永久建筑物占地外均须治理，治理度须达95％以上，水土流失控制率在95％以上。 （4）保持排水系统畅通，以防暴雨期间路面雨污水径流集中而造成淤泥外排。 （5）项目施工应尽量避开雨季施工，从而避免雨水冲刷产生的水土流失，雨季施工做好截水沟，雨水经沉淀或处理后回用。 （6）项目建成后，采取相应的绿化措施，使用乔、灌、草结合的绿化种植方式，起到 |
| 美化环境、吸声、降噪、降尘和改善生活环境的目的。 通过采取以上措施，可以有效地减轻项目施工阶段产生的生态影响，施工期对生态环境影响不大。 |

九、结论与建议

一、评价结论 1、项目基本情况 本项目位于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，属于供水工程项目。坛罐窑水库位于龙街河中游的支流黑什里河上，位于坛罐窑村下，龙街河是大姚县与元谋县交界河，属金沙江水系。坝址以上径流面积77.7km2，水库正常库容1064.9万m3，死库容70.3万m3，兴利库容994.6万m3，调洪库容303.7万m3，总库容1368.7万m3，多年平均供水量861.3万m3，P=95%可供水量590.2万m3。挨小河水库坝址位于元谋县老城乡挨小村上游1.2km处的挨小河上，挨小河为龙川江右岸支流，属金沙江水系，坝址控制径流面积42.8km2，水库正常库容389.3万m3，死库容22.9万m3，兴利库容366.4万m3，调洪库容58.1万m3，总库容447.4万m3，多年平均供水量532.9万m3，P=95%可供水量298.6万m3。 项目总投资12800万元，环保投资120万元，占总投资的0.94%。 2、产业政策符合性 通过查阅《《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程属于鼓励类。 因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》的政策要求。 3、规划合理性 本项目的实施是按照元谋县总体规划，在规划允许的适宜建设区内，把原有的自来水厂与新建的输水管网设施有机的结合起来，有利于提高城镇化水平，改善城市形象，提升集 镇可持续发展的能力。 按照水资源保障经济社会可持续发展的原则，镇区现有的供水基础设施过于薄弱，不能满足经济发展和人民生活水平不断提高的需要，将成为地区社会经济持续发展的主要制约因素。因此，结合经济发展和城市建设的需要，必须启动供水工程的建设。 因此，本项目符合元谋县供水规划。 4、项目选线合理性分析 本项目取水自挨小河水库及坛罐窑水库。项目永久占地少，管道主要经过水田、旱地，埋深较深，不影响地面农作物的生长。 根据查阅，输水管线中管线布设不从生态保护红线中穿过，根据《生态保护红线管理办法（暂行）》（征求意见稿）中：第十八[允许类活动]“（二）原住居民正常生活设施建设、修缮和改造”本项目属于原住民生产生活设施建设，符合相关要求。 综上所述，项目选线基本合理。 5、水源水质可靠性分析 规划区内实施城乡供水一体化工程，从水资源配置及供水水质安全角度是可行的。 6、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-20012）可知，环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水质量现状 本项目所在区域地表水环境为取水水源，包括挨小河水库和坛罐窑水库，项目建设管线途径龙川江。项目位于龙川江城区，为龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）断面，龙川江（毛板桥水库-黄瓜园）段水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （3）声环境质量现状 本项目选址于元谋县元马镇、平田乡、新华乡，周围无大型噪声污染类工厂，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 7、环境影响评价结论 （1）施工期 本项目施工期间存在的主要污染为施工行为产生的扬尘、施工机械及车辆产生的废气；施工人员的生活污水、施工废水；施工产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声。根据本次评价的影响分析结果，本项目施工扬尘经洒水降尘后对环境影响小，燃油废气经大气稀释扩撒植被吸收后对环境影响小；施工废水、生活污水经过临时沉淀池收集处理后回用于场地洒水降尘，不会对周围水环境造成不利影响；建筑土石方部分施工回填，部分由施工单位清运至有关部门指定地点妥善处置，建筑垃圾分类后全部回收利用，施工人员生活垃圾采取统一收集后由环卫部门定期清运，不会对周围环境造成不利影响。 二、环境保护对策措施 1、施工期污染物防治措施结论 （1）大气环境防治措施 对于施工扬尘采取措施： ①加强施工现场扬尘控制。文明卸载施工材料，从源头上减少动力扬尘产生量； ②加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装在货物堆码整齐，不得污染道路； ③在施工过程中，作业场地东面应布置高度2米以上临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散； ④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数； ⑤对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净； ⑥粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒； ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业，根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工； ⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘； ⑨对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。 ⑩建筑施工时应重点关注项目周边环境保护目标，高粉尘施工、粉状物料堆场尽量远离环境保护目标。 对于施工机械废气措施： 施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （2）水环境防治措施 施工场地内设置临时沉淀池，施工废水、生活污水经临时沉淀池沉淀处理后回用于车辆的冲洗、施工过程和施工场地洒水降尘，不外排。 （3）声环境防治措施 为了减少施工噪声对区域声环境的影响，环评建议： a、从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； b、施工场地设置隔声挡板，隔声挡板的高度应高于2.5m，挡板形式应为折弯形，弯向施工场地一侧； c、尽量将强噪声设备布置远离居民点，远离关心点位置； d、对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中使用，固定的机械设备尽量入棚操作； e、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间； f、禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外； g、加强施工队伍的教育，提高施工人员的环保意识施工现场的许多噪声只要施工人员合理操作就可大大降低，如卸货时轻拿轻放，不野蛮作业；用振捣器时应较少与金属物的接触，因此应加强施工人员的环保教育。 （4）固体废物防治措施 项目建设开挖的土石方运到工业园区指定的地点回填。施工期产生建筑垃圾，分类后全部回收利用。施工期生活垃圾经垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运处置。 三、建议 （1）合理安排施工进程，通过合理科学的计划，缩短施工期。 （2）贯彻“一水多用、节约用水、循环利用”的原则，在节水的同时最大限度减少废水排放量，尽量做到回用。 （3）本项目关于挨小河水库及坛罐窑水库取水点应划定为水源保护区。 四、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址选线可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水达标排放，固体废弃物合理清运，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，从环境保护的角度分析，本建设项目的建设和运行可行。

预审意见： 公 章: 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章: 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章: 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图、附件： 附图 附图1 项目平面布局示意图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目周边关系图 附图4 项目所在区域水系图 附件 附件1 项目委托书 附件2 关于对元谋县城乡供水一体化工程可行性研究报告的批复 附件3 挨小河水库水资源论证批复 附件4 坛罐窑水库水质监测 附表 附表一 基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。