# 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 元谋鸿腾酒业有限公司 |
| 法人代表 | 唐腾飞 | 联系人 | 唐腾飞 |
| 通讯地址 | 元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 |
| 联系电话 | 13987843269 | 传 真 | / | 邮政编码 | 651308 |
| 建设地点 | 元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 |
| 立项审 批部门 | 云南省食品药品监督管理局 | 批准文号 | 许可证编码 SC11553232848335 |
| 建设性质 | 新建改扩建技改□ | 行业类别及代码 | 白酒制造（C1512） |
| 占地面积 （平方米） | 33000 | 绿化面积（平方米） | 13000 |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中:环保投资（万元） | 22.82 | 环保投资占总投资比例 | 22.82 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投入使用日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 酒作为一种特殊的文化形式，在中国数千年的文明发展史中具有独特的地位，针对元谋县独特的资源优势，元谋鸿腾酒业有限公司拟在元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区投资实施元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目。 元谋鸿腾酒业有限公司成立于2015年4月14日，经营范围主要为白酒生产、销售，目前元谋鸿腾酒业有限公司持有食品生产许可证（许可证编码：SC11553232848335，有效期至2023年06月28日），于2020年12月16日取得元谋县发展和改革局的投资项目备案证（项目序号：5323282020120404，项目代码：2020-532328-15-03-013469，具体见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目应进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于“十二、酒、饮料制造业 25酒的制造中其他（单纯勾兑的除外）”需编制环境影响报告表。故元谋鸿腾酒业有限公司于2020年12月委托我单位对元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目进行环境影响评价报告表的编制工作。我单位在接受委托后，组织专业人员对厂址进行了现场踏勘，并在收集和分析已建工程基本情况、区域自然、社会环境现状基础上按照环保法及有关技术导则要求，编制完成了《元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、项目概况 1、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目 建设单位：元谋鸿腾酒业有限公司 建设性质：新建 2、项目建设地点、面积、投资 建设地点：元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 占地面积：33000m2 项目投资：100万元 3、项目建设内容及规模 项目租用元谋县工业聚集区小雷宰片区土地（具体租用协议见附件），新建年产300吨优质白酒生产线及配套设施，项目建设内容有原料仓库、酿酒车间、半成品库、洗瓶车间、包装材料库、灌装及包装车间、成品库、窖酒库、锅炉房、化验室、办公生活区等。 项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目具体工程内容表 工程类别 项目组成 主要工程内容 备注 主体 工程 酿酒车间 位于项目区北面，彩钢瓦砖混结构，占地面积1900m2，设置有泡粮、煮粮、烤酒锅2个，蒸馏冷却装置2套，凉粮床2个，发酵池40个（50kg），用于进行浸泡、蒸煮、蒸馏、摊凉、糖化、发酵等工序。 新建 洗瓶车间 位于项目区南面，彩钢瓦砖混结构，占地面积350m2，用于清洗包装所需的酒瓶，设置有1台清洗机。 新建 灌装及包装车间 位于项目区南面，彩钢瓦砖混结构，占地面积750m2，用于白酒的灌装及包装，设置有1条灌装及包装生产线。 新建 配套 工程 原料仓库 位于项目区北面，紧邻酿酒车间，彩钢瓦砖混结构，占地面积500m2，用于高粱、玉米、麦子、酒曲等生产所需原材料的储存。 新建 半成品库 位于项目区中部，彩钢瓦框架结构，占地面积350m2，设置有10个5t不锈钢储酒罐、5个20t不锈钢储酒罐，1台硅藻土过滤机，用于半成品酒储存及过滤提纯。 新建 窖酒库 位于项目区中部，彩钢瓦框架结构，占地面积200m2，设置有50个100kg土陶缸、150个500kg土陶缸，用于窖存已经过滤提纯后的成品酒。 新建 包装材料库 位于项目区中部，彩钢瓦框架结构，占地面积500m2，用于储存灌装所需的纸箱、酒瓶、瓶盖等包装材料。 新建 化验室 位于项目区中部，彩钢瓦框架结构，占地面积200m2，用于对成品酒进行质量检测，主要对白酒的感官指标及理化指标进行检测。 新建 成品库 位于项目区南面，紧邻灌装及包装车间，彩钢瓦砖混结构，占地面积450m2，用于暂存包装完毕后的成品瓶装酒。 新建 锅炉房 位于项目区北面，砖混结构，占地面积30m2，设置有1台燃生物质蒸汽锅炉，为蒸煮和蒸馏过程供热。 新建 生物质燃料堆放区 位于项目区北面，彩钢瓦棚顶遮盖，三面围挡，紧邻锅炉房，占地面积10m2，用于生物质燃料堆放。 新建 办公、生活区 位于项目区北面，砖混结构，占地面积450m2，用于员工日常办公、生活。 新建 浴室及卫生间 位于项目区北面，砖混结构，占地面积50m2，用于员工日常洗浴及如厕。 新建 厂区道路 占地面积3260m2，水泥路面。 新建 其他剩余用地 占地面积11000m2。 / 公用 工程 供水设施 项目生活、生产用水使用项目区自打水井井水（1口）。 新建 排水设施 项目采用雨污分流制。项目区雨水经排水沟收集后外排；项目食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水进入化粪池处理后与生产废水进入项目设置的污水处理站处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 环评要求增设 供电设施 项目区供电设施由当地园区电网引入，供给项目生活、生产用电，其供电量可满足项目用电需求。 / 通讯设施 项目所在区域为中国移动、中国联通、中国电信的优先覆盖区，通讯条件比较便捷，可以保障项目区员工联系畅通。 / 环保 工程 废气防治工程 1套多管旋风除尘+袋式除尘设施及排气筒1根（20m），将锅炉废气集中收集处理后外排。 环评要求增设 车间换气扇，在酿酒车间及化验室安装换气扇。 环评要求增设 废水处理工程 1座容积为1 m3的隔油池，对食堂含油废水进行隔油处理。 环评要求增设 1座化粪池（2m3），对生活污水进行预处理。 目前已建成 修建50m雨水管网，项目区雨水经雨水管网收集后外排；修建65m污水管网，收集项目产生的全部废水，将废水送至项目设置的污水处理站。 环评要求增设 1座污水处理站（15m3/d），配套建设回用水池（150m3）、回用管道、水泵等设施，用来处理项目产生的全部污废水，经处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 环评要求增设 1座废水事故池（不小于30m3），用于暂存当污水处理站发生故障时项目产生的废水。 环评要求增设 噪声控制工程 将锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等高噪声设备设置在室内，基础减振、合理布置。 环评要求增设 固废处置工程 泔水桶2个，5个生活垃圾收集桶，1个垃圾收集点，用于收集日常产生的生活垃圾，生活垃圾经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 环评要求增设 化粪池和污水处理站沉淀污泥定期清掏处置。 环评要求增设 酒糟冷藏储存间1间，酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 环评要求增设 锅炉房灰渣（草木灰）集中收集后用于厂区绿化用地作肥料。 环评要求增设 废包装材料集中收集后出售给废品回收收购商。 环评要求增设 绿化建设 绿化面积13000m2，厂区空闲地块种植花草树木。 委托方拟采取 4、项目主要原辅材料 项目主要原料为高粱、玉米、麦子，年需用量分别为高粱200吨、玉米200吨、麦子200吨。项目所用原料高粱、麦子在外地采购，玉米从当地购入；包装材料主要为酒瓶、包装盒及纸箱等，在相关企业订购，供货渠道畅通；项目蒸汽锅炉使用生物质燃料，在当地采购。因此项目主要生产原料及包装物料均有保证。项目主要原辅材料年用量主要见表1-2。 表1-2 项目主要原辅料消耗定额及来源 类别 名称 年耗量 来源 原料 高粱 200t 外购，云南瑞丰杂粮批发 原料 麦子 200t 外购，云南瑞丰杂粮批发 原料 玉米 200t 当地购，姜驿袁玉林 辅料 酒曲 2.4t 外购，重庆合川酒曲 其他 酒瓶 36万个 外购，重庆宇森陶瓷 酒盖 36万个 外购，重庆宇森陶瓷 外包装 3万个 外购，姚海玉 能源及资源 生物质燃料 80t 外购 水 5000m3 项目生活、生产用水使用厂区自打水井井水（1口）。 电 8万度 地农村电网引入 5、项目产品方案 项目生产规模为年产100吨高粱酒、100吨玉米酒、100吨麦子酒。产品方案见表1-3。 表1-3 项目产品方案表 产品类别 产品规格 年产量 备注 高粱酒 52%vol、50%vol、48%vol、45%vol 100t 其中50t用于陶缸窖存于厂区散装外卖，50t用于灌装外卖 玉米酒 50%vol 100t 其中50t用于陶缸窖存于厂区散装外卖，50t用于灌装外卖 麦子酒 50%vol 100t 其中40t用于陶缸窖存于厂区散装外卖，60t用于灌装外卖 6、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备 工序 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 酿酒 1 不锈钢泡粮、煮粮锅 1000kg(2.5m×1.5m高） 个 2 2 不锈钢烤酒锅 1000kg(2.5m×1.5m高） 台 2 3 不锈钢冷却器 双套16管 套 2 4 不锈钢过汽管 10m 根 4 5 不锈钢活动凉床 6m×1.83m×0.3m 张 2 6 不锈钢接酒桶 500kg 个 2 7 不锈钢接酒桶 50kg 个 5 8 发酵糖化陶缸 500kg 个 50 储酒 9 不锈钢储酒罐 5t 个 10 10 不锈钢储酒罐 20t 个 5 11 土陶缸 100kg 个 50 12 土陶缸 500kg 个 150 灌装 13 不锈钢高位灌装罐 2m3 个 1 14 清洗机 QJS5A 台 1 15 灌装机 GDJ12A 台 1 16 压盖机 STI 台 1 17 灯检箱 103A 台 1 检验 18 电子天平 FA1104B 台 1 19 分光光度计 721型 支 1 20 恒温干燥箱 WG2003 台 1 21 恒温水浴锅 HH-8 台 1 22 精密酒精计 10-100% vol 支 10 23 比色管 25ml 支 10 24 蒸馏水器 YAZD-5 台 1 25 架盘天平 JPT-1 台 1 26 玻璃量杯 10-1000ml 个 15 27 玻璃量筒 10-1000ml 个 15 过滤、提纯 28 硅藻土过滤机 DNLS300-15L 台 1 供气 29 燃生物质锅炉 LSG0.5-M，0.5t/h 台 1 7、项目劳动定员与工作制度 项目劳动定员10人，工作人员中有4人在厂区食宿，另外6人不在厂区食宿。项目每年工作300天，每天工作8小时。 三、项目总平面布置 项目总体布置时，因地制宜，充分利用地形地势，平面布置从北往南依次设置有办公生活区、酿酒车间、原料仓库、半成品库、窖酒库、包装材料库、灌装及包装车间、洗瓶车间、厂区大门。项目根据产品方案及工艺流程的特点，功能分区明确，项目平面布置较合理。项目平面布置具体见附图1：项目总平面布置图。 四、项目主要的经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1-5。 表1-5 项目主要经济技术指标 序号 名称 单位 指标值 1 项目区面积 项目总用地面积 m2 33000 酿酒车间占地面积 m2 1900 洗瓶车间占地面积 m2 350 灌装及包装车间占地面积 m2 750 原料仓库占地面积 m2 500 半成品库占地面积 m2 350 包装材料库占地面积 m2 500 成品库占地面积 m2 450 窖酒库占地面积 m2 200 锅炉房占地面积 m2 30 化验室占地面积 m2 200 堆生物质燃料区占地面积 m2 10 办公、生活区占地面积 m2 450 浴室及卫生间占地面积 m2 50 绿化占地面积 m2 13000 厂区道路占地面积 m2 3260 其他剩余用地 m2 11000 2 产品 高粱酒 吨／年 100 玉米酒 吨／年 100 麦子酒 吨／年 100 3 劳动定员 工作人员 人 10 4 工作制度 年工作时间 天 300 工作制度 时/天 8 5 项目总投资 万元 100 6 环保投资 万元 22.82 7 环保投资占总投资比例 % 22.82 五、项目环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资22.82万元，占总投资的22.82%。详见表1-6。 表1-6 项目环保投资估算一览表 时段 项目 环保设施和措施，数量 投资（万元） 备注 施 工 期 废气 治理 降尘洒水、建筑材料加盖篷布 0.1 环评要求增设 进出场地入口硬化费用 0.1 废水 处理 简易施工废水收集池1个 0.1 环评要求增设 旱厕 1座20m2 0.1 环评要求增设 噪声 防治 选用低噪声设备、减振、合理施工等 0.1 环评要求增设 固废 处置 建筑废料、建筑垃圾及生活垃圾收集清运 0.5 环评要求增设 运 营 期 废气 治理 2套换气扇，加强酿酒车间及化验室通风 0.1 环评要求增设 1套多管旋风除尘+袋式除尘设施及排气筒1根（20m），将锅炉废气集中收集处理后外排 4.0 环评要求增设 废水 处理 1座（1 m3）隔油池，对食堂含油污水进行隔油处理 0.03 环评要求增设 1座（2 m3）化粪池，对生活污水进行预处理 0.06 环评要求增设 修建50m雨水管网，项目区雨水经雨水管网收集后外排；修建65m污水管网，收集项目产生的全部废水，将废水送至项目设置的污水处理站 2.0 环评要求增设 1座污水处理站（15m3/d），及其配套回用水池（150m3）、回用管道、水泵设施，用来处理项目产生的全部污废水，经处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 5.0 环评要求增设 1座废水事故池（不小于30m3），用于暂存当污水处理站发生故障时项目产生的废水 0.1 环评要求增设 噪声 防治 将锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等高噪声设备设置在室内，基础减振、合理布置 0.1 环评要求增设 固废 处置 泔水桶2个，垃圾桶5个，生活垃圾收集点1个 0.03 环评要求增设 化粪池和污水处理站沉淀污泥定期清掏处置 0.1 环评要求增设 酒糟冷藏储存间1间，酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放 0.1 环评要求增设 锅炉房灰渣集中收集后用于厂区绿化用地作肥料 0.1 环评要求增设 废包装材料集中收集后出售给废品回收收购商 0.1 环评要求增设 绿化 绿化面积13000m2 10 委托方拟采取 合计 22.82 - |
| 与本次项目有关的原污染源情况及主要环境问题: 本次项目为新建项目，位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，项目用地选址不属于水源保护区规划范围内，不占用基本农田，不在风景名胜区内，选址区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，无原有污染情况，无环境问题。 |

# 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置和交通、地形地貌、气候气象、水文、植被生物、矿产资源、土壤等）： 一、地理位置和交通 元谋县位于云南中北部，东经101°35′~102°06′、北纬25°23′~26°06′之间。东倚武定，南接禄丰，西邻大姚，北连四川会理；西南与牟定接壤，西北与永仁毗邻。最大纵距82km、横距42km，总面积2021.69km2。距昆明168km，距州府楚雄103km。108国道、成昆铁路境，交通十分便具有较好的区位优势。 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，中心地理坐标：东经101°50′26″、北纬25°51′25″。工业园区道路从项目区南面北侧经过，交通较为方便。具体见附图2：项目地理位置示意图。 二、地形、地貌、地质 元谋盆地呈南北向长条状展布。长约30 km，宽约9 km，面积275 km2，盆地内标高1050—1400 m，东陡西缓，南高北低。盆地东侧为陡峻的高中山地形，崖壁耸立，气势雄伟，由山顶至盆地间呈明显的阶梯状下降，最高峰2700 m，高出盆地1200—1600 m。盆地西侧为低中山和丘陵地形，呈圆坦状山顶及平行排列的长垅状山脊，峰峦连绵宛若波浪，山顶高度一般在1300—1500 m，高出盆地200—400m。 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，用地为工业用地，项目地块及周围无不良地质作用及地质灾害隐患，适合项目的建设。 三、气候、气象 元谋属南亚热带干热季风气候，年平均气温21.9℃，极端最高温度42℃，最低温度-0.1℃。年日照时数2670.4小时，年平均日照时数7.3小时/天，日照百分率 60%。山区无霜期 305～314天，半山区302～331天，坝区平均霜日2天。年蒸发量为降水量的6.4倍。年平均相对湿度为53%。年平均降雨量613.8mm。最多年906.7mm（1966 年），最少年287.4mm（1960 年）。雨季开始一般在5月~10月。7月降雨最多，平均为137.8mm；1月份最少，为3.1mm。由于分山区、半山区、坝区，形成立体气候：地处金沙江河谷的江边乡年平均气温达23.1℃；地处山区的花同乡年平均气温仅13.4℃；20年一遇1h最大降雨量49.84mm，6h最大降雨量92.56mm，24h最大降雨量124.60mm。常年主导风向为东南风，风向稳定。平均风速为2.5m/s，静风频率为29%。 四、水文 元谋县境内河流57条，分属金沙江水系（其中常流河17条，季节河40条），年过境水量16.02亿m3，水能理论蕴藏量达89485kw，可利用量11715kw，占13.1%。境内年降水量15.22亿m3，地表水年径流量2.67亿m3。盆地富水块地下水储量丰富，年地下平均径流量0.36亿m3，可开发利用地下水200万m3。 金沙江自西北进入元谋县境内，转东北部出境，呈“U”字状，在境长度46.5km。龙川江由县境西南入境，北流汇入金沙江，在境长度63km。龙川江为金沙江南岸一级支流，发源于楚雄州南华县天子庙坡东侧鱼肚拉的蒲藻塘，由西向东流经沙桥、南华、楚雄，又折向北进禄丰县和元谋县，横穿元谋坝区，最终入金沙江；流域面积9240.7km2，全长约246km。发源处与入江口相对落差1600m，河床平均坡降为4.8‰，流域平均海拔1992m。流域以山区和丘陵为主，占95%，河谷盆地和浅丘约占流域面积的5%。龙川江流域径流来源于大气降水补给，是水资源较贫乏的地区。由于流域内中型水库众多，工农业和生活耗水量较大，径流受人类影响较大，龙川江流域多年平均天然水资源量为15.96亿m³，多年平均产水模数为17.3万m3/km2。流域内多年平均径流深在50.0～410.0mm之间，最大值与最小值相差8.2倍；Cv值在0.35～0.55之间。流域内小河小溪共22条，主要支流有紫甸河、广通河、罗由河、猛岗河、龙街河、丙巷河、老城河、弯干河、新村河等。据云南省水文站小河口分站提供的数据资料，龙川江多年平均流量8.80m3/s；多年最枯月平均流量为4.53m3/s，流量年际年内变化较大，基本上属季节性河流。 项目所在区域涉及的地表水为南面100m处的沙箐，沙箐在项目区西北面3000m处汇入蜻蛉河，蜻蛉河在黑泥坡汇入为龙川江，龙川江为金沙江南岸一级支流，属于长江流域金沙江水系，项目区域龙川江属于（毛板桥水库—黄瓜园）河段，具体见附图3：项目区水系图。 五、植被及生物多样性等 元谋县境内植物共有123个科462种，以禾本科和菊科居多。有热区特色的植物有：攀枝花、凤凰树、西果树、霸王鞭、仙人掌、金合欢等。境内还盛产龙须草（又名山草），分布广，生长量大，是造纸、搓绳子的极好原料。珍稀植物有酸角、红椿、龙眼、苦楝树，野生动物已发现的主要有70多种。 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布。

# 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)： 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，经现场踏勘项目所在区域环境质量现状如下： 一、环境空气质量现状 项目地处元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。根据楚雄州2019年度环境状况公报（楚雄彝族自治州生态环境局2020年9月9日发布），元谋县监测有效天数356天，其中“优”为238天，“良”为118天，优良率为100%；PM10年均值为38ug/m3（一级）、PM2.5为15ug/m3（二级）、SO2为14ug/m3（一级）、NO2为10ug/m3（一级）、CO为0.8mg/m3、O3-8h为86ug/m3。经环评现场踏勘，项目所在地周边主要为工业园区其它企业，区域大气环境会受周边企业影响，项目所在区域环境空气质量一般，能满足功能区要求。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域涉及的地表水为南面100m处的沙箐，沙箐在项目区西北面3000m处汇入蜻蛉河，蜻蛉河在黑泥坡汇入为龙川江，龙川江为金沙江南岸一级支流，属于长江流域金沙江水系，项目区域龙川江属于（毛板桥水库—黄瓜园）河段，龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）河段的水体功能属农业用水、工业用水，水质类别为地表水IV类水体，根据支流不低于干流的原则，项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。根据楚雄州2019年度环境状况公报（楚雄彝族自治州生态环境局2020年9月9日发布）：“2019年，龙川江江边监测断面水质类别为II类，水质状况为优。经环评现场踏勘，项目所在区域龙川江流域上游沿途有零星村庄分布，受农村生活污水面源影响，项目所在区域地表水环境质量一般，能满足功能区要求。 三、声环境质量 项目地处元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，经环评现场踏勘，项目所在地周边主要为工业园区其它企业，区域声环境会受周边企业的影响，项目区周边声环境质量一般。 四、生态环境质量 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，生态环境质量一般。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差。 一、大气环境保护目标 项目大气环境保护目标为以项目所在区域为中心周围半径500m范围内居民区、文化区等人群较集中区域，经现场踏勘，以项目所在区域为中心周围半径500m范围内无大气环境保护目标。 二、地表水环境保护目标 项目所在区域涉及的地表水为南面100m处的沙箐，沙箐在项目区西北面3000m处汇入蜻蛉河，蜻蛉河在黑泥坡汇入为龙川江，龙川江为金沙江南岸一级支流，属于长江流域金沙江水系，项目区域龙川江属于（毛板桥水库—黄瓜园）河段，龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）河段的水体功能属农业用水、工业用水，水质类别为地表水IV类水体，根据支流不低于干流的原则，项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 三、声环境保护目标 项目声环境保护目标为以项目所在区域为中心200m范围内的居民区、文化区等人群较集中区域，经环评现场踏勘，以项目所在区域为中心周围半径200m范围内无声环境敏感目标。 四、生态环境保护目标 项目生态环境保护目标为项目区域内和厂界外200m范围内的生态环境。 项目保护目标详见表3-1及附图4：项目周边环境位置关系图。 表3-1 项目主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 方位 距离 环境功能 及基本特征 保护级别 空气和声环境 无 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单中二级标准；声环境质量应达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)中3类区标准 地表水 沙箐 南面100m IV类水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 生态 环境 水土、树木、野生动物等 项目区及厂界外200m范围 自然生态 防治水土流失，保护评价区内生态环境等，不降低现有生态功能

# 表4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他空气污染物质量浓度参考限值，标准值详见表4-1、表4-2。 表4-1 环境空气质量标准 （GB3095-2012） 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 二氧化硫（SO2） 年平均 60 ug/m³ 24小时平均 150 1小时平均 500 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 ug/m³ 24小时平均 300 颗粒物（粒径小于等于10um） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于2.5um） 年平均 35 24小时平均 75 二氧化氮（NO2） 年平均 40 ug/m³ 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 ug/m³ 1小时值 200 注：①适用于城市地区；③适用于农业和林业区。 表4-2 附录D其他空气污染物质量浓度参考限值 污染物名称 单位 标准值 备注 总挥发性有机物（TVOC） μg/m3 600 8小时均值 二、地表水环境 项目所在区域涉及的地表水为南面100m处的沙箐，沙箐在项目区西北面3000m处汇入蜻蛉河，蜻蛉河在黑泥坡汇入为龙川江，龙川江为金沙江南岸一级支流，属于长江流域金沙江水系，项目区域龙川江属于（毛板桥水库—黄瓜园）河段，龙川江（毛板桥水库—黄瓜园）河段的水体功能属农业用水、工业用水，水质类别为地表水IV类水体，根据支流不低于干流的原则，项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，标准值详见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 （mg/L） 项目 pH COD BOD5 总磷 石油类 氨氮 粪大肠菌群 阴离子表面活性剂 IV类标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤0.05 ≤0.5 ≤1.5 ≤20000个/L ≤0.3 三、声环境 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值详见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 类别 等效声级[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 项目设置1台燃生物质蒸汽锅炉（0.5t/h），为蒸煮和蒸馏过程供热，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求，故项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值，标准值详见表4-5。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） 单位：mg/m³ 污染物项目 限值 污染物监控位置 燃煤锅炉 颗粒物 50 烟囱或烟道 二氧化硫 300 氮氧化物 300 汞及其化合物 0.05 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 烟囱高度 烟囱高度不低于20m 项目为白酒生产项目，酿造过程中有一定量的乙醇随水蒸气挥发到空气中，乙醇属于挥发性有机物，以非甲烷总烃计，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放浓度限值，标准值详见表4-6。 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m³ 污染物项目 排放限值 限值含义 污染物监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点任意一次浓度值 项目施工期产生的无组织颗粒物及运营期产生无组织颗粒排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表4-7。 表4-7 无组织颗粒物污染物排放限值 项目 厂界颗粒物最高允许排放浓度 监控点 颗粒物 1.0（mg/m3） 周界外浓度最高点 臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值，详见表4-8。 表4-8 恶臭污染物排放标准（GB14554-1993） 控制项目 标准限值 臭气浓度（无量纲）有组织排放 2000 臭气浓度（无量纲）厂界标准值 20 二、废水 项目为白酒生产项目，项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排，项目回用水质执行《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值，标准值详见表4-9。 表4-9 绿地灌溉水质基本控制项目及限值 序号 控制项目 单位 限值 1 浊度 NTU ≤5（非限值性绿地），10（限制性绿地） 2 嗅 - 无不快感 3 色度 度 ≤30 4 PH值 - 6.0～9.0 5 溶解性总固体（TDS） mg/L ≤1000 6 五日生化需氧量（BOD5） mg/L ≤20 7 总余氯 mg/L 0.2≤管网末端≤0.5 8 氯化物 mg/L ≤250 9 阴离子表面活性剂（LAS） mg/L ≤1.0 10 氨氮 mg/L ≤20 11 粪大肠菌群a 个/L ≤200（非限值性绿地），≤1000（限制性绿地） 12 蛔虫卵数 个/L ≤1（非限值性绿地），≤2（限制性绿地） a粪大肠菌群的限值为每周连续7日测试样品的中间值 三、噪声 1、施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-10。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 建筑施工场界环境噪声排放准（GB12523-2011） 噪声限值[dB(A)] 昼间 夜间 70 55 2、运营期 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表4-11。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准表 厂界名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区边界 工业企业厂界环境噪声排放标准 3类 dB（A） 65 55 四、固废 项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、环境空气等的环境质量可以达到规定的环境目标。 根据项目实际，结合国家主要污染物排放总量控制原则，列出本项目的总量控制指标建议： 一、废气 项目主要排放的废气污染物为锅炉废气，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物计入项目总量控制指标。项目废气总量控制指标情况为：颗粒物：0.023t/a、二氧化硫：0.136t/a、氮氧化物：0.082t/a。 二、废水 项目为白酒生产项目，项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。故本项目废水不作总量控制要求。 三、固体废弃物 项目运营期涉及的固体废物主要是生产固废和生活垃圾，生产固废中的酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放；锅炉房灰渣（草木灰）集中收集后用于厂区绿化用地作肥料；废包装材料集中收集后出售给废品回收收购商；化粪池和污水处理站沉淀污泥定期清掏用于厂区绿化用地作肥料；生活垃圾经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。处置率达100%，故固体废物不作总量控制要求。 |

# 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，租用元谋县工业聚集区小雷宰片区土地（具体租用协议见附件），新建年产300吨优质白酒生产线及配套设施，项目建设内容有原料仓库、酿酒车间、半成品库、洗瓶车间、包装材料库、灌装及包装车间、成品库、窖酒库、锅炉房、化验室、办公生活区等。 一、施工期工程分析 施工期工艺流程简述 根据建设单位提供资料，项目施工内容主要包括场地开挖平整、白酒生产线、配套辅助设施建设及相关环保设施建设、排水沟、绿化设置、投入使用等几个工序，具体带污染物产生节点的施工流程图见图5-1。 施工期影响分析 根据建设单位提供资料，项目施工期预计施工人员25人，元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区离黄瓜园镇及元谋县城较近，施工人员主要为县城及周边居民，其中在营地食宿看管建筑材料5人，其余20人不在项目区内食宿，依托县城及周边村庄自行解决食宿，施工期3个月（90d），项目施工期不同工序将会产生不同的污染物，主要为废气、废水、噪声、固废，具体分析如下： 1、施工期大气污染分析 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、机械废气。 （1）施工扬尘 项目对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在场地开挖平整、建筑材料卸车和搬运及车辆扬尘等，主要有：①场地平整、土方开挖时废土粒随风飘起产生的扬尘；②物料装卸以及运输等过程中，会造成部分粉尘扬起和洒落；③施工车辆和运输车辆通过时，因沉积在道路路面上的积尘被风力扬起产生的扬尘。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP、PM10，属于无组织排放，在干旱大风的不利天气条件下，施工扬尘的影响范围达下风向100-150m处。 （2）机械废气 项目施工期机械废气主要来自于施工机械和运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和THC等，主要集中在施工现场及运输途中产生的尾气，属于无组织排放，通过汽车排气管排到空气中稀释自净，且地势平缓开阔，风高物燥，有利于污染物的稀释发散，可有效降低其不利影响。且施工期结束后，不利影响将随之消失。 2、施工期废水污染分析 项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要产生于项目酿酒车间及配套设施等修建过程，参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中“建筑业用水定额—其他结构”，用水定额为0.8m3/m2，本项目总建筑面积约8500m2，施工用水量6800m3，根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约340m3，施工期为3个月，施工废水量约3.78m3/d。 （2）施工人员生活污水 项目施工人员25人，其中在工地食宿人员为5人，其余20人不在项目区内食宿，依托周围村庄及县城自行解决食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中的用水定额，施工人员在工地食宿其生活用水量按100L/人·d计，不在工地食宿人员按50L/人·d计，则施工生活用水量为1.5m3/d，其产生的污水量按其用水量的80%计，施工期为3个月，即产生的污水量为1.2m3/d、108m3（按90天计）。 3、施工期噪声污染分析 项目施工期涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 （1）施工机械噪声 主要由施工机械如挖掘机、装载机、电焊机、电锤等产生的噪声，多为点声源，噪声源强一般在75～90dB(A)之间。 （2）施工作业噪声 主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，噪声级一般在50～70dB(A)之间。 （3）施工运输车辆噪声 施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间。 综上所述，项目施工期产生噪声情况见表5-1。 表5-1 项目施工期噪声产生情况一览表 分类 声源 测距，m 数量（量）（台） 噪声值dB(A) 施工机械噪声 挖掘机 5 3 75 装载机 5 2 90 电锤 5 1 80 电焊机 5 2 75 施工作业噪声 指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等 在50～70dB(A)之间 交通噪声 施工运输车辆的噪声属于交通噪声 在80～85dB(A)之间 4、施工期固体废物污染分析 项目施工期产生的固体废物包括平整场地产生的土石方；酿酒车间及配套设施修建产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。 （1）土石方 项目租用元谋县工业聚集区小雷宰片区土地（具体租用协议见附件），土地性质为工业用地，根据现场踏勘，项目用地区域内主要为低矮植物及杂草，施工期需对场地进行开挖平整，开挖平整后进行项目的建设，根据建设单位提供资料，项目施工期共计产生土石方量3.1521万m3，其中场地平整开挖土石方2.4176万m3、剥离表土0.1465万m3，建构筑物区开挖0.425万m3，道路区开挖0.163万m3。剥离的表土及场地平整开挖土石方堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，待项目主体工程完工后用作绿化回填覆土；建构筑物区、道路区开挖土石方全部回填。具体土石方平衡及流向分析见表5-2及图5-2。 表5-2 土石方平衡及弃渣流向表 单位：万m3（自然方） 项目施工 开挖 回填 调入 调出 外借 废弃 土石方 表土剥离 土石方 绿化覆土 土石方 来源 土石方 去向 土石方 来源 土石方 去向 场地 平整 2.4176 0.1465 2.5641 绿化区 建构筑物区 0.425 0.425 道路区 0.163 0.163 绿化区 2.5641 2.5641 场地平整 合计 3.0056 0.1465 0.588 2.5641 2.5641 2.5641 3.1521 3.1521 2.5641 2.5641 图5-2 土石方平衡图 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来自于项目建筑物建设、装修过程，主要有各种废钢配件、金属管线废料、装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖。根据建筑垃圾产生量计算标准，每平方米产生0.01m3建筑垃圾计算，比重1.2t/m3计算。本次项目建筑面积为8500m2，根据计算，本项目建筑垃圾产生量为102t，可回收利用按照60%计算，可回收部分约为61.2t，剩余不可回收利用部分为40.8t。建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （3）生活垃圾 项目施工人员25人，其中在工地食宿人员为5人，其余20人不在项目区内食宿，依托周围村庄及县城自行解决食宿，在工地内食宿人员生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，不在工地食宿人员按0.5kg/d·人计，项目整个施工期为3个月，即90天，则项目施工期产生的生活垃圾量为1.35t。 5、施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响因素主要为： （1）施工期水土流失 项目施工过程中的建筑弃土、弃渣及各种堆放物在未及时回填前，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；项目拟建地点表土层扰动面积较大，表土层的清除将破坏地表原有结构，造成岩土裸露，如遇雨水天气，裸露表土经雨水冲刷将造成一定程度的水土流失。 （2）施工期植被破坏 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，无珍稀濒危植被分布。 （3）景观破坏 项目用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，项目的建设将对原有景观造成一定程度的破坏，但随着项目的建成及绿化的实施，对项目的生态环境将起到一定补偿效果，将提高项目区环境景观。 （4）野生生物量减少 项目施工期间的施工机械噪声、施工人员活动、表土层扰动、植被破坏等将对局部范围内的野生生物的栖息地和生存环境造成一定的破坏，可能使某些野生生物死亡或发生迁徙等，最终导致项目用地区域内的野生生物量减少等。据环评现场踏勘及查阅相关资料，项目区内无大型野生动物存在，主要分布有部分虫蚁类动物及少量的鸟类，项目建设区域内及周边一定范围内无珍稀濒危动物分布。 二、运营期工程分析 运营期工艺流程简述 项目采用传统固态发酵法生产白酒，为清香型白酒，以高粱、玉米、麦子为原料生产高粱酒、玉米酒、麦子酒，高粱酒、玉米酒、麦子酒生产工艺相同，在此合并介绍。生产工艺包括浸泡、淘洗、蒸煮、摊凉、撒曲、糖化、发酵、蒸馏、冷凝、入库、过滤、检测、灌装或窖存。项目使用一台0.5t/h燃生物质蒸汽锅炉进行供热。 （1）浸泡、淘洗 项目一次性购进一个月生产所需的原料（高粱、玉米、麦子），并储存在原料仓库，生产时人工将原料（高粱、玉米、麦子）倒入浸泡池，加入温水浸泡12-24小时（浸泡时间长短根据原料的种类的不同有所差异），浸泡过程翻动2次，让原料（高粱、玉米、麦子）充分浸泡。浸泡的原料（高粱、玉米、麦子）百分之百过心后，放水淘洗。 （2）蒸煮 把甑子清洗干净后，边放蒸汽边加淘洗好的原料（高粱、玉米、麦子）进行初蒸，初蒸时间约40分钟，使原料过心，感觉柔软为标准。初蒸后分二次掺入温水进行闷粮，时间约40分钟，待甑内熟料手捏内层已全部透心，即可将闷水放出。然后进行复蒸蒸熟的原料，复蒸时间约40分钟，到有原料香味为止。 （3）摊凉 复蒸好的原料（高粱、玉米、麦子）出甑在凉床内，凉床自带风机，摊凉时间约20分钟，使原料（高粱、玉米、麦子）在凉床的温度平衡。 （4）撒曲 当原料（高粱、玉米、麦子）在凉床的温度降至24-25℃左右时第一次投曲，当原料温度降到22-23℃时第二次投曲。投曲过程要勤操勤拌，做到酒曲温度均匀。 （5）糖化 把酒曲均匀的原料入糖化箱，糖化过程是原料（高粱、玉米、麦子）中的淀粉被淀粉酶解为葡萄糖的过程，箱内原料厚度夏季在20-30cm，冬季30-50 cm，糖化时间一般为30小时。 （6）发酵 将糖化后的原料（高粱、玉米、麦子）转入发酵池，封闭发酵，发酵过程是酵母菌分解产生的酒化酶作用于葡萄糖产生酒精和二氧化碳的过程，发酵时间一般为30天左右。 （7）蒸馏、冷凝 当发酵达到工艺要求时，对发酵好的原料（高粱、玉米、麦子）进行蒸馏，蒸馏是将发酵好的原料（高粱、玉米、麦子）倒入烤甑内，通过锅炉提供蒸汽间接加热，使酒精等成分蒸发成为气态，气态酒精经冷凝系统间接冷凝后得到液态原酒，蒸馏、冷凝时间为3小时。 （8）入库、提纯 蒸馏、冷凝后得到液态原酒进入半成品库暂存，暂存时间一般为30天以上，半成品库设置有10个5t不锈钢储酒罐、5个20t不锈钢储酒罐、1台硅藻土过滤机，用于半成品酒储存及过滤提纯，过滤提纯是去除酒里面的杂质。 （9）检测化验 对过滤提纯后的原酒进行检测，确保酒的品质。 （10）灌装 检测合格的基酒部分进入灌装生产线进行灌装、包装外卖，罐装过程为半自动的流水线作业，新瓶需经过人工检验，将破损及其他不符合要求的瓶子检出，合格的新瓶则放上输送线，经过刷瓶机和冲瓶机的双重清洗后，由高精度灌装机将过滤提纯过的白酒装入新瓶中，装瓶完成后，进入压盖机进行压盖，进行喷码和贴标，然后放入纸箱中进行包装，包装完毕后送入成品库暂存外卖。 （11）窖存 检测合格的基酒部分进入窖酒库窖存作散酒外卖，窖存时间一般为180天以上。 项目运营期生产工段带污染物产生节点的流程见图5-3。 运营期污染源强分析 1、运营期废气 项目运营期产生的废气有锅炉废气、酿酒车间异味、化验室废气、化粪池及污水处理站恶臭气体。 （1）锅炉废气 根据建设单位提供资料，项目运营期使用1台燃生物质锅炉（0.5t/h）进行供热，项目蒸汽锅炉每天使用6h（蒸粮3小时、蒸酒3小时）以满足供汽要求，全年运行300天，年耗生物质燃料量为80t，锅炉废气中主要污染物为烟尘、NOx 、SO2。根据全国第二次污染物普查中系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）-生物质工业锅炉”中产污系数，燃生物质锅炉产排污系数见下表5-3。 表5-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉 产品名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 去除效率（%） 蒸汽/热水/其它 生物质燃料 层燃炉-生物质散烧 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6,240 / 0 有末端治理 0 二氧化硫 千克/吨-原料 17S( / 0 颗粒物 千克/吨-原料 37.6 多管旋风 52.0 袋式除尘 98.4 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 / 0 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。 项目锅炉年耗生物质量为80t，根据表5-3计算，项目锅炉废气产生量为499200Nm3/a，年生产300天，锅炉工作时间按6h/d计，约为1800小时，则锅炉废气产生量为277.33Nm3/h。 二氧化硫：根据表5-3计算，项目锅炉废气中SO2产生量为0.136t/a，产生速率为0.076kg/h，产生浓度为274.04mg/m3。 颗粒物：根据表5-3计算，项目锅炉废气中颗粒物产生量为3.008t/a，产生速率为1.671kg/h，产生浓度为6025.31mg/m3。 氮氧化物：根据表5-3计算，项目锅炉废气中NOx产生量为0.082t/a，产生速率为0.046kg/h，NOx产生浓度165.87mg/m3。 综合上述计算，SO2产生浓度及产生量分别为274.04mg/m3、0.136t/a，颗粒物产生浓度及产生量分别为6025.31mg/m3、3.008t/a，NOX产生浓度及排放量分别为165.87mg/m3、0.082t/a，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求，故项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值（颗粒物允许排放浓度50mg/m3、SO2允许排放浓度300mg/m3、NOX最高允许排放浓度300mg/m3），项目运行期锅炉废气中颗粒物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的大气污染物排放标准限值。 为实现污染物达标排放和进一步减小废气对环境空气的影响，本环评建议项目安装一套多管旋风除尘+袋式除尘设施，将产生的锅炉废气通过袋多管旋风除尘+袋式除尘设施处理后经20m的排气筒排放。 根据表5-1，多管旋风除尘效率以52.0%计、袋式除尘效率以98.4%计，则锅炉废气通过多管旋风除尘+袋式除尘设施处理后，颗粒物排放量为0.023t/a，排放浓度为46.88mg/m3；SO2排放量为0.136t/a，排放浓度为274.04mg/m3；NOx排放量为0.082t/a，排放浓度为165.87mg/m3，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求，故项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值，故锅炉废气中各类污染物浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值（颗粒物允许排放浓度50mg/m3、SO2允许排放浓度300mg/m3、NOX最高允许排放浓度300mg/m3），经处理后的锅炉通过高20m的排气筒排放。 锅炉废气污染物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 锅炉废气产排情况表 污染源名称 锅炉废气 小时烟气量（Nm3/h） 277.33 年烟气量（Nm3/a） 499200 污染物种类 颗粒物 SO2 NOx 产生速率（kg/h） 1.671 0.076 0.046 产生浓度（mg/m3） 6025.31 274.04 165.87 产生量（t/a） 3.008 0.136 0.082 烟气温度 100-200℃ 治理措施 多管旋风除尘+袋式除尘设施 处理效率（%） 52.0%+98.4% 0 0 排放速率（kg/h） 0.013 0.076 0.046 排放浓度（mg/m3） 46.88 274.04 165.87 排放量（t/a） 0.023 0.136 0.082 排放筒高度（m） 15 排放筒内径（m） 0.2 烟气温度（℃） 100-200℃ 最高允许排放浓度（mg/m3） 50 300 300 达标情况 达标 达标 达标 （2）酿酒车间和酒糟暂存间异味 项目为白酒生产项目，酒厂的异味主要来源于酿酒车间和酒糟暂存间，酿酒车间异味主要产生于蒸煮、摊凉、发酵和蒸馏等工序，酒糟在暂存期间产生一定的气味，白酒生产主要原材料为高粱、玉米、麦子，产生的异味无毒性，异味主要成分为乙醇，乙醇属于挥发性有机物，以非甲烷总烃计，产生的异味量较小，呈无组织扩散。 （3）化验室废气 项目化验室废气主要来源于质检实验过程中化学试剂所产生的废气和分析产品挥发性所产生的气体，由于质检实验多数为仪器的检测，使用的化学试剂用量较少，故化验室废气产生量小，化验室废气排放特点为多间歇性排放、排放浓度、种类和时间不确定，一般呈无组织扩散。 （4）化粪池、污水处理站恶臭气体 项目化粪池、污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，其主要成分为H2S、NH3等，恶臭气体逸出量受当时处理的废水量、污泥量、废水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆放方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响，一般以无组织面源形式排放。 2、运营期废水 项目运营期用水主要为生产用水、员工生活用水、绿化用水。废水主要为生产废水、员工生活污水。 （1）生产用水及产生量 生产用水主要为原料浸泡、原料淘洗用水、原料蒸煮用水、蒸酒冷凝用水、灌装瓶及瓶盖清洗用水、车间地坪设备冲洗用水、锅炉用水、软水制备用水、化验室用水、绿化用水。生产废水主要为原料浸泡废水、原料淘洗废水、原料蒸煮废水、蒸酒冷凝废水、灌装瓶及瓶盖清洗废水、车间地坪设备冲洗废水、锅炉废水、软水制备废水、化验室废水。 浸泡原料（高粱、玉米、麦子）用水及废水产生量：原料在蒸煮之前要进行浸泡及淘洗，浸泡原料（用水为蒸馏过程冷凝系统产生的冷却水，不足部分采用新鲜水进行补充，根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，浸泡用水量为0.5t（原料）/m3，原料使用量为600t/a，则浸泡用水量为4m3/d、1200m3/a，其中3.68m3/d、1104m3/a为冷却水，0.32m3/d、96m3/a为新鲜水。原料浸泡用水在原料吸水膨胀过程中吸收，部分用水被带入蒸粮工序（吨原料带入水量为0.4m3，总带入水量为240m3/a、0.8m3/d），部分在搅拌等过程中损耗（用水量的1%计算，损耗为12m3/a、0.04m3/d），则原料浸泡废水产生量为3.16m3/d、948m3/a。浸泡产生的废水进入项目自建的污水处理站处理。 淘洗原料（高粱、玉米、麦子）用水及废水产生量：使用新鲜水，根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，淘洗用水量为1t（原料）/m3，原料使用量为600t/a，则淘洗用水量为2m3/d、600m3/a。淘洗废水产生量按照用水量的90%计，则淘洗废水产生量为1.8m3/d、540m3/a。淘洗产生的废水进入项目自建的污水处理站处理。 蒸煮原料（高粱、玉米、麦子）用水及废水产生量：根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，原料蒸煮过程用水一部分来源于泡原料工序带入的水，吨原料带入水量为0.4m3，原料使用量为600t/a，则年带入水量为240m3/a、0.8m3/d；一部分来源于燃生物质锅炉提供的蒸汽，蒸汽带入量为1.5m3/d、450m3/a；在原料蒸煮过程中60%水分进入锅底成为锅底水（俗称甑角水），则原料蒸煮锅底水产生量为1.38m3/d、414m3/a。原料蒸煮锅底水进入项目自建的污水处理站处理。 蒸酒冷凝用水及废水产生量：在酿酒过程中，原料在前面的工艺过程中带入的水量约为0.92m3/d、276m3/a，另外蒸汽带入量为1.5m3/d、450m3/a，在蒸酒过程中60%水分进入锅底成为锅底水（俗称甑角水），则蒸酒锅底水产生量为1.452m3/d、435.6m3/a；另外，项目蒸馏过程设置冷凝系统，使用一定量的冷凝水对从发酵物料中蒸馏出来的混合蒸汽（主要是乙醇和水蒸汽）进行冷凝得到基酒，根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，项目冷却系统冷却用水量为4.6m3/d、1380m3/a，废水产生量按照用水量的80%计，则冷却水产生量为3.68m3/d、1104m3/a，冷凝水与需要被冷凝的混合气体属于间接接触，冷凝水处温度较高外（60-80℃），不含其它污染物，为实现水资源循环利用，项目将冷却水送至浸泡池用于原料（高粱、玉米、麦子）浸泡。 灌装瓶及瓶盖清洗用水及废水产生量：项目灌装所需瓶子及瓶盖全部从正规厂家购进，全部为洁净的新瓶及瓶盖，清洗时无需添加清洗剂，只需使用新鲜水对新瓶及瓶盖进行简单的冲洗，根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，灌装瓶及瓶盖清洗用水量为1m3/d、300m3/a。废水产生量按照用水量的80%计，则灌装瓶及瓶盖清洗废水产生量为0.8m3/d、240m3/a。灌装瓶及瓶盖清洗废水进入项目自建的污水处理站处理。 车间地坪设备冲洗用水及废水产生量：项目车间地坪设备需冲洗和清洗，主要是针对浸泡、蒸煮、蒸馏区、灌装区进行冲洗，根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，车间地坪设备冲洗用水为1.5m3/d、450m3/a。废水产生量按照用水量的80%计，则车间地坪设备冲洗废水产生量为1.2m3/d、360m3/a。车间地坪设备冲洗废水进入项目自建的污水处理站处理。 锅炉用水及废水产生量：项目设置1台0.5t/h燃生物质锅炉，为蒸煮和蒸馏两个过程提供蒸汽，蒸汽直接接触原料，锅炉房每天运行6小时，产生的蒸汽总量为3t/d，即3m3/d的水产生3t/d的蒸汽，蒸汽锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，锅炉中的水含盐量不断地增加，为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排除一部分炉水，即定期排污，锅炉排污率按用水量的2%计算，项目锅炉用水量为3.06m3/d、918m3/a，则锅炉废水（清净下水）产生量为0.06m3/d、18m3/a。 软水制备用水及废水产生量：锅炉用水在使用前必须进行软水处理，软水处理由锅炉前端自带的处理设施进行处理，项目锅炉软水产生率约为95%，锅炉用水量为3.06m3/d，则锅炉软水制备用水量为3.22m3/d、966m3/a，则锅炉软水制备废水产生量为0.16m3/d、48m3/a。 化验室用水及废水产生量：根据建设单位提供资料及化验室实际使用情况，项目化验室用水主要为质检仪器的清洗用水，项目化验室用水为0.1m3/d、30m3/a，废水产生量按照用水量的80%计，则化验室废水产生量为0.09m3/d、27m3/a。 （2）员工生活用水及生活污水产生量 根据项目劳动定员情况，项目劳动定员10人，每天有4人在项目区食宿，不在项目区食宿的有6人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中的用水定额（100L/人.d-150L/人.d），工作人员在项目区食宿其生活用水量按100L/人·d计，不在项目区食宿人员按50L/人·d计，工作人员生活用水量为0.7m3/d，生活污水产生量按其用水量的80%计，则生活污水产生量为0.56m3/d、168m3/a。 绿化用水及废水产生量 项目绿化面积约13000m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53T/168-2019），绿化用水量按3L/m2.次计，元谋县雨季集中在6～10月，旱季主要为每年11月份至次年5月份，约为180天。雨天不用浇水，晴天三天一次，则晴天绿化用水量约为39m3/次（平均13m3/d）。年用水量为2340m3/a。项目晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发，无废水不外排。 项目用水量及污水排放情况详细见表5-5。 表5-5 项目用水量及污水排放量表 用水项目 用水水源 用水量标准 用水量m3/d 废水量m3/d 原料浸泡 冷却水 0.5t（原料）/m3 3.68 3.16 新鲜水 0.32 淘洗原料 新鲜水 1t（原料）/m3 2 1.8 蒸煮原料用水 上一环节及蒸汽带入 -- 2.3 1.38 蒸酒冷凝 蒸酒 上一环节及蒸汽带入 -- 2.42 1.452 冷凝 新鲜水 -- 4.6 3.68 （回用于原料浸泡） 灌装瓶及瓶盖清洗 新鲜水 -- 1 0.8 车间地坪设备冲洗 新鲜水 -- 1.5 1.2 软水制备及锅炉 软水 新鲜水 -- 3.22 0.16 锅炉 软水 -- 3.06 0.06 化验室 新鲜水 -- 0.1 0.09 生活用水 新鲜水 50L/d·人 0.7 0.56 新鲜水 100L/d·人 绿化用水 新鲜水 3L/m2.次 13 0 0（雨天） 0 合计 -- -- -- 10.662 （冷却水扣除） 项目水平衡见图5-4。 （4）废水产排情况 综上所述，项目运营期产生的废水为10.662m3/d、3198.6m3/a，经统一收集后由项目自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 3、运营期噪声 项目运营期产生的噪声主要包括车辆噪声、设备噪声、社会噪声。 （1）车辆噪声 项目运营期运输产品车辆产生的车辆噪声，属于交通噪声，声压级在70～80dB（A）之间。 （2）设备噪声 项目运营期锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等运行过程中产生的噪声，噪声量在80～85dB（A）之间。 （3）社会噪声 项目区工作人员日常生活产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间。 综上所述，项目运营期产生噪声产生情况一览表见表5-6。 表5-6 项目运营期噪声产生情况一览表 分类 声源 测距，m 数量（量）（台） 噪声值dB(A) 备注 车辆噪声 原料及产品 运输车辆 1 - 在70～80之间 车辆噪声的产生具有间断性 设备噪声 锅炉 1 1 85 运行时间段内其噪声的产生具有连续性 凉床鼓风机 2 1 85 清洗机 1 1 80 灌装机 1 1 80 社会噪声 厂区工作人员日常生活产生的噪声 在50～70之间 - 4、运营期固体废物 项目运营期产生固体废物有酒糟、锅炉灰渣（草木灰）、废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥等。 （1）酒糟 根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，项目生产一吨原酒产生1.4吨酒糟，项目年生产原酒300t，则项目酒糟产生量420t/a，酒糟若不能及时处理，就会腐败变质，并对周围环境造成污染，酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 （2）锅炉灰渣（草木灰） 根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，项目年使用生物质燃料量为80t，锅炉产生的灰渣按锅炉燃料的3%计算，则项目锅炉灰渣（草木灰）产生量为2.4t/a，临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料。 （3）废包装材料 根据建设单位提供资料及项目实际生产情况，项目生产过程中产生的废包装材料主要是原料（高粱、玉米、麦子）包装袋、废酒瓶、废瓶盖、废标签和废纸板等，产生量约为3t/a，产生的废包装材料分类收集后统一外售给废品回收收购商。 （4）生活垃圾 项目劳动定员10人，每天有4人在项目区食宿，不在项目区食宿的有6人，工作人员在项目区食宿其生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，不在项目区食宿其生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为7kg/d、2.1t/a。生活垃圾经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 （5）化粪池污泥 项目劳动定员10人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，化粪池每人每日污泥产量为151g，则化粪池污泥产生量约为1.51kg/d，项目年运营300天，则全年化粪池污泥产生量为0.453t，污泥含水率按90%计算，则全年干污泥量为0.045t/a（干基），化粪池的污泥定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 （6）污水处理站污泥 项目产生的生产废水、生活污水统一收集后排入项目设置的污水处理站处理，处理达标后排至清水收集池用于厂区绿化灌溉，污水处理站在处理的过程中产生沉淀污泥，污水处理站污泥产生量与污染物的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大，污水处理站产生的剩余污泥一般约为污水量的0.3%，按照污水处理量为3198.6t/a计算，剩余污泥产生量为9.596t/a，污水处理站污泥经消毒处理后定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 项目固体废物产排情况见表5-7。 表5-7 项目固废种类及产生量一览表 序号 污染物 名称 来源 分类 产生量t/a 处理处置去向 1 酒糟 酿酒车间 一般工业固废 420 酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 2 锅炉灰渣（草木灰） 锅炉房 一般工业固废 2.4 临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料。 3 废包装材料 原料车间、包装材料车间 一般工业固废 3 分类收集后统一外售给废品回收收购商。 4 生活垃圾 员工日常生活及工作 一般固废 2.1 经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 5 化粪池 污泥 厕所 一般固废 0.045 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 6 污水处理站污泥 污水处理站 一般固废 9.596 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 机械废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运 营 期 | 酿酒车间、酒糟暂存间 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  |  | 化验室 | 化验室废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 化粪池、污水处理站 | 恶臭气体 | 少量 | 少量 |
|  |  | 锅炉房（燃生物质） | 锅炉废气 | 颗粒物 | 3.008t/a，6025.31mg/m3 | 3.008t/a，6025.31mg/m3 |
|  |  |  |  | SO2 | 0.136t/a，274.04mg/m3 | 0.136t/a，274.04mg/m3 |
|  |  |  |  | NOX | 0.082t/a，165.87mg/m3 | 0.082t/a，165.87mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 施工期共产生340m3 | 0m3（废水收集池收集后用于厂区洒水抑尘） |
|  |  | 施工人员在场活动 | 生活污水 | 施工期共产生108m3 | 0m3（旱厕收集后用于厂区绿化用地作肥料） |
|  | 运 营 期 | 原料浸泡 | 原料浸泡废水 | 3.16m3/d、948m3/a | 经统一收集后由项目自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 |
|  |  | 淘洗原料 | 淘洗原料废水 | 1.8m3/d、540m3/a |  |
|  |  | 蒸煮原料 | 蒸煮原料废水 | 1.38m3/d、414m3/a |  |
|  |  | 蒸酒 | 蒸酒废水 | 1.452m3/d、435.6m3/a |  |
|  |  | 冷凝 | 冷却水 | 3.68m3/d、1104m3/a （回用于原料浸泡） |  |
|  |  | 灌装瓶及瓶盖清洗车间 | 灌装瓶及瓶盖清洗废水 | 0.8m3/d、240m3/a |  |
|  |  | 车间地坪设备冲洗 | 车间地坪设备冲洗废水 | 1.2m3/d、360m3/a |  |
|  |  | 软水制备 | 软水制备废水 | 0.16m3/d、48m3/a |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废水 | 0.06m3/d、18m3/a |  |
|  |  | 化验室 | 化验室 | 0.09m3/d、27m3/a |  |
|  |  | 职工日常生活 | 生活污水 | 0.56m3/d、168m3/a |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械噪声 | 75～90dB(A) | 通过几何扩散衰减达标排放。 |
|  |  | 施工作业噪声 | 50～70dB(A) |  |
|  |  | 施工车辆噪声 | 80～85dB（A） |  |
|  | 运 营 期 | 车辆噪声 | 70～80dB(A) | 采用低噪声设备，定期养护，安装减振垫等措施达标排放。 |
|  |  | 设备噪声（锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等） | 80～85dB(A) |  |
|  |  | 社会噪声 | 50～70dB(A) |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 场地开挖平整等 | 土石方 | 施工期共产生 3.1521万m3 | 剥离的表土及场地平整开挖土石方堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，待项目主体工程完工后用作绿化回填覆土；建构筑物区、道路区开挖土石方全部回填。 |
|  |  | 建筑物建设、装修过程 | 建筑垃圾 | 施工期共产生102t | 可回收部分约为61.2t，剩余不可回收利用部分为40.8t，建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 |
|  |  | 施工人员日常生活 | 生活垃圾 | 施工期共产生1.35t | 经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 |
|  | 运 营 期 | 酿酒车间 | 酒糟 | 420t/a | 酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰渣（草木灰） | 2.4t/a | 临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料。 |
|  |  | 原料车间、包装材料车间 | 废包装材料 | 3t/a | 分类收集后统一外售给废品回收收购商。 |
|  |  | 员工日常生活及工作 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 |
|  |  | 厕所 | 化粪池 污泥 | 0.045t/a | 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 9.596t/a | 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 |
| 主要生态影响（不够时可附页） 1、施工期 项目施工期对生态环境的影响因素主要为： （1）施工期水土流失 项目施工过程中的建筑弃土、弃渣及各种堆放物在未及时回填前，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；项目拟建地点表土层扰动面积较大，表土层的清除将破坏地表原有结构，造成岩土裸露，如遇雨水天气，裸露表土经雨水冲刷将造成一定程度的水土流失。 （2）施工期植被破坏 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，无珍稀濒危植被分布。 （3）景观破坏 项目用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，项目的建设将对原有景观造成一定程度的破坏，但随着项目的建成及绿化的实施，对项目的生态环境将起到一定补偿效果，将提高项目区环境景观。 （4）野生生物量减少 项目施工期间的施工机械噪声、施工人员活动、表土层扰动、植被破坏等将对局部范围内的野生生物的栖息地和生存环境造成一定的破坏，可能使某些野生生物死亡或发生迁徙等，最终导致项目用地区域内的野生生物量减少等。据环评现场踏勘及查阅相关资料，项目区内无大型野生动物存在，主要分布有部分虫蚁类动物及少量的鸟类，项目建设区域内及周边一定范围内无珍稀濒危动物分布。 2、运营期 项目运营期对生态环境的影响因素主要为： （1）生态环境有所改善 项目建成后由于项目内绿化，区域生态环境有所改善； （2）水土流失 项目建成后随着路面的硬化、项目内空地以及边坡的硬化，施工期造成的水土流失逐步减轻，并逐步恢复并好于原地貌水土流失状况。 项目总绿地面积13000m2，绿地植被种类有草地、花卉、树木等多种生态景观。因此，项目建成后，项目用地内植被类型、种类、绿地面积等均有较大增加或扩大，景观环境和环境质量有较大改善，并有利于保护当地土壤资源，提高保水能力，防止水土流失，同时营造出一种舒适及优美的工作、生活环境。 |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，租用元谋县工业聚集区小雷宰片区土地（具体租用协议见附件），新建年产300吨优质白酒生产线及配套设施，项目建设内容有原料仓库、酿酒车间、半成品库、洗瓶车间、包装材料库、灌装及包装车间、成品库、窖酒库、锅炉房、化验室、办公生活区等。 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、机械废气。 （1）施工扬尘 项目施工期产生的施工扬尘主要来自：场地平整、建筑材料卸车和搬运以及施工用车运行引起的扬尘。根据类比调查资料可知：场地平整、建筑材料卸车和搬运施工扬尘影响范围在距其150m处颗粒物浓度即可降为1.0mg/m3以下；施工运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的颗粒物浓度可达10mg/m3以上，距离项目最近的敏感点为西面278m处的上雨天村委会卫生室，施工期施工扬尘会对周边环境敏感点产生一定影响，为减轻项目施工期扬尘对周围环境的影响，环评提出以下防治措施： A、施工期安排专门人员对施工场地和进出场地道路定时洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般旱季每天不少于2次，若遇大风或干燥天气要适当增加洒水次数，以减少道路扬尘的产生量。 B、对建筑垃圾及建筑材料应及时处理、清运和堆放，以减少占地，堆放场地堆放粉状物料加盖蓬布，其他区域定时洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。施工垃圾应及时处置，适量洒水，减少扬尘。 C、对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖蓬布或密闭，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不得超过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 通过采取以上措施后，可有效减少施工期间扬尘，且施工期扬尘是短暂的，随着施工活动的结束，场地的覆土绿化、道路压实、建构筑物的形成等，都有利于减少施工期扬尘影响，施工扬尘对环境空气的影响随施工期结束而结束，因此施工期扬尘对环境空气的影响不大。 （2）机械废气 项目施工期机械废气主要来自于施工机械和运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和THC等，主要集中在施工现场及运输途中产生的尾气，属于无组织排放，通过汽车排气管排到空气中稀释自净，且地势平缓开阔，风高物燥，有利于污染物的稀释发散，可有效降低其不利影响。且施工期结束后，不利影响将随之消失，对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低施工扬尘、机械废气对周边环境的影响，对周边环境的影响在可接受范围内。 2、施工期水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要产生于项目生产车间、办公生活区等修建过程，施工期废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，项目施工期设置容积为1m3的临时沉淀池，施工废水经沉淀池回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 项目施工人员施工期产生的生活污水总量为108m3。施工期设置1座旱厕，施工人员生活污水经旱厕收集后用于厂区绿化用地作肥料，不外排。 综上所述，项目施工期施工废水和生活污水基本不外排，对周围地表水体的影响较小。 3、施工期声环境影响分析 项目施工期产生的噪声包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，其中：①施工作业噪声级一般在50～70dB(A)之间，经几何发散衰减后对周边环境造成的影响不大；②施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间，其噪声的产生具有间断性，通过采取在施工场区减速慢行、禁止鸣笛等措施后对周边环境造成的影响不大；③施工机械噪声较施工作业噪声和施工运输车辆噪声大且更具有连续性，所以，会对环境造成一定的影响，下面对施工机械噪声进行进一步的预测计算。 噪声值计算模式为： Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct(r) —点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)— 参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。 由上述公式，在仅考虑几何发散衰减的条件下，计算得到施工机械噪声在不同距离处的噪声值具体见表7-1。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 序号 设备 名称 5m 10m 20m 28m 50m 60m 100m 200m 250m 280m 1 挖掘机 75 69 63 60 55 53 49 43 41 40 2 装载机 87 81 75 72 67 65 61 55 53 52 3 电锤 80 74 68 65 60 58 54 48 46 45 4 电焊机 75 69 63 60 55 53 49 43 41 40 从上表可看出，项目施工期施工机械产生的噪声昼夜间分别在50m和280m范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准值的要求。施工噪声对周围环境的影响主要集中在50m范围内，施工期为了避免突发和偶发噪声对较近的敏感点及周边环境的影响，环评提出如下措施： A、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备； B、对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，不增加不正常运行的噪声； C、夜间禁止施工； D、提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 E、加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可将施工期噪声对较近的敏感点及周边环境的影响降到最小，施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失，对周边环境影响不大。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物包括平整场地产生的土石方；酿酒车间及配套设施修建产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。 （1）土石方 根据工程分析，项目施工期共计产生土石方量3.1521万m3，其中场地平整开挖土石方2.4176万m3、剥离表土0.1465万m3，建构筑物区开挖0.425万m3，道路区开挖0.163万m3。剥离的表土及场地平整开挖土石方堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，待项目主体工程完工后用作绿化回填覆土；建构筑物区、道路区开挖土石方全部回填。项目施工土石方对环境产生的影响不大。 （2）建筑垃圾 根据工程分析，项目施工期建筑垃圾产生量为102t，可回收部分约为61.2t，剩余不可回收利用部分为40.8t。建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。项目施工建筑垃圾对环境产生的影响不大。 （3）施工人员生活垃圾 根据工程分析，项目施工期施工人员的生活垃圾产生量为1.35t，施工人员生活垃圾统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。项目施工人员生活垃圾对环境产生的影响不大。 综上所述，项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员垃圾得到合理处置。施工期固废处置率为100%，不会对周围环境造成较大的影响。 5、施工期生态环境影响分析 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，生态环境质量一般。由于评价区人为活动频繁，缺乏大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所，除有少量鸟类、松鼠、田鼠、蛇等小型动物出入外，无大型野生动物分布，植被主要以低矮灌木及杂草为主。项目施工区对部分场地进行植被、土层清除，将导致区域内植被被破坏，动物迁徙，水土固持力降低，导致水土流失加重，可能导致部分动物失去赖以生存的生态环境，对其种族生存构成影响。项目周边均为同类生态系统，周边生态环境与项目区生态环境基本一致，项目区内动物密度不高，周边有可直接迁徙的林地安居，因此不会造成动物和植物的生存环境构成威胁，针对项目区水土流失，本项目施工期拟采取建设导排水沟、修建厂界围墙等措施进一步减少水土流失量。对项目场地进行绿化植被恢复，对项目的生态环境起到一定补偿效果。 二、运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 项目运营期产生的废气有锅炉废气、酿酒车间异味、化验室废气、化粪池及污水处理站恶臭气体。 （1）锅炉废气 由工程分析可知，锅炉废气中SO2产生浓度及产生量分别为274.04mg/m3、0.136t/a，颗粒物产生浓度及产生量分别为6025.31mg/m3、3.008t/a，NOX产生浓度及排放量分别为165.87mg/m3、0.082t/a，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求，故项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值（颗粒物允许排放浓度50mg/m3、SO2允许排放浓度300mg/m3、NOX最高允许排放浓度300mg/m3），项目运行期锅炉废气中颗粒物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的大气污染物排放标准限值。 为实现污染物达标排放和进一步减小废气对环境空气的影响，本环评建议项目安装一套多管旋风除尘+袋式除尘设施，将产生的废气通过袋式除尘设施处理后经20m的排气筒排放。根据提供的多管旋风除尘、袋式除尘设施技术参数，多管旋风除尘效率以52.0%计、袋式除尘效率以98.4%计，则锅炉废气通过多管旋风除尘+袋式除尘设施处理后，颗粒物排放量为0.023t/a，排放浓度为46.88mg/m3；SO2排放量为0.136t/a，排放浓度为274.04mg/m3；NOx排放量为0.082t/a，排放浓度为165.87mg/m3，燃生物质锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求，故项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值，故锅炉废气中各类污染物浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃煤锅炉排放浓度限值（颗粒物允许排放浓度50mg/m3、SO2允许排放浓度300mg/m3、NOX最高允许排放浓度300mg/m3），经处理后的锅炉通过高20m的排气筒排放。 为了更详细分析项目锅炉大气污染物对周边环境的影响，本环评采用估算模式对项目锅炉大气污染物的排放进行详细预测。 ①大气排放预测分析： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，本次项目采用多管旋风除尘+袋式除尘设施处理，则产生的废气污染物有组织排放预测，采用导则推荐模式中的估算模式，采用AERSCREEN模式进行预测，模式使用每小时连续预处理气象数据拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，其次计算污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），Pi定义为： Pi=×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3； Coi一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值（本项目占标率选用GB3095-2012中二级标准的质量限值计）。 评价工作等级的判定依据见表7-2。 表7-2 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ②大气排放预测气象条件 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，项目所在区域常年主导风为东南风，近五年内平均风速为2.5m/s，年平均环境气温21.9℃，废气污染物主要向西北方向传输。 ③大气排放预测参数 项目采用环安科技模型在线计算平台（http://cal.ihamodel.com/）在线预测软件分析，项目主要废气污染源参数见表7-3，估算模式所用参数见表7-4。 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 排气筒参数 污染物 排放速率 单位 X Y 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 流速（m/s） 锅炉废气排气筒 101.840860 25.857339 1044 20 0.2 110 2.45 PM10 0.013 kg/h SO2 0.076 kg/h NO2 0.046 kg/h 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环境温度 42.4 °C 最低环境温度 -1.3°C 土地利用类型 草地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ④预测结果及分析： 项目锅炉废气正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-5，计算结果见图7-1。 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 距离 PM10 SO2 NOx 浓度 （ug/m3） 占标率（%） 浓度（ug/m3） 占标率（%） 浓度（ug/m3） 占标率（%） 50.0 1.1585 0.2574 6.7728 1.3546 4.0993 1.6397 100.0 1.0614 0.2359 6.2051 1.2410 3.7557 1.5023 200.0 0.8405 0.1868 4.9138 0.9828 2.9741 1.1897 300.0 0.7691 0.1709 4.4962 0.8992 2.7214 1.0885 400.0 0.6837 0.1519 3.9973 0.7995 2.4194 0.9678 500.0 0.6023 0.1338 3.5213 0.7043 2.1313 0.8525 600.0 0.5555 0.1235 3.2478 0.6496 1.9658 0.7863 700.0 0.5044 0.1121 2.9491 0.5898 1.7850 0.7140 800.0 0.4563 0.1014 2.6674 0.5335 1.6145 0.6458 900.0 0.4284 0.0952 2.5048 0.5010 1.5161 0.6064 1000.0 0.4088 0.0908 2.3898 0.4780 1.4465 0.5786 1200.0 0.3672 0.0816 2.1467 0.4293 1.2993 0.5197 1400.0 0.3282 0.0729 1.9188 0.3838 1.1614 0.4646 1600.0 0.2948 0.0655 1.7232 0.3446 1.0430 0.4172 1800.0 0.2749 0.0611 1.6070 0.3214 0.9727 0.3891 2000.0 0.2559 0.0569 1.4960 0.2992 0.9055 0.3622 2500.0 0.2172 0.0483 1.2696 0.2539 0.7684 0.3074 3000.0 0.1889 0.0420 1.1042 0.2208 0.6683 0.2673 3500.0 0.1677 0.0373 0.9804 0.1961 0.5934 0.2374 4000.0 0.1546 0.0344 0.9037 0.1807 0.5470 0.2188 4500.0 0.1480 0.0329 0.8652 0.1730 0.5237 0.2095 5000.0 0.1417 0.0315 0.8285 0.1657 0.5014 0.2006 10000.0 0.0900 0.0200 0.5263 0.1053 0.3185 0.1274 11000.0 0.0825 0.0183 0.4825 0.0965 0.2920 0.1168 12000.0 0.0759 0.0169 0.4438 0.0888 0.2686 0.1074 13000.0 0.0705 0.0157 0.4120 0.0824 0.2494 0.0998 14000.0 0.0665 0.0148 0.3887 0.0777 0.2353 0.0941 15000.0 0.0645 0.0143 0.3770 0.0754 0.2282 0.0913 20000.0 0.0563 0.0125 0.3290 0.0658 0.1991 0.0797 25000.0 0.0475 0.0106 0.2779 0.0556 0.1682 0.0673 下风向最大浓度 1.1832 0.2629 6.9172 1.3834 4.1867 1.6747 下风向最大浓度出现距离 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 D10%最远距离 / / / / / / 图7-1 计算结果图 根据以上预测，锅炉废气中PM10最大落地浓度为1.1832ug/m3，出现距离为58m，占标率为0.2629%；SO2最大落地浓度为6.9172ug/m3，出现距离为58m，占标率为1.3834%；NOX最大落地浓度为4.1867ug/m3，出现距离为58m，占标率为1.6747%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目有组织废气排放核算表见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 （锅炉废气排气筒） PM10 46.88 0.013 0.023 SO2 274.04 0.076 0.136 NOX 165.87 0.046 0.082 一般排放口合计 PM10 0.023 SO2 0.136 NOX 0.082 注：按《排污许可证申请与核发技术规范——锅炉》（HJ953）要求填写，项目只有一般排放口。 项目非正常排放量核算见表7-7。 表7-7 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 发生频次 应对措施 1 锅炉废气排气筒 多管旋风除尘+袋式除尘设施故障 PM10 6025.31 1.671 1h 1次/a 立即停止生产，安排维修 SO2 274.04 0.076 NOX 165.87 0.046 从预测结果表明，项目运行时，PM10、SO2、NOx在58m处最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。为最大程度降低污染排放对周围环境的影响，避免环境纠纷，因此环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强多管旋风除尘+袋式除尘设施日常维护管理，若发生废气非正常排放时，禁止生产，应及时排除故障隐患，待除尘设备维修完善后，确保除尘设施的正常运行（达标排放），杜绝发生废气事故。 （2）酿酒车间和酒糟暂存间异味 项目为白酒生产项目，酒厂的异味主要来源于酿酒车间和酒糟暂存间，酿酒车间异味主要产生于蒸煮、摊凉、发酵和蒸馏等工序，酒糟在暂存期间产生一定的气味，白酒生产主要原材料为高粱、玉米、麦子，产生的异味无毒性，异味主要成分为乙醇，乙醇属于挥发性有机物，以非甲烷总烃计，产生的异味量较小，呈无组织扩散，环评建议加强酿造车间通风，酿酒车间异味在大气中经稀释扩散后，对周围环境的影响不大；环评要求建设单位将酒糟暂存间设置为封闭式，酒糟及时清运，在项目区暂存间暂存时间不得超过2天，定期清洁酒糟暂存间并采取一定的除味措施后酒糟暂存间异味对周围环境的影响不大。 （3）化验室废气 项目化验室废气主要来源于质检实验过程中化学试剂所产生的废气和分析产品挥发性所产生的气体，由于质检实验多数为仪器的检测，使用的化学试剂用量较少，故化验室废气产生量小，化验室废气排放特点为多间歇性排放、排放浓度、种类和时间不确定，一般呈无组织扩散，环评建议化验室安装换气扇，尽可能使化验室废气在较短的时间内被空气稀释至无害浓度，采取以上措施后，化验室废气对周围环境的影响不大。 （4）化粪池、污水处理站恶臭气体 项目化粪池、污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，其主要成分为H2S、NH3等，恶臭气体逸出量受当时处理的废水量、污泥量、废水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆放方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响，一般以无组织面源形式排放，环评建议对化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，化粪池、污水处理站周围种植绿色植物，采取以上措施后，恶臭气体对周围环境的影响不大。 综上所述，项目运营期产生的废气通过采取相应治理措施后，对区域环境空气影响较小，影响程度在周边环境可接受范围内。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录E建设项目大气环境影响评价自查表，本项目大气环境影响评价自查表见表7-8。 表7-8 项目大气环境环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 评价范围 边长=50km ( 边长5~50km ( 边长=5km ( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a ( 500~2000t/a ( ≤500t/a ( 评价因子 基本污染物：PM10、SO2、NOX 其他污染物：非甲烷总烃、恶臭 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 国家标准 ( 地方标准 ( 附录 ( 其他标准 ( 现状 评价 环境功能区 一类区 ( 二类区 ( 一类区和二类区 ( 评价基准年 （2021）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 ( 主管部门发布的数据 ( 现状补充监测 ( 现状评价 达标区 ( 不达标区 ( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染 ( 拟替代的污染源 ( 其他在建、拟建项目污染源 ( 区域污染源 ( 大气环境影响预测与评价 预测模式 AERSCREEN ( ADMS ( AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT ( CALPUFF ( 网络模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥50km ( 边长5~50km ( 边长=5km ( 预测因子 PM10、SO2、NOX 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100% ( 正常排放年平均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% ( C本项目最大占标率>10% ( 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C本项目最大占标率>30% ( 非正产排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （1）h C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% ( K>-20% ( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：PM10、SO2、NOX 有组织排放废气监测( 无组织排放废气监测 ( 无监测 ( 环境质量监测 监测因子：（不开展监测） 监测点位数：（0）个 无监测 ( 评价 结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 ( 大气环境防护 距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（0.136）t/a NOx：（0.082）t/a 颗粒物：（0.023）t/a 非甲烷总烃：（/）t/a 注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、运营期地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为生产废水、员工生活污水。 （1）废水产生及排放情况 生产废水：根据工程分析，项目运营期生产废水主要为原料浸泡废水、原料淘洗废水、原料蒸煮废水、蒸酒冷凝废水、灌装瓶及瓶盖清洗废水、车间地坪设备冲洗废水、锅炉废水、软水制备废水、化验室废水。原料浸泡废水产生量为3.16m3/d、948m3/a，浸泡产生的废水进入项目自建的污水处理站处理；淘洗废水产生量为1.8m3/d、540m3/a，淘洗产生的废水进入项目自建的污水处理站处理；原料蒸煮锅底水产生量为1.38m3/d、414m3/a，原料蒸煮锅底水进入项目自建的污水处理站处理；蒸酒锅底水产生量为1.452m3/d、435.6m3/a，蒸酒锅底水进入项目自建的污水处理站处理，蒸酒冷凝系统冷却水产生量为3.68m3/d、1104m3/a，冷却水送至浸泡池用于原料（高粱、玉米、麦子）浸泡；灌装瓶及瓶盖清洗废水产生量为0.8m3/d、240m3/a，灌装瓶及瓶盖清洗废水进入项目自建的污水处理站处理；车间地坪设备冲洗废水产生量为1.2m3/d、360m3/a，车间地坪设备冲洗废水进入项目自建的污水处理站处理；锅炉废水（清净下水）产生量为0.06m3/d、18m3/a，锅炉废水（清净下水）进入项目自建的污水处理站处理；锅炉软水制备废水产生量为0.16m3/d、48m3/a，锅炉软水制备废水进入项目自建的污水处理站处理；化验室废水产生量为0.09m3/d、27m3/a，化验室废水进入项目自建的污水处理站处理。 生活污水；根据工程分析，项目生活污水产生量为0.56m3/d，项目设置1座1m3隔油池对食堂含油污水进行隔油处理，设置1座2m3化粪池对生活污水进行预处理，隔油池、化粪池有足够容积容纳项目产生的生活污水量，经收集后的生活污水进入项目自建的污水处理站处理。 （2）地表水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目地表水评价等级，详见表7-9。 表7-9 项目地表水评级等级判定表 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则要求 项目情况 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲） 项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 一级评级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级评价 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 -- 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从小到大排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放水文引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 项目评价等级 三级B 根据表7-8，项目地表水评价等级为三级B，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级B评价的主要内容为：①应满足其依托污水处理设施的环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。结合项目的实际情况，本次环评重点评价项目污水处理设施的环境可行性分析。 （3）污水处理设施的环境可行性分析 项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 ①隔油池、化粪池容积可行性分析 根据工程分析，项目生活污水产生量为0.56m3/d，项目设置1座1m3隔油池对食堂含油污水进行隔油处理，设置1座2m3化粪池对生活污水进行预处理，隔油池、化粪池有足够容积容纳项目产生的生活污水量，满足污水有效停留时间12~24h的要求。 ②污水处理站处理规模可行性分析 根据工程分析，项目运营期产生的废水为10.662m3/d、3198.6m3/a（详见前述的项目水量平衡分析），污水处理站接纳项目污水量为10.662m3/d、3198.6m3/a，因此，设计的废水处理站规模应大于10.662m3/d，则项目设计的废水处理站规模为15m3/d，满足项目最大废水量需求。 ③污水处理站处理工艺 结合项目实际生产情况及所处地理位置，项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，目前园区无污水处理厂，故项目需自建污水处理站，项目为白酒生产企业，项目污水处理站需要委托有资质的单位按照出水水质要求进行设计和施工，保证出水水质需达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值。针对白酒企业污水浓度高、色度高的特点，本环评建议项目使用UASB+接触氧化处理工艺方案作为项目的污水处理工艺，仅供设计时参考，具体的工艺应委托有资质单位设计决定。 污水处理站处理工艺为：调节池→UASB→沉淀池→接触氧化→沉淀池→回用。污水处理站工艺流程详见图 7-2。 图7-2 污水处理工艺流程图 根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），白酒酿造综合废水中主要污染物包括：PH、COD、BOD5、NH3-N、TN、TP，其污染物浓度为：pH 4.0～6.0、COD4300～6500 mg/L、BOD5 2500～4000 mg/L、NH3-N 30～45 mg/L、TN 80～150 mg/L、TP20～120mg/L、SS100～600 mg/L。项目综合废水产生量为10.662m3/d，环评取各污染物浓度平均值，即PH 4.0～6.0、COD5400 mg/L、BOD5 3250 mg/L、NH3-N 37.5 mg/L、TN 115 mg/L、TP70mg/L、SS350 mg/L。 1、厌氧处理工艺选择 项目污水处理厌氧拟采用UASB反应器。UASB即上流式厌氧污泥床反应器，它是一种高效厌氧反应器，广泛应用于食品加工、酿造、制糖、淀粉、味精、制革、皮毛加工、屠宰、羊毛加工、制药等高浓度有机污水的治理中。UASB主要特点是在反应器内产生了以甲烷菌为主的厌氧微生物形成了直径1～5mm的颗粒污泥，颗粒污泥的产生为提高反应器的负荷提供了可能性。工作时，污水经过均匀布水进入反应器底部，污泥在上升的水流和气泡作用下处于悬浮状态。其具有容积负荷高、去除效果明显、耐冲击能力强、污泥浓度高的优势。UASB较一般厌氧装置去除率高，可达70%～90%。目前较成熟的厌氧工艺综合比较结果见7-10。 表7-10 厌氧处理工艺比较表 指标 类别 普通硝化池 厌氧接触工艺 厌氧生物滤池 UASB反应器 有机物负荷 （kgCOD/ m3/d） <3.0 3.0～5.0 5.0～10.0 6.0～15.0 允许有机悬浮物含量（g/L） 大（可高达50） 大（可高达50） 小（小于0.2） 较小（一般小于4） 进水COD不低于（mg/L） 5000 3000 1000 1000 COD去除率 较低 较低 较高 较高 动力消耗 较大 较大 较小 较小 工程投资 较大 较大 较小 较小 占地面积 较大 较大 较小 较小 堵塞情况 无 无 有可能 无 低温效果 效率差 效率差 效率高 效率高 结合项目废水特点并综合考虑经济性等，项目厌氧工艺选择合理。 2、好氧处理工艺选择 项目废水处理好氧工艺选用接触氧化工艺。生物接触氧化法是生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 生物接触氧化法具有以下特点：体积负荷高、处理时间短、节约占地；微生物浓度高，生物活性高；污泥产生量低不需污泥回流，不存在污泥膨胀的问题；出水水质稳定；动力消耗低；生物易于培养，挂膜方便，可间歇运行等。结合项目废水特点并考虑经济性等，评价认为工程好氧处理工艺选择合理。 3、处理效果分析 各处理单元的处理效果见表7-11。 表7-11 各处理单元的处理效果 单位：mg/L 项目 CDD BOD5 SS 氨氮 浓度 去除率 浓度 去除率 浓度 去除率 浓度 去除率 系统进水 5400 - 3250 - 350 - 37.5 - UASB 进水 5400 85% 3250 90% 350 38% 37.5 15% 出水 810 325 217 31.9 接触氧化 进水 810 90% 325 90% 217 15% 31.9 65% 出水 81 32.5 184.5 11.2 沉淀池 进水 81 14% 32.5 39% 184.5 75% 11.2 29% 出水 70 20 47 8 系统出水 70 99% 20 99% 47 87% 8 79% 出口水质要求 100 20 50 20 达标情况 达标 达标 达标 达标 环评建议采用上述工艺处理，可保证出水水质达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值要求，污水处理站具体由相关资质单位设计制造。 （4）项目废水不外排的可行性分析 根据调查，项目区设置有大面积的绿化用地（13000m2），须大量水浇灌，本着清洁生产中的“节约用水，一水多用”原则，本项目废水经污水处理站处理后的生活污水用于回用于厂区绿化灌溉，项目废水经污水处理站处理后水质能达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值要求，可以用于厂区绿化灌溉。 项目于污水处理站末端设置有1座回用水池，容积为150m3，可以存放项目约10天的废水量，在连续10天降雨的情况下，项目可保证废水不外排，经查阅元谋县近20年的气象资料，元谋县连续降雨天气未超过7天，因此，项目实现废水不外排是可行的。此外项目事故池容积为30m3，能够存放约2天的事故废水量，本环评要求项目建设单位一旦发现污水处理站有故障，须立即进行抢修，一般情况下进行紧急抢修后，约2天能够将污水处理站抢修完毕，可保证项目事故废水不外排。 综上所述，项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排，项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，确保废水不外排，则项目建设对所在区域地表水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中附录H建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-12。 表7-12 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(； 水又要素影响型 口 水环境保护 目标 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 口；涉水的风景名胜区 口； 其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素紊影响型 直接排放口； 间接排放口；其他( 水温口；径流口；水域面积口 影响因子 持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物(；pH 值 口；热污染 口；富营养化 口；其他 口 水温 口；水位（水深） 口；流速 口；流速 口；其他 口 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 口；二级 口；三级A 口；三级B( 一级 口；二级 口； 三级 口 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 口；在建 口；拟建(；其他 口 拟替代的污染源 口 排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口 数据 口；其他口 受影响水体水环锐质量 调查时期 数据来源 丰水期 口；平水期 口；枯水期(；冰封期 口 春季(；夏季 口； 秋季 口；冬季 口 生态环境保护主管部门 口； 补充监测 口； 其他 口 区域水资源开发利用状况 未开发 口；开发量40%以下(；开发量40%以上 口 水文情势调查 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 （） 监测测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流长度（0）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（0）km² 评价标准 河流、湖库河口 I类 口； II类 口； Ⅲ类 口；IV类 (；V类 口 近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况 口： 达标 (；不达标 口； 水环境控制单元或断面水质达标状况 口； 达标 (；不达标 口 水环搅保护目标质量状况 口： 达标 (；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标(；不达口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环搅质量回顾评价 口 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口 达标区 口 不达标 口 备注 项目所在区域涉及的地表水为南面100m处的沙箐，沙箐在项目区西北面3000m处汇入蜻蛉河，蜻蛉河在黑泥坡汇入为龙川江，项目所在区域沙箐流域沿途有企业及零星村庄分布，受企业及零星村庄影响，水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。 影响预测 预测范围 河流长度（0）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（0）km² 预测因子 无 预测时期 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 设计水文条件 口 预测情景 建设期 口； 生产运行期 口； 服务期满后 口 正常工况 口； 非正常工况 口； 污染控制和减缓措施方案 口 区（流）域环境质量改善目标要求情景 口 预测方法 数值解 口；解析解 口；其他 口 导则推荐模式 口； 其他 口 环境影响评价 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 口； 替代削减源 口 水环境影响 评价 排放放口混合区外满足水环境管理要求口 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质值达标 口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求 口 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口 对于新建设或调整入河（湖库 、近岸海域）始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口 污染源排放 量核算 污染物名称 排放量/(t/a ) 排放浓度/(mg/L) （ ） （ ） （ ） 替代源排放 情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a ) 排放浓度/(mg/L) （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量，一般水期( ) m³/s；鱼类繁殖期（ ）一般水期( ) m³/s；其他（ ） m³/s 生态水位，一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m； 备注 项目区生产废水、生活污水经收集后进入项目区自建的污水处理系统处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。本环评不进行水污染物预测影响分析。 防治措施 环保措施 污水处理设施(； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口 监测计划 环境质量 污染源 监测方案 手动口；自动口；无监测口 手动( ； 自动 口；无监测 ( 监测点位 无 （污水处理站进出口） 监测因子 无 （ pH 值、悬浮物、化学需氧量、五 日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、 色度） 污染物排放 消单 口 评价结论 可以接受 (，不可以接受 口 注："口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容 3、运营期声环境影响分析 （1）运营期声环境影响分析 车辆噪声：进出厂区的原料及产品的运输车辆产生的车辆噪声具有间断性，声压级约为70～80dB（A），其噪声通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，噪声值将会降低，对周边环境产生的影响不大。 社会噪声：场内工作人员日常生活产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间，通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，对周边环境产生的影响不大。 设备噪声：项目运营期锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等运行产生的噪声，声压级在80～85dB（A）之间，针对项目运营期设备噪声可能对周围环境的影响采用简化模式作预测分析，分析厂界是否达标。 项目设备在运行时间段内其噪声的产生具有连续性，采用低噪声设备、增设减振垫及厂房隔声后噪声值降低约10-15dB（A）。项目主设备噪声污染源详见表7-13。 表7-13 项目产噪设备一览表 序号 设备名称 设备数量 声压值 dB （A） 治理措施 声压值 dB （A） 1 锅炉 1 85 基础减震，车间隔声 70 2 凉床鼓风机 1 85 基础减震，车间隔声 70 3 清洗机 1 80 基础减震，车间隔声 65 4 灌装机 1 80 基础减震，车间隔声 65 ①声源几何发散衰减公式 式中：Lr——点声源在预测点产生的声级； Lr0——参考位置r。处的声级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，按“导则”要求，本次预测仅考虑距离衰减）。 ②声压级叠加公式 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB； Li——某一个声压级，dB。 项目噪声源源强及距离厂界距离详见下表7-14。 表7-14 噪声源强及与四周厂界距离一览表 噪声源 噪声源强dB(A) 与四周厂界及关系点的距离（m） 产噪地点 产噪设备 东 西 南 北 锅炉房 锅炉（1台） 70 180 189 110 15 酿酒车间 凉床鼓风机 （2台叠加） 73 185 182 105 20 清洗车间 清洗机（1台） 65 210 185 55 70 灌装车间 灌装机（1台） 65 212 175 48 72 表7-15 噪声源对厂界的贡献值 方位 各噪声源对厂界的贡献值dB(A) 贡献值叠加dB(A) 锅炉 凉床鼓风机 清洗机 灌装机 厂界东 24.89 27.66 18.56 18.47 30.27 厂界西 24.27 27.80 19.66 20.14 30.40 厂界南 29.17 32.58 30.19 31.38 37.06 厂界北 46.48 46.98 28.10 27.85 49.81 由表7-15可知，项目运营期设备噪声对厂界东、西、南、北贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准昼间及夜间标准限值要求，项目运营期产生的设备噪声会对周边环境影响不大。 （2）噪声防治措施 根据现场调查，项目区周边主要为工业园区其它企业，为了进一步降低运营期噪声对周边环境的影响，环评提出如下措施：①运输车辆应限速、严禁鸣喇叭；②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对设备进行基础减震；③对设备进行定期保养，严守操作规范，使设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常运行噪声；④加强厂区植被、绿化，可以有效降低噪声的传播，同时也能起到美化厂区的作用。 4、运营期固废环境影响分析 根据工程分析，项目运营期产生固体废物有酒糟、锅炉灰渣（草木灰）、废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥、污水处理站污泥等。 （1）酒糟 根据工程分析，项目运营期酒糟产生量420t/a，酒糟若不能及时处理，就会腐败变质，并对周围环境造成污染，酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放，对周围环境影响较小。 （2）锅炉灰渣（草木灰） 根据工程分析，项目运营期锅炉灰渣（草木灰）产生量为2.4t/a，临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料，对周围环境影响较小。 （3）废包装材料 根据工程分析，项目运营期废包装材料产生量约为3t/a，产生的废包装材料分类收集后统一外售给废品回收收购商，对周围环境影响较小。 （4）生活垃圾 根据工程分析，项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为7kg/d、2.1t/a，生活垃圾经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置，对周围环境影响较小。 （5）化粪池污泥 根据工程分析，项目运营期化粪池干污泥量为0.045t/a（干基），化粪池的污泥定期清掏用于厂区绿化用地作肥料，对周围环境影响较小。 （6）污水处理站污泥 根据工程分析，项目运营期污水处理站污泥产生量为9.596t/a，污水处理站污泥经消毒处理后定期清掏用于厂区绿化用地作肥料，对周围环境影响较小。 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物处置率100%。因此，只要建设方加强管理，合理、及时处置，可有效避免产生二次污染。则运营期固体废物对环境影响不大。 5、对生态环境的影响分析 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，经环评现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，项目所在区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布，项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。本项目运营期充分考虑了厂区内的绿化，来恢复和补偿项目所在地的生态环境，厂区空闲地块种植花草树木，项目绿化实施后，生态环境得到一定的恢复和补偿，对生态环境影响一般。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）第4.1条规定“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。经查阅（HJ 610-2016）附录A，项目属于“白酒制造”，鉴定为项目地下水环境影响评价类别为地下水IV类，本项目不开展地下水环境影响评价。 7、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中对土壤环境影响评价工作等级划分及附录A项目类型划分，分为一级、二级、三级及不设等级，项目占地规模属于小型，处于工业园区属于土壤环境不敏感区域，本项目属于不设评价等级的项目，按照导则规定可不开展土壤环境影响评价工作。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 本项目为白酒生产企业，经过对项目使用的原辅料、中间产品、产品、“三废”所涉及的物质进行调查，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A和本项目的工程分析对其中的环境风险物质进行风险识别后：乙醇（酒）为环境风险物质。项目涉及的环境风险物质理化性见表7-16。 表7-16 乙醇理化学性质表 物质名称 乙醇 危险品运输号 UN 1170 3/PG 2 别称 无水酒精，酒精，无水乙醇 化学式 C2H6O 物化特性 沸点(℃) 78.3 分子量 46.07 密度（20℃） 0.789 熔点（℃） -114.1 粘 度（20℃） 1.074 mPa 水溶性 与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等 CAS登录号 64-17-5 外观 无色液体 危险数据 闪点（℃） 13℃ 安全性描述 极易燃，储备运输远离火源、热源等。 引燃温度(℃) 363 爆炸下限(V%) 3.3 爆炸上限(V%) 19.0 灭火方法 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 危险特性 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 毒性 LD 50:7060mg/kg(兔经口); LC 50:20000ppm 10小时(大鼠吸入) 健康危害 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克​、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 乙醇具有成瘾性及致癌性，但乙醇并不是直接导致癌症的物质，而是致癌物质普遍溶于乙醇。在中国传统医药观点上，乙醇有促进人体吸收药物的功能，并能促进血液循环，治疗虚冷症状。药酒便是依照此原理制备出来的。 急救措施 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。 防护措施 工程控制:生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护:一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩带防毒口罩。 眼睛防护:一般不需特殊防护。 防护服:穿工作服。 手防护:一般不需特殊防护。 其它:工作现场严禁吸烟。 泄漏应急处理 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源，仓内温度不宜超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道，罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具.灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。 （2）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C。1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-17 危险物质辨识指标 危险物质 类别 CAS号 最大贮存量（吨） 临界量（吨） Q值 乙醇（酒） 易燃液态物质 64-17-5 300 500 0.6 注：最大贮存量为建设单位提供数据。 项目Q=0.6，Q值范围Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》，风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析。 项目周围主要环境敏感目标见表7-18。 表7-18 项目周围主要环境敏感目标概况 类别 敏感目标 相对方位 直线距离 属性 人口数（人） 环境空气 无 / / / / 厂址周围500m范围内人口数小计 0人 厂址周围5km范围内人口数小计 大于1万人，小于5万人 大气环境敏感程度E值 E2 地表水 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24h内流经范围 1 卡泥箐 IV类 其他 地表水环境敏感程度E值 E2 注：本表按《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》表J.3要求填写 （3）环境风险识别 根据环境风险调查，项目环境风险物质主要为乙醇（酒）。环境风险主要为存储乙醇（酒）过程中发生火灾和事故性泄漏，其次为环境保护设施发生故障导致的环境风险（包括废气非正常排放、废水事故排放）。 （4）环境风险分析 项目环境风险物质主要为乙醇（酒），环境风险主要为存储乙醇（酒）过程中发生火灾和事故性泄漏，在乙醇（酒）贮存的过程中，若发生跑、冒、漏等情况，均可能导致环境风险发生，但由于本项目储存的白酒未构成重大危险源，且储存区设置较为规范，发生风险事故的概率也很小。当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。当项目自建污水处理站发生故障时，废水未经处理后直接排放对区域地表水会产生影响，项目应加强污水处理站运行管理，杜绝废水事故排放。 （5）环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，建设单位必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 一、火灾事故风险防范措施 ①进入白酒生产、贮存现场的一切人员，严禁带火种、抽烟、使用手机。 ②所使用的工具、器具须无静电、无火源和无热源。压力计、温度计、液位计、安全阀、防雷击、防静电等安全装置、保险装置，必须齐全、完好、可靠，均在有效期内使用。 ③定期进行空气中乙醇浓度检测。储罐、阀门、管道等需要检修或清理时，必须先用氮气进行置换、吹扫，确保气体浓度符合安全要求后，方可进行作业。用于进行置换、吹扫的氮气，其质量必须符合安全要求。储罐、阀门、管道等压力容器内部有压力时，不得进行修理和紧固工作，必须按规定泄压后才能作业。 ④若需要对设备、设施进行动火作业，必须办理动火证后方可进行。动火人要做到“三不动火”，即没有动火证不动火，防火措施不落实不动火，监火人不在现场不动火。 ⑤生产现场必须配备手推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器，并放置于安全合理的位置，随时保持正常适用状态。 ⑥随时保持现场干净、整洁。 ⑦贮存间与其它构筑物间按照消防要求留出足够的安全距离。 二、废气事故防范措施 ①废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。 ②管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 三、水污染事故防范措施 ①制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。 ②加强对污水处理站及污水管网进行巡查，防止池体、管道破损导致的废水事故排放。 ③做好厂区雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。 （6）环境风险分析结论 项目环境风险物质为乙醇（酒），环境风险潜势为Ⅰ，通过加强管理，落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。项目环境风险简单分析内容表见表7-19。 表7-19 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目 建设地点 云南省 楚雄州 元谋县 黄瓜园镇 小雷宰工业园区 地理坐标 经度 101°50'26'' 纬度 25°51'25'' 主要危险物 质及分布 主要危险物质：乙醇（酒）； 分布：储酒区； 环境影响途径 及危害后果 ①乙醇（酒）存储过程中引发火灾、爆炸，对区域周边环境会产生影响。 ②废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，对区域大气环境会产生影响。 ③项目自建污水处理站发生故障时，废水未经处理后直接排放，对区域地表水会产生影响。 风险防范 措施要求 一、火灾事故风险防范措施 ①进入白酒生产、贮存现场的一切人员，严禁带火种、抽烟、使用手机。 ②所使用的工具、器具须无静电、无火源和无热源。压力计、温度计、液位计、安全阀、防雷击、防静电等安全装置、保险装置，必须齐全、完好、可靠，均在有效期内使用。 ③定期进行空气中乙醇浓度检测。储罐、阀门、管道等需要检修或清理时，必须先用氮气进行置换、吹扫，确保气体浓度符合安全要求后，方可进行作业。用于进行置换、吹扫的氮气，其质量必须符合安全要求。储罐、阀门、管道等压力容器内部有压力时，不得进行修理和紧固工作，必须按规定泄压后才能作业。 ④若需要对设备、设施进行动火作业，必须办理动火证后方可进行。动火人要做到“三不动火”，即没有动火证不动火，防火措施不落实不动火，监火人不在现场不动火。 ⑤生产现场必须配备手推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器，并放置于安全合理的位置，随时保持正常适用状态。 ⑥随时保持现场干净、整洁。 ⑦贮存间与其它构筑物间按照消防要求留出足够的安全距离。 二、废气事故防范措施 ①废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。 ②管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 三、水污染事故防范措施 ①制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。 ②加强对污水处理站及污水管网进行巡查，防止池体、管道破损导致的废水事故排放。 ③做好厂区雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险物质为乙醇（酒），环境风险潜势为Ⅰ，环境风险主要为存储乙醇（酒）过程中发生火灾和事故性泄漏，其次为环境保护设施发生故障导致的环境风险（包括废气非正常排放、废水事故排放），通过加强管理，落实相应的防控措施和应急措施，项目的风险处于可接受的水平。 9、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”和“限制类”项目，属于允许类项目，酒厂建设投运时间久远，目前元谋鸿腾酒业有限公司持有食品生产许可证（许可证编码：SC11553232848335），有效期至2023年06月28日，项目的生产符合云南省食品药品监督管理局的要求，符合国家产业政策的相关规定。 10、规划符合性分析 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，项目建设不在元谋县黄瓜园镇集镇规划范围内，与元谋县黄瓜园镇集镇规划不相冲突。项目所在区域不属于水源保护区规划范围内，不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内无水源保护区等环境敏感点，项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大，不属于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 11、选址合理性分析 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，工业园区道路从项目区南面北侧经过，交通较为方便，水、电、通信等条件较好，通过采取相关废气处理措施、废水处理后回用以及固废合理处理处置的条件下，运营期各类污染物对周围环境的影响不大，本项目选址基本合理。 12、项目平面布置合理性分析 项目总体布置时，因地制宜，充分利用地形地势，平面布置从北往南依次设置有办公生活区、酿酒车间、原料仓库、半成品库、窖酒库、包装材料库、灌装及包装车间、洗瓶车间、厂区大门。项目根据产品方案及工艺流程的特点，功能分区明确，项目平面布置较合理。 13、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性分析 根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号），项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性见表7-20。 表7-20 项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性对比表 云发改基础〔2019〕924号要求 项目情况 是否符合 各类功能区 ①禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 ②禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 ③禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 ④禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 ⑤禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。 ⑥禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。 ①项目建设符合《云南省主体功能区规划》（云政发[1014]1号）相关要求。 ②项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 ③项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，不在生态红线范围内。 ④项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，不涉及永久基本农田。 ⑤项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，不涉及城市周边永久基本农田。 ⑥项目建设所在地不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 符合 各类保护区 ①禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。 ②禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 ③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 ④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 ①项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，不涉及自然保护区核心区、缓冲区。 ②项目建设地块不涉及风景名胜区。 ③项目建设地块不涉及饮用水水源地一级保护区和二级保护区范围。 ④项目不涉及水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园。 符合 工业布局 ①禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 ②禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 ③禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 ④禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ⑤禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 ⑥禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 ⑦禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 ①项目不涉及金沙江、长江一级支流（广南河、赤水河）。 ②项目为白酒制造，不属于非煤矿山开采项目。 ③项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，工艺废气采取有效的处理措施，减少污染物的排放，生产废水不外排，不属于高污染项目。 ④项目不属于石化、现代煤化工项目。 ⑤根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”和“限制类”项目，属于允许类项目，符合产业结构调整指导目录要求，符合现行国家产业政策。 ⑥项目为白酒制造，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。 ⑦项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。 符合 其他 ①省推动长江经济带发展领导小组办公室加强本实施细则实施的统筹协调。各行业主管部门依法履行对本实施细则实施的监管职责，并逐步完善本行业有关管理措施。 ②各州、市人民政府是落实本实施细则的责任主体，要结合自身实际，严格贯彻执行。对违反本实施细则相关规定的，将依法依规依纪严肃追究相关单位和人员的责任。 ③本实施细则适用于新增的固定资产投资项目，存量项目参照本实施细则逐步调整。 ④本实施细则涉及事项，法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定，并根据实际需要进行调整。 ⑤本实施细则为试行版，根据实施效果、法律法规修订、上级政策调整等情况，按照规定的程序适时修订。 ⑥本实施细则自发布之日起施行，由云南省推动长江经济带发展领导小组办公室负责解释。 项目已取得食品生产许可证，许可证编码为SC11553232848335。 符合 根据表7-20，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）要求。 14、“三线一单”符合性分析 项目采用《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（征求意见稿）》（环境保护部2017年8月）中的相关要求进行分析。项目用地区域不属于楚雄州生态红线划范围内。项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线不冲突，对大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量；本项目只要严格落实水污染物处理措施，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地水环境质量；项目对土壤的环境质量影响较小，不与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突；项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突；项目为白酒制造，项目的建设主要消耗的能源类型为水和电能，项目所在区域内已覆盖了电网，水资源丰富，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。目前元谋县尚未发布环境准入负面清单，采用“技术指南”中的环境准入负面清单环境准入要求进行分析，项目用地区域不受空间布局约束；项目用地区域不属于水环境重点管控区；项目用地区域不属于大气环境重点管控区；项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求；项目的建设与环境准入负面清单的要求不冲突。综上所述，项目的建设与“三线一单”的要求不冲突。 15、环境监理 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。 环境监理的内容是在施工期对所有实施环境保护项目的专业部门及项目承包人的环境保护工作进行监督、检查，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。 项目制定了环境监理计划如表7-21。 表7-21 环境监理计划 监理阶段 责任人 监督单位 监理内容 环评阶段 环评人员 楚雄州生态环境局元谋分局 审核、审批项目环境影响报告表 设计阶段 设计人员 设计审批机构 1、采纳环评报告表的环境保护对策措施； 2、预算环境保护投资。 施工阶段 建设单位聘请的环境监理人员 元谋鸿腾酒业有限公司 楚雄州生态环境局元谋分局 1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理； 2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染； 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件； 4、落实环境监测的实施，审核有关环境监测报表，根据地表水水质、大气、噪声等监测结果，对本项目施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响； 5、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 本评价通过评审后，建设项目必须按照本评价的要求补充相应的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。 12、环境管理 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为项目的管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。环境管理计划见表7-22。 表7-22 项目环境管理计划 环境问题 减缓措施 实施机构 施 工 期 大气污染 （1）严格管理，文明施工。 （2）开挖和回填过程中给作业面不定期的洒水抑尘，降低粉尘和扬尘的产生量。 建设单位 施工单位 水污染 （1）施工废水经废水收集池收集后用于厂区洒水抑尘。 （2）施工期生活污水经旱厕收集后用于厂区绿化用地作肥料。 固废污染 （1）剥离的表土及场地平整开挖土石方堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，待项目主体工程完工后用作绿化回填覆土；建构筑物区、道路区开挖土石方全部回填。 （2）建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （3）施工人员生活垃圾统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 噪声污染 （1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 （2）对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，不增加不正常运行的噪声。 （3）夜间禁止施工。 （4）提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 （5）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 生态保护 （1）制定施工方案、合理施工、缩短施工时间。 （2）明确施工影响范围，严禁占用开挖用地范围之外区域。 （3）施工时应边施工边防护绿化，避免造成水土流失。 运 营 期 水污染 （1）设置1座隔油池（1 m3），对食堂含油废水进行隔油处理。 （2）设置1座化粪池（2m3），对生活污水进行预处理。 （3）设置1座污水处理站（15m3/d），配套建设回用水池（150m3）、回用管道、水泵等设施，用来处理项目产生的全部污废水，经处理达标后回用于厂区绿化灌溉，不外排。 （4）设置1座废水事故池（不小于30m3），用于暂存当污水处理站发生故障时项目产生的废水。 （5）修建50m雨水管网，项目区雨水经排水沟收集后外排；修建65m污水管网，收集项目产生的全部废水，将废水送至项目设置的污水处理站。 运营单位 环保监 测单位 固废污染 （1）酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 （2）锅炉灰渣（草木灰）临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料。 （3）废包装材料分类收集后统一外售给废品回收收购商。 （4）生活垃圾经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 （5）化粪池污泥定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 （6）污水处理站污泥定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 噪声污染 （1）用低噪声设备，对设备定期养护，安装减震垫。 （2）加强厂区植被、绿化，可以有效降低噪声的传播。 大气污染 （1）设置一套多管旋风除尘+袋式除尘设施对锅炉废气处理后经排气筒排放。 （2）加强酿造车间及化验室通风。 （3）定期清运垃圾，避免垃圾产生恶臭。 （4）加大项目区绿化，对化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，化粪池、污水处理站周围种植绿色植物。 环境监测 （1）监测技术规范按国家环保局颁布的监测标准方法执行。 13、环境监测计划 环境监测是建设单位或管理单位搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 （1）运营期环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目建设完成后项目运营期自行监测计划如下。 （1）废气 ①有组织排放废气 监测点：锅炉废气排气筒（1个）。 监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 监测频率：每半年一次。 ②无组织排放废气 监测点：厂界上风向监测点1个、下风向3个监测点位。 监测项目：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。 监测频率：每半年一次。 （2）废水 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物、总氮、总磷、色度。 监测点：污水处理站进口和出口各设1个监测点位。 监测频率：每季度一次。 （3）噪声 噪声监测项目：LeqdB（A）。 监测点位：布设在厂区东、南、西、北场界1m处，共1个监测点位。 监测频率：每季度一次。 运营期环境监测计划一览表见表7-23。 表7-23 运营期环境监测计划一览表 监测项目 点位 监测参数 监测频率 废气 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点 NMHC、颗粒物、臭气浓度 每半年一次 锅炉废气排气筒（1个） 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度 每半年一次 废水 污水处理站进口、出口各设1个监测点位。 pH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物、总氮、总磷、色度 每半年一次 噪声 项目厂区东、南、西、北场界1m处 等效A声级 每季度一次 （2）竣工环境保护验收监测计划 项目竣工验收环境监测计划列于表7-24。 表7-24 竣工验收环境监测计划一览表 分类 采样点 监测项目 监测频率 运营期 噪声 厂界四周 噪声 运行期间，工况达到75%以上情况下，连续监测2天，昼夜各检测一次 废气 锅炉排气筒出口 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度 运行期间，工况达到75%以上情况下，连续监测2天，每天3组有效数据 厂界 NMHC、颗粒物、臭气浓度 运行期间，工况达到75%以上情况下，连续监测2天，每天4组有效数据 废水 污水处理站进口、出口 pH、COD、BOD5、NH3-N、悬浮物、总氮、总磷、色度 运行期间，工况达到75%以上情况下，连续监测2天，每天2组有效数据 14、竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-25。 表7-25 竣工环境保护验收一览表 项目 处理对象 验收要求 处理效果 运营期 大气 环境 锅炉废气 设置一套多管旋风除尘+袋式除尘设施及排气筒1根（20m） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的大气污染物排放标准限值 酿造车间异味、化验室废气 设置2套换气扇 加强酿造车间及化验室通风 水环境 食堂含油污水 设置1座隔油池（1m3） 对食堂含油污水进行隔油处理 生活污水 设置1座化粪池（2m3） 对生活污水进行预处理 雨水、污水 设置50m雨水管网；设置65m污水管网 项目区雨水经雨水管网收集后外排；污水管网收集项目产生的全部废水，将废水送至项目设置的污水处理站 项目区全部废水 设置1座污水处理站（15m3/d）及配套的回用水池（150m3）、回用管道、水泵等设施 用来处理项目产生的全部污废水，经处理达《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值后回用于厂区绿化灌溉，不外排 事故废水 设置1座废水事故池（不小于30m3） 用于暂存当污水处理站发生故障时项目产生的废水 噪声 设备噪声 采用低噪声设备、基础减振、合理布置 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准值 固废 生活垃圾 泔水桶2个，垃圾桶5个，生活垃圾收集点1个 固体废物有效收集处置，处置率100% 酒糟 设置1间酒糟暂存间，及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放 锅炉房灰渣（草木灰） 集中收集后用于厂区绿化用地作肥料 废包装材料 集中收集后出售给废品回收收购商 化粪池污泥 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料 污水处理站污泥 经消毒处理后定期清掏用于厂区绿化用地作肥料 生态 / 绿化面积约为13000m2 通过植物吸附、降噪、净化作用降低项目生产废气和噪声对周边环境的影响，同时提高项目区环境景观 15、总量控制与排污许可建议 为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号）和《环境保护部关于印发〈"十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》(环环评[2016]95号)，推进环境质量改善，为做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接，故列下表7-26（本项目总量控制指标及总排污许可建议指标）。 表7-26 项目总量控制与排污许可建议表 项目 污染因子 排污口数量及位置 允许排放浓度 排放方式 建议排放总量 监测计划 废气 颗粒物、SO2、NOx 锅炉废气排放口1个 颗粒物：50mg/m3；SO2：300mg/m3；NOx：300mg/m3； 多管旋风除尘+袋式除尘设施后由20m高排气筒排放 废气量：49.92万Nm³/a；颗粒物：0.023t/a；SO2：0.136t/a；NOX：0.082t/a。 采样点：锅炉废气排放口； 监测项目:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 监测频率：按照国家相关要求

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | ①严格管理，文明施工；②开挖和回填过程中给作业面不定期的洒水抑尘，降低粉尘和扬尘的产生量。 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 机械废气 | 在大气中扩散稀释 | 对环境产生的影响不大 |
|  | 运 营 期 | 酿酒车间、酒糟暂存间 | 异味 | 加强酿造车间通风，安装换气扇 | 大气中经稀释扩散后，对周围环境的影响不大 |
|  |  | 化验室 | 化验室废气 | 加强化验室通风，安装换气扇 | 大气中经稀释扩散后，对周围环境的影响不大 |
|  |  | 化粪池、污水处理站 | 恶臭气体 | 对化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，化粪池、污水处理站周围种植绿色植物 | 大气中经稀释扩散后，对周围环境的影响不大 |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 设置一套多管旋风除尘+袋式除尘设施及20m高排气筒 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的大气污染物排放标准限值，对环境影响不大 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 废水收集池收集后用于厂区洒水抑尘 | 对环境产生 的影响不大 |
|  |  | 施工人员在场活动 | 生活污水 | 旱厕收集后用于厂区绿化用地作肥料 | 对环境产生 的影响不大 |
|  | 运 营 期 | 原料浸泡 | 原料浸泡废水 | 浸泡产生的废水进入项目自建的污水处理站处理 | 达到《城市污水再生利用，绿地灌溉水质》（GB/25499-2010）表1中标准限值后回用于厂区绿化灌溉，不外排 |
|  |  | 淘洗原料 | 淘洗原料废水 | 淘洗产生的废水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 蒸煮原料 | 蒸煮原料废水 | 原料蒸煮锅底水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 蒸酒 | 蒸酒废水 | 蒸酒锅底水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 冷凝 | 冷却水 | 蒸酒冷凝系统冷却水送至浸泡池用于原料（高粱、玉米、麦子）浸泡 |  |
|  |  | 灌装瓶及瓶盖清洗车间 | 灌装瓶及瓶盖清洗废水 | 灌装瓶及瓶盖清洗废水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 车间地坪设备冲洗 | 车间地坪设备冲洗废水 | 车间地坪设备冲洗废水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 软水制备 | 软水制备废水 | 锅炉软水制备废水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废水 | 锅炉废水（清净下水）进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 化验室 | 化验室 | 化验室废水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
|  |  | 职工日常生活 | 生活污水 | 经隔油池、化粪池收集后的生活污水进入项目自建的污水处理站处理 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械噪声 | 通过几何扩散衰减达标排放 | 达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 施工作业噪声 |  |  |
|  |  | 施工车辆噪声 |  |  |
|  | 运 营 期 | 车辆噪声 | 几何发散衰减和空气吸收衰减 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
|  |  | 社会噪声 |  |  |
|  |  | 设备噪声（锅炉、凉床鼓风机、清洗机、灌装机等） | ①选用低噪声设备；②设备进行定期保养；③给大噪声设备添加减振垫。 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 场地开挖平整等 | 土石方 | 剥离的表土及场地平整开挖土石方堆存在项目绿化区，用编织袋装土围挡、密目网遮盖，降低水土流失量，待项目主体工程完工后用作绿化回填覆土；建构筑物区、道路区开挖土石方全部回填。 | 对环境产生 的影响不大 |
|  |  | 建筑物建设、装修过程 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 |  |
|  |  | 施工人员日常生活 | 生活垃圾 | 经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 |  |
|  | 运 营 期 | 酿酒车间 | 酒糟 | 设置酒糟暂存间，酒糟及时清理外售给养殖场（个体户杨体会，已签订协议）作饲料，不在厂区堆放。 |  |
|  |  | 锅炉房 | 锅炉灰渣（草木灰） | 临时堆存在生物质燃料堆放区并用防尘布遮盖，及时用于厂区绿化用地作肥料。 |  |
|  |  | 原料车间、包装材料车间 | 废包装材料 | 分类收集后统一外售给废品回收收购商。 |  |
|  |  | 员工日常生活及工作 | 生活垃圾 | 经统一收集后运往小雷宰工业园区垃圾处置点处置。 |  |
|  |  | 厕所 | 化粪池 污泥 | 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 定期清掏用于厂区绿化用地作肥料。 |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期生态保护措施及预期效果 ①为了将施工过程中对环境的生态影响降到最低，在施工过程中要注意文明施工，做到合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等有效覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失；②场地经常喷洒水；③施工过程产生的废水经过处理后回用，避免废水的任意排放；④施工过程产生的土石方、建筑垃圾以及工人日常生活中产生的固体废弃物需妥善处理，不能任意堆放，更不能自行焚烧。 2、营运期生态保护措施及预期效果 项目营运期绿化面积13000m2，可产生以下预期效果：①降低大气中有害气体的浓度；②减尘效应；③绿化降噪。因而本项目必须搞好绿化工作，通过加强项目区绿化可美化环境，降低占地所造成的生态影响，对周边生态环境的影响不大。 |

# 表9 结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”和“限制类”项目，属于允许类项目，酒厂建设投运时间久远，目前元谋鸿腾酒业有限公司持有食品生产许可证（许可证编码：SC11553232848335），有效期至2023年06月28日，项目的生产符合云南省食品药品监督管理局的要求，符合国家产业政策的相关规定。 2、规划符合性 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，项目建设不在元谋县黄瓜园镇集镇规划范围内，与元谋县黄瓜园镇集镇规划不相冲突。项目所在区域不属于水源保护区规划范围内，不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内无水源保护区等环境敏感点，项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大，不属于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 3、选址合理性 项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，工业园区道路从项目区南面北侧经过，交通较为方便，水、电、通信等条件较好，通过采取相关废气处理措施、废水处理后回用以及固废合理处理处置的条件下，运营期各类污染物对周围环境的影响不大，本项目选址基本合理。 4、平面布局合理性 项目总体布置时，因地制宜，充分利用地形地势，平面布置从北往南依次设置有办公生活区、酿酒车间、原料仓库、半成品库、窖酒库、包装材料库、灌装及包装车间、洗瓶车间、厂区大门。项目根据产品方案及工艺流程的特点，功能分区明确，项目平面布置较合理。 5、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性 根据与云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）对比分析，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）要求。 6、“三线一单”符合性 项目采用《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（征求意见稿）》（环境保护部2017年8月）中的相关要求进行分析。项目用地区域不属于楚雄州生态红线划范围内。项目严格落实大气污染防治措施，项目建设与大气环境质量底线不冲突，对大气环境质量底线要求不冲突，不会降低当地的大气环境质量；本项目只要严格落实水污染物处理措施，项目建设与水环境质量底线要求不冲突，不会降低当地水环境质量；项目对土壤的环境质量影响较小，不与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突；项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突；项目为白酒制造，项目的建设主要消耗的能源类型为水和电能，项目所在区域内已覆盖了电网，水资源丰富，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。目前元谋县尚未发布环境准入负面清单，采用“技术指南”中的环境准入负面清单环境准入要求进行分析，项目用地区域不受空间布局约束；项目用地区域不属于水环境重点管控区；项目用地区域不属于大气环境重点管控区；项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求；项目的建设与环境准入负面清单的要求不冲突。综上所述，项目的建设与“三线一单”的要求不冲突。 7、环境质量评价结论 项目所在地周边主要为工业园区其它企业，区域大气环境会受周边企业影响，项目所在区域环境空气质量一般。项目所在区域沙箐流域沿途有企业及零星村庄分布，受企业及零星村庄影响，项目所在区域地表水环境质量一般。项目所在地周边主要为工业园区其它企业，区域声环境会受周边企业的影响，项目区周边声环境质量一般。项目位于元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，为工业用地，根据现场踏勘，用地区域内主要为杂草，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，调查范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，生态环境质量一般。 8、环境影响结论 项目施工期会对周围环境产生一定的不利影响，但在采取有效的控制措施后，施工废气、废水、噪声、固体废物等均可控制在环境可接受程度，并会随施工活动的结束而消除。 项目运营期会对周围环境排放废气、废水、噪声和固体废物等，对环境产生一定的不利影响。项目在确定建设和运营方案时，充分考虑了上述影响，对主要污染物排放源采取相应防治措施，本报告表也作了相应的补充和要求，从而使项目运营期对环境的影响得以消除或缓解，不会对环境造成明显影响。 综上所述，元谋鸿腾酒业有限公司年产300吨优质白酒建设项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境的角度评价项目是可行的。 二、要求 1、加强安全管理严格岗位责任，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 2、认真贯彻执行国家和云南省的各项环保法规和要求，根据项目的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，负责监督环境管理制度的执行。 三、建议 1、环评审批后及时进行项目的排污许可申领及自主验收，完善相关的后续环保手续。 2、建议项目贯彻“一水多用、节约用水、循环利用”的原则，在节水的同时最大限度减少废水排放量，尽量做到回用。 3、加强宣传教育工作，同时也应加强施工人员、工作人员的环境知识教育和宣传，使其在施工及运营过程中自觉保护和爱护环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：项目委托书 附件2：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目总平面布置图 附图2：项目交通地理位置图 附图3：项目区水系图 附图4：项目周边环境关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

场地开挖

平整

投入使用

N、G、S

N、G、S、W

N、S

图5-1   施工期工艺流程及产污节点图

注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

设备安装、排水沟、绿化设置

酿酒车间、配套辅助设施建设

W、N、G、S

原料仓库

原料浸泡

蒸煮原料

摊凉

投曲

糖化

发酵

蒸馏、冷凝

入库、提纯

井水

淘洗

锅炉

蒸汽

蒸汽

图5-3  项目运营期带污染物产生节点的工艺流程图

检验

生物质

W、G、S

W

N、G、W、S

N

W、G

注：图中N表噪声；W表废水；G表废气；S表固体废弃物；E表振动

窖酒库窖存

散酒外卖

灌装机灌装

合格空瓶及瓶盖

清洗、消毒

压盖封口、贴标签

装箱入库、外卖

S

N、S

N

风机

冷却水

井水

W

软水制备

锅炉

车间地坪设备冲洗水

生活用水

污水处理站

井水

图5-4   水量平衡图   单位：m3/d

原料淘洗

蒸煮原料

化验室

绿化

隔油池

化粪池

0.32

3.16

0.3

3.06

1

1.5

0.7

0.1

2.338雨天0

1.2

0.09

0.56

15.778

雨天13.44

1.5

0.16

0.06

0.56

0.14

3.22

0.01

蒸酒

原料浸泡

2

1.5

3

冷凝系统

冷却水

3.68

0.8

0.8

1.8

1.38

0.92

1.452

进入基酒

0.968

灌装瓶及瓶盖清洗水

0.8

0.56

处理达标后回用于厂区绿化灌溉

0.2

4.6

0.92

10.662

0.04

10.662雨天0

原料浸泡废水、原料淘洗废水、原料蒸煮废水、蒸酒冷凝废水、灌装瓶及瓶盖清洗废水、车间地坪设备冲洗废水、锅炉废水、软水制备废水、化验室废水

生活污水

隔油池

化粪池

接触氧化

沉淀池

UASB反应器

调节池

沉淀池

定期清掏

污泥

回用于厂区绿化灌溉，不外排