建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：元谋泰华经贸有限公司钠长石固体废料循环利用建设项目

建设单位（盖章）：元谋泰华经贸有限公司

编   制   日  期：2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

## 一  建设项目基本情况

| 项目名称 | 元谋泰华经贸有限公司钠长石固体废料循环利用建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-532328-04-05-371396 |
| 建设单位 | 元谋泰华经贸有限公司 |
| 建设单位联系人 | 靳红喜 | 联系方式 | 13638740399 |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村委会 |
| 地里坐标 | 东经 | 101°47′39.264″E | 北纬 | 25°46′10.673″N |
| 国民经济行业类别 | 4220 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设项目行业类别 | 三十九 废弃资源综合利用业 085金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新申报项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 元谋县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2110-532328-04-05-371396 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 是否开工建设 | □是 (否 | 用地面积m2 | 14000 |
| 专项评价设置情况 | 评价专项：无 |
|  | 设置理由 |
|  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置与否 大气 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放的废气为粉尘，不属于有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 生产废水：项目产生的洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）沉淀处理后，排入2#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）沉淀后，排入3#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）用于下一次洗砂用水。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项 本项目运输车辆使用柴油，机器维修、设备运行中会产生废机油。柴油、废机油危险性类别为：易燃液体，类别3。 本项目废机油最大储量为0.5t，柴油最大储量为10t未超过临界量2500t 否 生态 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不从河道直接取水 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋 否 地下水 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 |
|  | 根据2021年8月11日楚雄州人民政府发布的《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求，对本项目进行分析。 1）生态保护红线符合性分析 本项目在云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村委会新建1条生产线。根据2021年10月28日楚雄州生态环境局元谋分局出具“元谋泰华经贸有限公司钠长石固体废料循环利用建设项目与元谋生态保护红线的叠图”（详见附图），不涉及云南省人民政府《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）中生态红线区域。 2）环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》到2025年，楚雄州生态环境质量持续改善。生态空间得到优化和有效保护，生态安全屏障更加牢固。 环境空气质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，本项目选址区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 根据建设单位委托云南天倪检测有限公司对项目厂址所在区域主导风向下风向的TSP监测结果，监测期间的TSP监测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，本项目厂址周围的大气环境质量良好。 本项目只要严格落实大气污染防治措施，运营期废气做到达标排放，建设完成后与大气环境质量底线不冲突，不改变区域大气环境质量功能，不会降低当地的大气环境质量。 （2）地表水环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除V类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 本项目所在地涉及的地表水体主要为厂址西侧的平田河，平田河自西向东流入厂址东侧直线距离2000m的石者河，石者河自西向东汇入汇入龙川江，属于长江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）所述，石者河属于长江流域中二级水功能区中龙川江元谋工业、农业用水区，由元谋正兴坝至小黄瓜园水文站，全长26.0km。区内有铁矿、制糖、造纸、印刷、水泥等工业用水和沿江农灌用水，按照Ⅲ类水体进行保护。 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 生产废水：项目产生的洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）沉淀后，排入2#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）沉淀后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个900m3）用于下一次洗砂用水。 本项目废水得到资源化利用，处理后回用，对周边的地表水环境质量影响较小，不会导致水环境质量下降。因此符合地表水环境质量底线的要求。 （3）声环境质量底线 本项目所在区域为2类声环境功能区。项目建成后噪声产生量较小，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，符合声环境质量底线要求的。 （4）土壤环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善。受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目为固体废料循环利用项目，不涉及农业生产及农业用地。项目不属于重点污染物的建设项目，在运营过程中，加强监管工作，加大废水及固废的管理，可防止土壤污染。 本项目建设运营后不会改变项目所在区域的土壤环境功能，因此本项目建设符合土壤环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 本项目为固体废料循环利用项目，运营过程中消耗少量的水资源和电能。生活饮用水为桶装纯净水；洗菜、洗澡、洗手等其他生活用水、生产用水由厂内井水供应。能源由当地电网供电。 项目水资源和电能消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单。本项目根据云南省发展和改革委员会的文件，云发改基础[2019]924号《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》中：三、工业布局：（十一）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内新建、扩建化工园和化工项目。新建化工园区充分留足于周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3km、长江一级支流岸线1km范围内新建、改建、扩建尾矿库。（十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放是电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机～无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、炼焦、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 本项目不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内新建、扩建化工园和化工项目，不属于非煤矿山项目、钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产、尿素、磷铵、电石、炼焦、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 所以本项目不在“云南省长江经济带发展负面清单”范围内。 |
|  | 2、产业政策符合性分析 |
|  | 本项目为固体废料循环利用项目，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的第四十三类：“环境保护与资源节约综合利用”中的“25尾矿、废渣等资源综合利用及配套设备制造”。 本项目已取得元谋县发展和改革局颁发的备案（备案编号：2110-532328-04-05-371396）。 综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 |

## 二  建设项目工程分析

一）建设内容

1、本项目基本情况 （1）项目名称：元谋泰华经贸有限公司钠长石固体废料循环利用建设项目； （2）建设地点：楚雄彝族自治州元谋县平田乡平田村委会； （3）建设单位：元谋泰华经贸有限公司； （4）占地面积：新增用地14000m2； （5）建设性质：新建； （6）项目投资：800万元； （7）建设规模：年产9万t尾矿水洗砂。 2、本项目建设内容 在元谋县平田乡平田村委会新建1条生产线，安装生产设备（油式给料机、鄂式破碎机、振动筛、鄂式细碎机、反击式破碎机、立式冲击破、单螺旋洗砂机、脱水及细砂回收机。）项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。工程内容见表2-1，主要设备见表2-2。 表2-1 本项目建设内容一览表 建 项目名称 建设规模 备注 主体工程 破碎、洗砂区 占地面积约为4800m2，建设1条破碎洗选生产线，设置油式给料机、鄂式破碎机、振动筛、鄂式细碎机、反击式破碎机、立式冲击破、单螺旋洗砂机、脱水及细砂回收机。 在元谋县平田乡平田村委会新建1条破碎洗砂生产线 辅助工程 原材料堆放区 2个，总占地面积2400m2，1#位于洗砂区东侧，2#位于洗砂区西北侧 新建，设置防尘网覆盖+喷淋设施 成品砂堆放区 1个，占地面积2600m2，位于洗砂区西侧 新建，设置防尘网覆盖 污泥晒干池 1个，占地面积600m3，位于洗砂区北侧，污泥晒干后全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填 新建 道路 场内道路 洗砂区到出口有300m的土路连接，路面宽5m 拓宽硬化 进场道路 元大线从项目区西面通过，连接G5京昆高速 / 办公生活区 占地面积为200m2，一层，位于洗砂区东南侧，钢架房结构集装箱。设置食堂、宿舍和办公室 新建 柴油罐 1个10t双层罐，位于洗砂区南侧 新建 水冲厕 1间，化粪池占地面积约为5m2，位洗砂区东侧 新建 公用工程 供电系统 当地电网供电，厂区配备有630KV变压器1台。 新增 供水系统 生活饮用水为桶装纯净水；洗菜、洗澡等其他生活用水和生产用水由厂内井水供应 依托平田乡钠长石矿加工建设项目已有供水系统 排水系统 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新增，1个3m3位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 生产废水：洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂生产线北侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂用水。 初期雨水：初期雨水经1#、2#、3#生产废水沉淀池收集后回用于洗砂。 新建 环保工程 废水 生活污水 食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新增，1个，3m3位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 新建 生产废水 洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂生产线北侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂用水。 新建 废气 运输粉尘 1辆洒水车，对进场道路等，进行洒水降尘，运输车辆进行盖篷措施 依托平田乡钠长石矿加工建设项目已有洒水车 投料口粉尘 三面围挡+喷淋设施 新增 成品砂堆场 设置防尘网覆盖 新增 原材料堆区 设置防尘网覆盖+喷淋设施 新增 筛分工序粉尘 设置密闭围挡+喷淋装置。 新增 噪声 机械噪声 选用低噪声机械，定期维护检修设备，安装减震垫片 新建 固废 生活垃圾 2个垃圾桶，生活垃圾统一收集后定期委托环卫部门清运 新增 生产废水沉淀池污泥 生产废水沉淀池产生的污泥晒干后全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填 / 废机油 新建危废暂存间。（新建，1个，12m2，位于洗砂区南侧） 新建。a、“四防”：防风、防雨、防晒及防渗漏。防风必须有实体墙；防雨、防晒必须有屋顶且具备一定的隔热避光能力；防渗漏，地面需要铺防渗膜并设置围堰、地沟，量少的情况下也可以用托盘放置在危险废物下方。 b、“三分”：不同类的危险废物须分区贮存；危险废物必须和生活垃圾分开；危险废物必须和一般固废分开贮存。 c、在危险废物贮存场所外，张贴标牌、危废信息公开栏及危险废物污染防治责任制度。 d、危险废物必须分类存放，并在对应区域张贴标识。 e、危险废物必须进行包装（袋装、桶装）每一个包装桶（袋）均须张贴危险废物标签。 f、现场必须有危险废物出入库台账。 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《危险废物贮存污染控制》（GB 18597-2001）相关要求。 3、主要设备 表2-2 本项目主要设备一览表 设备名称 型号 单位 数量 备注 油式给料机 300X900 台 1 新增 颚式破碎机 600X900 台 1 新增 振动筛 2400X7000 台 1 新增 单螺旋洗砂机 1500×8000 台 2 新增 反击式破碎机 1200X1100 台 1 新增 脱水及细砂回收机 2000X4000 台 1 新增 装载机 / 辆 1 新增 提升泵 / 台 2 新增 立式冲击破碎 8522 台 1 新增 颚式细碎机 250X1000 台 2 新增 运输车辆 / 辆 1 新增 4、主要原辅材料、水资源及能源消耗情况 本项目主要原辅材料、水资源及能源消耗情况详见下表。 表2-3本项目原辅材料、水资源及能源年消耗量一览表 序号 名称 数量 单位 备注 原辅材料 1 废土石、尾矿 10 万t/a 平田乡钠长石矿开采项目产生的废土石、尾矿等，距离本项目5km 能源 2 柴油 50 t/a 外购 3 机油 1.5 t/a 外购 4 电 100 万kw.h/a 当地电网供给 水资源 5 水 10253 m3/a 厂内井水、桶装纯净水 5、本项目产品方案 本项目产品方案详见下表。 表2-4 本项目产品方案一览表 名称 产量 单位 去向 尾矿水洗砂（0.1-0.6mm） 9 万t/a 外售 6、公用工程 （1）给水 生活饮用水为桶装纯净水；洗菜洗澡等其他生活用水和生产用水由厂内井水供应。 排水 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新增，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 生产废水处理设施：新建1#生产废水沉淀池、2#生产废水沉淀池和3#生产废水沉淀池。 生产废水：洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）沉淀后，排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）沉淀后，排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂用水。 初期雨水：初期雨水经1#、2#、3#生产废水沉淀池收集后回用于洗砂。 （3）供电 当地电网供电，厂区配备有630KV变压器1台。 7、本项目劳动定员与工作制度 本项目建成后，新增劳动定员5人，均在厂内食宿。年工作240天，每天工作8小时。 8、依托工程 1）供水系统 生产用水依托平田乡钠长石矿加工建设项目厂内自打井。 洒水降尘 运输粉尘依托平田乡钠长石矿加工建设项目1辆洒水车，对进场道路等进行洒水降尘。 9、本项目平面布置 在元谋县平田乡平田村委会新建1条生产线，自东向西分别设置了油式给料机、鄂式破碎机、振动筛、鄂式细碎机、反击式破碎机、立式冲击破、单螺旋洗砂机、脱水及细砂回收机。原料堆放区位于洗砂区东侧和西北侧，成品砂堆区、1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池位于洗砂区北侧。 洗砂工作人员住宿、食堂和生产办公用房等新建办公生活区，位于洗砂项目东南侧，位于项目常年主导风向的侧风向。

二）工艺流程及产排污环节

（一）施工期工艺流程及产排污环节 1）施工内容 （1）在元谋县平田乡平田村委会新建1条洗砂生产线，安装生产设备（油式给料机、鄂式破碎机、振动筛、鄂式细碎机、反击式破碎机、立式冲击破、单螺旋洗砂机、脱水及细砂回收机）； （2）新建生活办公区，包含办公室、宿舍、食堂等； （3）新建1#生产废水沉淀池（1个，900m3）、2#生产废水沉淀池（1个，900m3）、3#生产废水沉淀池（1个，900m3）；新建原料堆场区设置防尘网覆盖+喷淋设施；成品砂堆场区设置防尘网覆盖。 2）施工期三场设置情况 （1）项目施工人员不在厂区食宿，本项目不新设施工营地； （2）需用混凝土由附近搅拌站提供，故不设置搅拌站，随用随购； （3）项目开挖产生的废土全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填。 3）施工期工艺流程 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 （二）运营期工艺流程及产排污环节 1）工艺流程及产污环节图 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 2）工艺流程简述 平田乡钠长石矿开采项目开采过程产生10万t/a废土石和尾矿，运至原料堆场堆存，采用装载机运输给振动给料机，进入鄂式破碎机破碎，后进入4层振动筛进行筛分，筛分后不同粒径大小的颗粒分别进行鄂式细碎机、反击式破碎机、立式冲击破破碎，之后返料回仓，达不到成品砂规格的进行二次破碎，成品砂再进入螺旋洗砂机清洗，清洗后的成品砂经脱水及细砂回收机脱水，经皮带输送到成品砂堆场堆存。 3）产污环节 表2-5 项目产污环节一览表 类别 生产环节 主要污染物组分 措施及去向 废气 运输粉尘 粉尘 1辆洒水车，对进场道路等进行洒水降尘，运输车辆采取盖篷措施 投料口粉尘 三面围挡+喷淋设施 成品砂堆场 设置防尘网覆盖 原 料堆区 设置防尘网覆盖+喷淋设施 筛分工序粉尘 设置密闭围挡，配备洒水喷淋装置 废水 职工生活 COD、SS、NH3-N 食堂废水经隔油池（新建，1个0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 洗砂过程 SS 洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m3，位于洗砂区北侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m3，位于洗砂区北侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m3，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂用水。 噪声 生产过程 设备运行噪声 选用低噪声机械，定期维护检修设备，安装减震垫片 固体 废物 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门清运处理 洗砂过程 生产废水沉淀池污泥 生产废水沉淀池产生的污泥晒干后全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填 机器维修、设备运行 废机油 委托有资质的单位处置 （三）污染源强分析 1）废气 施工期的废气主要有场地平整、设备安装和沉淀池、清水池基础开挖过程的粉尘和汽车、施工机械尾气，均为无组织排放废气。 （1）扬尘影响分析 施工期对环境空气影响最大的是扬尘，施工场地TSP浓度预计为1.5～3.0mg/m3，在小风与静风情况下，TSP在100m范围内影响较大，在大风（﹥5级）情况下，下风向300m范围内均可能受到影响。 项目所在地常年主导风向为西南风，年平均风力2.1m/s，属于小风。TSP的影响范围主要集中在100m范围内。 施工场地采用洒水降尘，每天4～5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m。 （2）汽车和施工机械设备的尾气影响分析及保护措施 汽车和施工机械设备的尾气的有害污染物主要为CO、HC和NOX等。本项目工程建设内容简单，施工量少，施工机械设备和汽车尾气为无组织排放。 2）废水 项目施工人员约8人，均不在厂内食宿。施工人员每天生活用水以10L/人计，则生活用水量为0.08m3/d，生活废水产生量按用水量的80%计，则生活废水的产生量为0.064m3/d，产生废水量小。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械、施工作业等。 表2-6 本项目噪声源强降噪后的声源情况 设备名称 单位 数量 噪声源强 dB(A) 治理措施 降噪后噪声强度dB(A) 挖掘机 台 1 90 选用低噪声机械，定期维护检修设备 70 装载机 台 1 90 70 切割机 台 1 85 65 运输车辆 辆 1 85 65 4、施工期固体废物影响 固体废弃物主要包括开挖土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）土石方 洗砂区北侧地势低洼处建设1#生产废水沉淀池（900m3）、2#生产废水沉淀池（900m3）、3#生产废水沉淀池（900m3）、污泥晒干池（600m3）。开挖出的土石方3300m3全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填。 （2）建筑垃圾 施工期的建筑垃圾主要包括各种设备包装材料、废彩钢瓦、铁丝等杂物，建筑垃圾产生量为450kg/m2，本项目产生量为90t，建设单位对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的收集后委托环卫部门处理。 生活垃圾 项目施工人员约8人，施工人员生活垃圾产生量约为0.5kg/d。施工期生活垃圾统一收集后运至平田乡垃圾中转站，再定期委托环卫部门清运。 2、运营期污染源强分析 1）废气 项目运营期产生的废气主要为粉尘（投料口粉尘、运输粉尘、破碎筛分粉尘、堆场粉尘）和机械及运输车辆尾气。 ①投料口粉尘 根据经验数据及类比其他同类项目资料，投料粉尘产生量约为投料量的0.1‰。项目原料投料量为100000t/a，投料粉尘产生量10t/a，5.21kg/h。对投料口进行三面围挡+喷淋处理后呈无组织排放，降尘效率按85%计，则原料投料粉尘排放量为1.5t/a，排放速率约为0.78kg/h。 ②运输粉尘（只核算项目厂区内道路运输粉尘，外部道路为社会公用道路） 废土石堆置原料堆场，由装载机运输至振动给料机筛选，在装卸运输过程中会产生一定量的粉尘；成品外运销售运输过程中会产生一定量的粉尘。厂区道路路面上的起尘量采用经验公式计算： Qi=0.0079V•W0.85•P0.72： Q=∑Qi 其中：Qi为每辆装载机行驶扬尘量（kg/km.辆）； Q：装载机运输总扬尘量； V：装载机行驶速度，场区内行驶平均速度为20km/h； W：装载机重量，装载机载重为6t； P：道路表面粉尘量，根据经验数据，取0.3kg/m2。 计算可得装载机行驶扬尘量为0.305kg/km.辆。 本项目废土石综合利用量为10万吨/年，年生产240天，平均每天需运输416.67t废土石。原料运至投料口运输距离约为10m，场区内部配备1台装载机运输原料，平均每天运输次数约为70趟，一年按240天计，则此部分粉尘量约为0.051t/a。 成品产出规模为9万吨/年，年生产240天，平均每天需运输375t建筑用砂。成品砂运至场区门口运输距离约300m，场区内部配备1台汽车运输成品砂，汽车载重为20t，平均每天运输次数约为19趟，一年按240天计，则此部分粉尘量约为1.16t/a。 运输粉尘产生量为1.211t/a，项目在生产过程中，定期对道路进行洒水降尘，采用洒水降尘措施后降尘率为70%，即粉尘排放量约为0.36t/a。 ③破碎筛分粉尘 本项目废土石综合利用量为10万t（4万m3），一年按240天计，则每天破碎约417t（166.8m3）。破碎筛分产尘粉尘量可根据《采石场大气污染物源强分析研究》（聂国朝，《资源调查与环境》第24卷，第4期，2003年）核算，粉尘排放量为0.10～0.23kg/m3（项目取0.15kg/m3），则每天产生粉尘25.02kg/d，每年产生6t/a。为了减少粉尘的产生，破碎筛分工序设置密闭围挡，配备洒水喷淋装置，经采取措施后降尘率为90%，则破碎筛分环节粉尘排放量为2.5kg/d，0.6t/a。 ④堆场扬尘 A、原料堆场扬尘 废土石堆置原料堆场，堆场在晴天、大风天气下会产生一定量粉尘，项目原料堆场总占地面积约为2400m2。本环评采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s； V—当地平均风速，m/s，平均风速为2.1m/s。 S—堆场面积，m2，2400m2。 经计算得项目原料堆场扬尘产生量为0.27t/a，通过采取防尘网覆盖+喷淋设施等措施控制后降尘率为85%左右，则项目成品堆场扬尘的实际排放量约为0.04t/a。 B、成品砂堆场扬尘 堆场在晴天、大风天气下会产生一定量粉尘，项目成品砂堆场总占地面积约为2600m2，经计算得项目成品砂堆场扬尘产生量为0.288t/a，产品砂含水率高，扬尘小，采取防尘网覆盖措施控制后，扬尘的产生量可削减约为50%左右，则项目成品堆场扬尘的实际排放量约为0.144t/a。 （2）机械及运输车辆尾气 装卸和运输过程时，使用装载机和运输车辆，运行过程中排放少量尾气。外排尾气中主要含有CO、HC和NOX等污染物，对项目区域空气质量有一定影响，但项目所在区域地势较为空旷，机械尾气主要靠自然通风扩散和周围植被的吸收，对环境影响小。 2、废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水及生产废水（洗砂废水）。 （1）生活污水 项目全年生产时间为240天，生产期间新增劳动定员5人，均在项目区内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在厂内食宿工作人员用水按100L/（人·天）计算。则用水量为0.5m3/d，120m3/a。产污系数取0.8，则废水产生量为0.4m3/d，96m3/a。 食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集用于晴天厂区的绿化用水，雨天暂存，不外排。 本项目厂区绿化面积为1000m2，绿化用水只在晴天使用，根据云南省用水定额（DB53T 168-2013）城镇公共服务用水定额，用水量按3.0L/（m2•次）计，每天浇水一次，则绿化用水量为3m3/d（855m3/a）（晴天按285天进行计算），绿化用水在浇洒到绿地后全部蒸发，不产生废水。 项目设置水冲厕1座，每天平均用水量为1.2m3，污水的收集率按照80%计算，则每天产生冲厕废水量为0.96m3/d，每年产生的生活污水为230t/a，根据同类污水水质情况，CODcr为400mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为50mg/L，产生的污水经过1.0m3的化粪池收集后定期委托附近农民清掏用作种菜的有机肥。 （2）生产废水（洗砂废水） 根据建设单位提供，每年需要水洗的石料量为10万吨（4万m³），项目洗砂工艺的洗砂用水量按2m3/t计算，年工作240天，则项目洗砂用水量为20万m3/a。 根据业主提供，成品砂（9万t/a）含水率为25%，含水率是天然状态下含水重量与干重之比，则项目成品砂带走的水量为18000m3/a； 洗砂用水量为20万m3/a，洗砂系统水蒸发约为10%，损失量为，20000m3/a； 根据业主提供，石料含水率为12.5%，则本项目需要水洗的石料干重为88889吨，成品砂干重72000吨，则泥砂的量为16889t/a，沉淀池内的泥浆含水率80%，沉淀池内的泥浆在污泥晒干池内晒干后含水量率60%，则项目泥浆晒干蒸发的水量为3377.8m3/a，泥饼带走的水量为10133.4m3/a。 洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂生产线西侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区西侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂砂用水，不外排。因此，项目洗砂废水循环用水量为148488.8m3/a，补充水量为51511.2m3/a。 （3）初期雨水 项目运营过程中会产生扬尘落在场区范围的空地及道路上，下雨天的初期雨水往往含有大量泥砂，为了减少初期雨水对当地环境的影响，故考虑在场区道路及空地周围设排水沟收集初期雨水排入初期雨水收集池，降雨时前15min初期雨水进入初期雨水收集池进行沉淀处理后再外排。 雨水汇水量根据下面计算公式： 式中：Q—雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，经验数值为0.3（非铺砌路面）； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； F —汇水面积，hm2（洗砂区面积约为1.4hm2进行计算）； 降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算： q=700(1+0.775lgP)/t 0.496 式中：P—设计降雨重现期1-2（面积小于2公顷的取1，大于2公顷取2）； t—降雨历时（取15min）。 按照公式，暴雨强度为182.71L/s.hm2，即雨水流量为76.74L/s，69.07m3/次（15min）。洗砂区初期雨水经1#、2#、3#沉淀池收集后回用于洗砂，雨水只收集前15min，每次只按照第一场雨水收集，元谋每年降雨天数约为80天，则初期雨水收集量为5525.6m3/a。 （4）降尘用水 项目在运营过程中露天采场、场内运输道路的扬尘需要进行洒水处理，晴天取285天。项目区晴天干燥，易起尘，通过洒水降尘。项目堆场、场内运输道路等需洒水降尘的面积约为3840m2（堆场约2840m2，道路及周边约1000m2），每天平均洒水3次，降尘洒水用量按1.0L/m2·次计，则旱季降尘洒水用水量为11.52m3/d，3283.2m3/a。降尘过程中没有废水产生，洒水部分被石料带走，剩余部分蒸发消耗，不产生废水。 本项目水平衡图见下图4-2。 图4-2项目水平衡图（单位：m3/a） 3、噪声 项目运营期主要噪声源强详见下表。 表2-7项目噪声源强一览表 设备名称 单位 数量 等效声级dB（A） 位置 备注 油式给料机 台 1 85 工业场地 固定声源 颚式破碎机 台 1 90 工业场地 固定声源 振动筛 台 1 80 工业场地 固定声源 单螺旋洗砂机 台 2 85 工业场地 固定声源 反击式破碎机 台 1 90 工业场地 固定声源 脱水及细砂回收机 台 1 85 工业 场地 固定声源 装载机 辆 1 80 工业场地 流动声源 提升泵 台 2 85 工业场地 固定声源 立式冲击破 台 1 90 工业场地 固定声源 颚式细碎机 台 2 90 工业场地 固定声源 运输车辆 辆 1 80 工业场地 流动声源 4、运营期固体废物影响 固体废物主要有生产废水沉淀池污泥、废机油和生活垃圾。 （1）生产废水沉淀池污泥 根据建设单位提供，需要水洗的石料量为10万吨（4万m³），石料含水量为12.5%，则本项目需要水洗的石料干重为88889吨，成品砂含水率为25%，成品砂干重72000吨，则泥砂的量为16889t/a，沉淀池内的泥浆含水率80%，沉淀池内的泥浆在污泥晒干池内晒干后含水率为60%，则项目泥饼量为27022.4t/a（19030m3/a），项目沉淀池污泥在污泥晒干池内晒干后的泥饼全部回用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填。本项目物料平衡见下图4-3。 图4-3 项目干物质物料平衡图（单位：t/a） （2）废机油 项目运营期对设备维修、维护会产生少量的废机油，约1.5t/a。废机油经收集后暂存于危险废物暂存间暂存，再定期委托有资质的单位清运处置。 （3）生活垃圾 本项目建成后，新增劳动定员5人，均在厂区食宿，在厂区食宿人员产生的生活垃圾量按0.5kg·人·d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.6t/a。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。 综上，项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处置率达100%，对周围环境影响较小。

## 三  区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

一）区域环境质量现状

1、环境空气质量现状 本项目位于元谋县平田乡平田村委会，属于农村地区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求进行保护。 1）生态环境主管部门发布的数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。 采用云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，2020年，元谋县监测有效天数为354天，其中优为282天，良为72天，优良率为100%，PM10年均值为29μg/m3（一级）、PM2.5为14μg/m3（二级）、SO2为14μg/m3（一级）、NO2为12μg/m3（一级）、CO为0.8mg/m3，臭氧为77μg/m3。元谋县城区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求。因此项目所在区域属于达标区。 2）补充监测数据 根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的要求，进行补充监测（选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据）。 建设单位委托云南天倪检测有限公司于2021年11月13日—2021年11月15日对当地大气环境质量现状进行监测。 监测时间 监测点位 元谋泰华经贸有限公司钠长石固体废料循环利用建设项目当季主导风下风向5km内 TSP（μg/m3） 2021-11-13 96 2021-11-14 102 2021-11-15 90 最大值 102 标准限值 300 达标情况 达标 根据监测数据可知，项目所在地厂内主导风向下风向TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地涉及的地表水体主要为厂址西侧的平田河，平田河自西向东流入厂址东侧直线距离2000m的石者河，石者河自西向东汇入汇入龙川江，属于长江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）所述，石者河属于长江流域中二级水功能区中龙川江元谋工业、农业用水区，由元谋正兴坝至小黄瓜园水文站，全长26.0km。区内有铁矿、制糖、造纸、印刷、水泥等工业用水和沿江农灌用水，按照Ⅲ类水体进行保护。元谋正兴坝至小黄瓜园水文站包含江边国控断面，采用云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室发布的《2020年楚雄州元谋县地表水环境质量状况》中的江边国控断面的数据，具体内容如下表。 表3-2 江边国控断面的监测结果 序号 名称 平均值 实测类别 1 水温 21.71 / 2 流量 -1 / 3 pH值 8.1 Ⅰ类 4 电导率 77.46 / 5 溶解氧 8.2 Ⅰ类 6 高锰酸盐指数 2.4 Ⅱ类 7 BOD5 1.4 Ⅰ类 8 氨氮 0.08 Ⅰ类 9 石油类 0.01 Ⅰ类 10 挥发酚 0.0002 Ⅰ类 11 汞 0.00002 Ⅰ类 12 铅 0.001 Ⅰ类 13 COD 14.1 Ⅰ类 14 总磷 0.042 Ⅱ类 15 总氮 3.51 劣Ⅴ类 16 铜 0.002 Ⅰ类 17 锌 0.02 Ⅰ类 18 氟化物 0.30 Ⅰ类 19 硒 0.0002 Ⅰ类 20 砷 0.001 Ⅰ类 21 浊度 -1 / 22 镉 0.00005 Ⅰ类 23 六价铬 0.002 Ⅰ类 24 氰化物 0.001 Ⅰ类 25 阴离子表面活性剂 0.05 / 26 硫化物 0.002 / 27 粪大肠菌群 -1 / 28 硫酸盐 -1 / 29 氯化物 -1 / 30 硝酸盐 -1 / 31 铁 -1 / 32 锰 -1 / 33 溶解氧饱和度 -1 / 34 断面水质类别 Ⅱ类 Ⅱ类 35 功能区类别 Ⅲ类 Ⅲ类 根据上表可知，江边国控断面水质状况为优，水质类别为Ⅱ类。因此，项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中声环境现状要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目厂界外周边50m范围内无环境保护目标，项目最近环境保护目标为南侧188m处的班恺村，故本项目不需进行声环境质量现状监测。 根据现场踏勘，项目所在区域西侧为平田乡钠长石矿加工建设项目区域，南侧为农田和村庄，东侧为山地，北侧为山地，声环境质量一般。 4、生态环境质量现状 本项目为固体废料循环利用建设项目，不涉及农业生产及农业用地。项目周边植被主要为桉树、杂草及灌木，生态环境质量现状一般。 项目周边由于受人类活动影响比较频繁，土地利用主要为人类农业生产活动。评价内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。由于区域受人工垦种开发，评价区野生动物较少，偶尔可见麻雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。区域已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目50m范围内无声环境保护目标。 表3-1 项目环境保护目标一览表 类 别 保护目标 坐标/m 户数 人数 方位 距离（m） 保护级别及功能 X Y 大气环境 班恺村 101°47′32.34421″ 25°46′2.40731″ 57 241 西南侧 188 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，人 居住 地表水 平田河 平田河自西向东汇入龙川江 西侧 300 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；工业和农业用水 地下水环境 评价区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤环境 场地的占地范围 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600–2018）中的 选值中的第二类用地 生态环境 动植物及植被 场界外200m范围 不降低现有生态功能

三）污染物排放控制标准

1、大气污染物排放标准 运营期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见下表。 表3-2 大气污染物综合排放标准 污染物 颗粒物（mg/m3） 浓度限值 1.0（无组织排放浓度） 2、废水排放标准 食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集，晴天回用于厂区绿化浇水，雨天暂存于生活污水收集池内，不外排，废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），标准限值详见下表 表3-3 城市污杂用水水质基本控制项目及限值 序号 项目 绿化 1 pH 6.0～9.0 2 色度≤ 30 3 嗅 无不快感 4 浊度/NTU≤ 10 5 溶解性总固体/（mg/L）≤ 1000（2000）a 6 BOD5 ≤ 10 7 氨氮/（mg/L）≤ 8 8 阴离子表面活性剂/（mg/L）≤ 0.5 9 溶解氧（mg/L）≥ 2.0 10 总氯/（mg/L）≥ 1.0（出厂），0.2b（管网末端） 11 大肠埃希氏菌、（MPN/100mL或CFU/100mL） 无c a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。 3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见下表。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB（A） 类别 等效声级限值 昼间 夜间 2类标准 60 50 4、固废污染控制标准 （1）一般固体废弃物 一般固体废弃物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （2）危险废物 本项目危险废物暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013）中的要求执行。

四）总量控制指标

无

## 四  主要环境影响和保护措施

一）、施工期主要环境保护措施 在平田乡平田村委会新建一条洗砂生产线，安装生产设备（振动给料机、破碎机、破碎机、振动筛、洗砂机、脱水及细砂回收机、压滤机），新建办公生活区，1#、2#、3#生产废水沉淀池，原料堆场（防尘网+喷淋设施）、成品砂堆场（防尘网）、污泥晒干池。 表4-1施工期环境保护措施 类别 防治措施 噪声防治措施 施工单位在施工建设期间做了相应的噪声防治措施，具体的措施有： ①建设方严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 ②项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间。 水污染防治措施 施工人员均不在厂内食宿，洗手废水、冲厕废水依托平田乡钠长石矿加工建设项目已建水冲厕（1间，化粪池占地面积约为5m2，位洗砂区东侧）。 大气污染防治措施 1）场地平整、设备安装和沉淀池基础开挖过程的粉尘采用洒水降尘，每天4～5次。 2）针对施工期汽车和施工机械设备尾气 ①运输汽车限速、限载，加强汽车维护； ②施工机械设备加强日常维护保养等。 固体废物防治措施 1）开挖出的土石方全部用于平田乡钠长石矿开采项目开采区回填。 2）建设单位对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的收集后委托环卫部门处理。 3）生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。 二）、营运期主要环境影响和保护措施 1、废气 1）废气的产排污环节、污染物种类、污染物的产生量和浓度、污染物的排放量及浓度 表4-2 本项目无组织废气产生和排放情况一览表 产排污环节 污染物 产生量（t/a） 治理设施 排放量（t/a） 排放形式 投料 扬尘 10 三面围挡+喷淋 0.75 无组织排放 破碎筛分 扬尘 6 密闭围挡+洒水喷淋装置 0.6 原料堆场 扬尘 0.27 防尘网覆盖+喷淋设施 0.04 成品堆场 扬尘 0.288 防尘网覆盖 0.144 运输 扬尘 1.211 洒水降尘，运输车辆盖篷 0.36 机械及运输车辆 尾气 / 自然通风扩散和周围植被的吸收 / 2）废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请和核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（其他制品类工业）》（HJ954-2018）中5.7.2.3无组织排放控制要求中表27，对照本项目进行分析。 表4-3 本项目的废气污染防治可行技术的符合性分析 本项目采取的防治措施 技术规范要求措施 是否为技术规范可行措施 采取措施后的排放情况（影响） 投料口三面围挡+喷淋； 半封闭料场（仓）或四周设置防风抑尘网 是 三面围挡处理效率约为50%，喷淋处理效率约为75%，总降尘率为85%。无组织粉尘排放量为0.75t/a。 原料堆场防尘网覆盖+喷淋设施 是 防尘网覆盖处理效率约为50%，喷淋处理效率约为75%，总降尘率为85%。无组织粉尘排放量为0.04t/a。 成品砂堆场防尘网覆盖 是 防尘网覆盖处理效率约为50%。无组织粉尘排放量为0.144t/a。 破碎—筛分工序密闭围挡+洒水喷淋装置处理后无组织排放 生产系统：（1）原料的粉碎、破碎、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，配备除尘设施；（2）制备与成型车间不应有可见粉尘外逸 是 密闭围挡处理效率约为70%，喷淋处理效率约为75%。总降尘率为90%。 无组织粉尘排放量为0.6t/a。 降尘率参照工业污染源产排污系数手册。综上所述，本项目运营过程产生的颗粒物能做到达标排放，且采取的措施符合《排污许可证申请和核发技术规范 陶瓷砖瓦工业（其他制品类工业）》（HJ954-2018）中表27中防治技术要求。 3）废气污染源排放源 表4-4 废气污染物排放源 序号 排放方式 排放口基本情况 排放标准 监测要求 高度/内径 温度 编号 类型 地理位置 点位 因子 频次 1 无组织 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 厂界 TSP 1次/a 2、废水 1）废水的产排污环节、污染物种类、污染物的产生量和浓度、污染物的排放量及浓度 表4-5 本项目废水产生和排放情况一览表 产排污环节 污染物 产生量（m3/a） 治理设施 排放量（m3/a） 排放方式 职工生活 COD、BOD、氨氮、总磷等 96 食堂废水经隔油池（新建，1个0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 0 不排放 洗砂工序 SS 20万 洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂生产线东侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区东侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区东侧）用于下一次洗砂用水。 0 2）废水治理措施可行性 ①生活污水 项目所在地为缺水地区，项目员工产生的食堂废水经隔油池（新建，1个，0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个3m3，位于洗砂区东侧）收集后用于厂区的绿化用水。 本项目生活废水产生量为0.4m3/d，根据元谋县气象资料，出现连续7天以上降雨的情况比较少，本次环评以当地连续降雨7天分析生活废水治理以及回用情况，本项目连续7天生活废水收集量为2.8m3，新建1个3m3生活污水收集池能满足7天的生活废水收集量，根据同类污水水质情况主要污染物SS为300mg/L。产生的污水经过3m3污水收集池收集后用于厂区的绿化用水。 本项目厂区绿化面积为1000m2，绿化用水只在晴天使用，根据云南省用水定额（DB53T 168-2013）城镇公共服务用水定额，用水量按3.0L/（m2•次）计，每天浇水一次，则绿化用水量为3m3/d（855m3/a）（晴天按285天进行计算），绿化用水在浇洒到绿地后全部蒸发，不产生废水。 项目设置水冲厕1座，每天平均用水量为1.2m3，污水的收集率按照80%计算，则每天产生冲厕废水量为0.96m3/d，每年产生的生活污水为230t/a，根据同类污水水质情况，CODcr为400mg/L，BOD5为200mg/L，NH3-N为50mg/L，产生的污水经过5.0m3的化粪池收集后，定期委托附近农民清掏用作菜地施肥。 ②生产废水 项目洗砂用水水质要求不高，项目产生的洗砂废水进入1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区东侧）沉淀后，排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区东侧）沉淀后，排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区东侧）用于下一次洗砂用水。洗砂废水主要污染物是SS，浓度较高，洗砂废水中的SS需要12h沉淀处理后水质可以满足下一次洗砂用水要求。针对项目产生的洗砂废水，项目设置3个容积为900m3，的生产废水沉淀池能满足洗砂废水的SS的沉淀要求。因此，项目设置的1#、2#、3#生产废水沉淀池是可行的。 ③初期雨水 本项目在元谋县平田乡平田村委会新建1条生产线。初期雨水产生量为69.07m3/次（15min），雨水只收集前15min，每次只按照第一场雨水收集，洗砂区初期雨水经1#、2#、3#沉淀池收集后回用于洗砂。1#、2#沉淀池位于洗砂区西侧，3#沉淀池位于洗砂区北侧。 3、噪声 1）噪声源 表4-6 本项目噪声源强降噪后的声源情况 设备名称 单位 数量 噪声源强 dB(A) 治理措施 降噪后噪声强度dB(A) 运输车辆 辆 1 85 选用低噪声机械，定期维护检修设备 65 装载机 辆 1 90 70 振动筛 台 1 80 选用低噪声机械，定期维护检修设备，安装减震垫片 60 单螺旋洗砂机 台 2 85 65 反击式破碎机 台 1 90 70 脱水及细砂回收机 台 1 85 65 提升泵 台 2 80 60 立式冲击破 台 1 85 65 油式给料机 台 1 90 70 颚式破碎机 台 1 90 70 颚式细碎机 台 1 90 70 2）预测结果与评价 （1）厂界噪声预测 项目声源距离场界距离见下表： 表4-7项目噪声源距离场界距离 单位：m 产噪点 东场界 南场界 西场界 北场界 运输车辆 100 66 66 54 装载机 振动筛 单螺旋洗砂机 反击式破碎机 脱水及细砂回收机 提升泵 立式冲击破 颚式破碎机 油式给料机 颚式细碎机 项目设备噪声随距离衰减预测结果及噪声叠加见下表： 噪声叠加模式如下： 式中：Li——第i个生源在预测点的声级； LA——某预测点噪声总叠加值； N——声源个数。 多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关。 表4-8项目噪声距离衰减预测结果及叠加后的噪声预测值 单位：dB（A） 序号 设备名称 东场界 南场界 西场界 北场界 1 运输车辆 25 29 29 30 2 装载机 30 34 34 35 3 振动筛 20 24 24 25 4 单螺旋洗砂机 28 32 32 33 5 反击式破碎机 30 34 34 35 6 脱水及细砂回收机 25 29 29 30 7 提升泵 23 27 27 28 8 立式冲击破 25 29 29 30 9 油式给料机 30 34 34 35 10 颚式破碎机 30 34 34 35 11 颚式细碎机 33 37 37 38 L（dB(A)）[分贝值Db（A）] 40 44 44 45 标准限值分贝值dB（A） 昼间60 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可以看出，项目噪声贡献值在场界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)的限值要求，夜间不生产，项目50m范围内无居民点，项目运营期噪声对周围声环境的影响较小。 4、本项目固废防治措施及影响分析 1）防治措施 （1）洗砂产生的废水生产废水沉淀池产生的污泥晒干后全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填。 根据业主提供资料平田乡钠长石矿开采项目现有采空区容积约20万m3，平田乡钠长石矿开采项目产生的废土石大部分回填于采空区，少部分运至弃渣场堆放，因此，目前平田乡钠长石矿开采项目采空区仅堆存土石方12000m3，每年还会形成一个4万m3采空区，本项目施工期土石方最大产生量为3300m3，本项目污泥产生量为19030m3/a。故矿山采空区完全可以满足本项目污泥和废土石的堆存。因此本项目生产废水沉淀池产生的污泥用于矿山采空区回填是可行的。 （2）废机油：项目运营期对设备维修、维护会产生少量的废机油，产生的废机油经收集后暂存于危险废物暂存间暂存，再定期委托有资质的单位清运处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。 2）采取措施后的影响 采取以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境的影响较小。 5、环境风险防范措施 （1）风险物质识别 项目在机器维修、设备运行中会产生废机油1.5t/a（最大储存量为0.5t），柴油使用量为50t/a（最大储存量为10t），属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的序号381油类物质，临界量为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，项目涉及的重点关注的危险物质主要为废机油、柴油。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表4-9环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目储存的原辅料、三废等物质中属于危险物质的为废机油、柴油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下： 表4-10建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 柴油 / 10 2500 0.004 2 废机油 / 0.5 2500 0.00002 项目Q值∑ 0.0042 （3）评价等级 本项目Q值均＜1，因此，项目环境风险潜势判定为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价等级为简单分析。 （4）环境风险识别 ①物质危险性识别 对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为废机油、柴油。 ②生产系统危险性识别 项目在生产过程中，主要存在的潜在危险事故为废机油、柴油存放泄露事故。 ③危险物质向环境转移的途径识别 废机油暂存于危废暂存间，柴油存储于柴油罐（双层罐）内，泄露后主要是通过入渗地表污染土壤、地表水和地下水环境。 （5）环境风险分析 项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废机油、柴油储存。当发生泄露后，会通过项目区地表入渗，随着时间的推移，造成区域土壤和地下水的污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，柴油须采取双层罐进行储存。暂存废机油的危废暂存间及储存柴油的双层罐区域须全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②项目采取分区防渗的处理措施进行控制，以此减少项目泄漏对地下水、地表水、土壤的影响，具体防渗措施见下表。 表4-11项目污染分区防渗防治措施一览表 防渗分区 具体位置 技术要求 重点防渗区 危废暂存间、柴油罐区域 基础防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区 污水处理设施（化粪池、污水收集池） 等效粘土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区 其他区域 一般地面硬化。 ③应急处理 在岗人员发现存放废机油场所发生泄露或火灾情况时，立即向总经理（卢经理）报告，对事故作出判断，并迅速组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险应急救援。 ①泄露：本项目废机油产生量1.5t/a，危废暂存间最大存储量为0.5t/a，储量较少。当发生泄露时，废机油溢流至围堰中，用铲子铲入储存桶中，余留小部分采用吸油毯对其进行吸附，收集后委托有资质的公司清运处置。 ②火灾：发生火灾时立刻用灭火器灭火，立即拨打火警电话，同时及时疏散周边人群，如其有迅速扩大之，应避免靠近，避免发生爆炸，等待救援。 ③制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。 ④其他措施：严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。

## 五  环境保护措施督察检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输粉尘 | 颗粒物 | 1辆洒水车，对进场道路等进行洒水降尘，运输车辆盖篷措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 |
|  | 投料口粉尘 |  | 三面围挡+喷淋设施 |  |
|  | 成品砂堆场 |  | 含水率高，设置防尘网覆盖 |  |
|  | 原材料堆区 |  | 设置防尘网覆盖+喷淋设施 |  |
|  | 筛分工序粉尘 |  | 设置密闭围挡+喷淋装置。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、总磷等 | 食堂废水经隔油池（新建，1个0.5m3，位于食堂）预处理与其他生活污水一同进入生活污水收集池（新建，1个，3m3，位于洗砂区东侧）收集用于厂区的绿化用水。 | 《城市污杂用水水质基本控制项目及限值》（GB18920-2020）绿化标准 |
|  | 生产废水 | SS | 1#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂生产线北侧）沉淀处理后排入2#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧），沉淀处理后排入3#生产废水沉淀池（新建，1个，900m³，位于洗砂区北侧）用于下一次洗砂用水 | 用于下一次洗砂用水，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声机械，定期维护检修设备，安装减震垫片 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后定期委托环卫部门清运； 洗砂产生的污泥晒干后全部用于平田乡钠长石矿开采项目采空区回填； 废机油经收集后暂存于危险废物暂存间暂存，再定期委托有资质的单位清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取分区防渗的处理措施进行控制，废机油、柴油泄漏对地下水、地表水、土壤的影响。 |
| 生态保护措施 | 对项目区进行绿化，不破坏当地植被。 |
| 环境风险 防范措施 | 机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，柴油须采取双层罐进行储存。暂存废机油的危废暂存间及储存柴油的双层罐区域须全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 项目采取分区防渗的处理措施进行控制，废机油、柴油泄漏对地下水、地表水、土壤的影响 |

## 六  结论

根据本环境影响报告表的分析及评价，项目建设符合国家产业政策；项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区和文物古迹等。项目所采取环保措施有效可行，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求；项目选址合理；根据环境影响预测分析结果表明，项目建成后产生的噪声可做到达标排放；废水得到综合利用，不外排；粉尘采取措施后达标呈无组织排放；固废得到妥善处置，对当地环境质量影响较小。 综上所述，建设单位在严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价、可研和设计所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 七  附表、附图

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程排放许可量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 2.644t/a |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 |  |  | 0.6t/a |  |  |  |
|  | 洗砂产生的废土及生产废水沉淀池产生的污泥 | 0 |  |  | 22330t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 1.5t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①